掘进分册

1、为什么风钻的水压要低于风压？

答：风压大于水压可防止湿式钻眼过程中水进入风钻机体内部，造成润滑失效、机体发热、工作不正常、零件锈蚀等问题。

2、为什么风钻的水针是双层的？

答：风钻的水针做成双层的，目的是外层送风、内层送水。

3、为什么风钻使用中要进行润滑？

答：风钻的冲击频率通常在2000～3000次/min，若不注意润滑就会造成风钻发热磨损，以至于降低使用寿命。

4、为什么新风钻启用前要清洗重装？

答：新风钻内部涂有黏性防锈油脂，运输和库存过程中难免侵入灰尘，使用时就会增加磨损，缩短寿命，因而必须清洗重装。

5、为什么暂时不使用的风钻气管接头和钎套要封堵？

答：风钻气管接头和钎套如不及时封堵，有可能沾上岩尘煤屑，使用中随压风进入机体，造成磨损加剧，严重的会堵塞机体零件，使风钻无法使用。

6、为什么钻眼前要检查钎子中心孔？

答：钎子中心孔是湿式钻眼的水路，可以保证水针顺利插入钎尾。如果钻眼前不检查钎子中心孔通透情况，钻眼时就有可能因中心孔不符合要求而折断水针，或因中心孔不通而造成干钻眼。

7、为什么风钻加注润滑油时要关闭风截门？

答：风钻注油器与进风管路通过一小孔联系，加注润滑油时若不关闭风截门，拧开注油嘴时就会因管路内风压将油吹出。

8、为什么使用风水管前必须吹洗？

答：井下工作场所灰尘岩屑多，风水管接头容易弄脏，使用时容易随压风进入风钻，堵塞管路，增加磨损。

9、为什么风钻停水后要空转一段时间？

答：风钻停水后，机体内部仍然残余部分水分，如不清除干净，易造成零件锈蚀。空转一段时间可将机体内的水分清除干净。

10、为什么钻眼前要先标定眼位？

答：避免随意钻眼造成炮眼间距不均匀，影响爆破效果。要根据巷道爆破说明书要求来标定眼位。

11、为什么钻眼时要做到“三紧两不要”？

答：“三紧”是指袖口、领口、衣角紧，“两不要”是指钻眼时不要戴手套、不要把毛巾露在衣领外。主要是为防止操作人员外露的衣物被旋转部件绞住，造成工伤事故。

12、为什么钻眼前要检查瓦斯？

答：检查瓦斯浓度是否超限，防止钻眼时引起瓦斯爆炸。

13、为什么钻眼前要检查气腿的升降情况？

答：气腿的控制部件集中设置在风钻柄体上，主要通过气孔、换向阀等部件控制气腿升降。使用前不检查气腿升降情况，可能因气腿控制不灵活影响钻眼。

14、为什么要采用湿式打眼？

答：干打眼会形成大量煤岩尘，吸入人体会造成尘肺病。在煤层中干钻眼还会为煤尘爆炸创造条件，危害生命和矿井安全。

15、为什么钻眼时要两人配合作业？

答：单人操作风钻时不能准确将钻头落到标定眼位，并且不能兼顾现场安全。只有两人协调配合才能兼顾钻眼质量与安全。

16、为什么钻眼前要在钎子上做好标记？

答：不论是施工炮眼还是锚杆眼，其深度必须与施工要求相符，而钎子杆体上无长度标志。因此，钻眼前要根据所钻眼的深度在钎杆上作出标记，以便准确掌握钻眼深度。

17、为什么定眼时开钻速度要由慢到快？

答：在定眼时钻头在岩壁上易发生弹跳，使眼位不准确。所以定眼时开钻速度要由慢到快。

18、为什么多台风钻钻眼时要划分区位？

答：多台风钻作业时不划分区位，不仅风水管容易缠绕，而且机具相互交叉、秩序混乱，既降低钻眼效率，又不利于安全管理。

19、为什么在硬岩钻眼时要先用镐刨出眼窝？

答：在硬岩钻眼时，由于凿进速度慢，钻头弹跳幅度大，很容易偏离预定位置，所以应先用镐刨出眼窝。

20、为什么在钻眼过程中要经常检查风水管接头？

答：钻眼时，风水管来回拖动，并且受到一定的震动和冲击，很容易造成连接插销脱落，因而要经常检查风水管接头，避免事故。

21、为什么不能在巷道积水中钻眼？

答：在巷道积水中钻眼时，由于无法观察眼口位置和角度，而且钻出的眼浸在水中，拔出钎子时容易进入大量的煤岩屑，从而影响炮眼使用。

22、为什么风钻排气口雾气突然增大时要停钻？

答：风钻排气口雾气突然增大，可能是压风中的水进入机体内部，或者已经堵住钎子中心孔，使得防尘水无法排出，所以应立即停钻检修。

23、为什么严禁在残眼内钻眼？

答：残眼内可能留有未爆的炸药雷管，在受到钻杆冲击时，可能引起爆炸，造成安全事故。

24、为什么钻眼不能与装药平行作业？

答：钻眼机具可能存在漏电、导电等问题，引爆电雷管。钻眼时还可能冲击到已经装好的炮眼，引起爆炸。因此，钻眼不能与装药平行作业。

25、为什么钻爆法掘进的岩石巷道要实行光面爆破？

答：光面爆破的巷道岩面上没有明显的炮震裂隙，巷道轮廓成形规整，能减少欠挖和超挖量，有利于巷道支护和质量。

26、为什么施工相邻炮眼必须满足最小抵抗线要求？

答：先爆炮眼为后爆破眼创造出了新的自由面，若新自由面至后爆破眼距离过小，高温高压的爆生气体及火焰会喷到自由面，引起瓦斯煤尘爆炸。

27、为什么掏槽眼要比其他炮眼深？

答：掏槽是在一个自由面上创造新的自由面，受到岩石的夹制作用比较大，炮眼利用率低，一般只能达到掏槽眼深的80%～95%，因此，掏槽眼比其他炮眼深0.2～0.3m。

28、为什么掏槽眼一般布置在巷道断面中下部？

答：掏槽眼一般布置在巷道断面中下部，这样便于钻眼时控制方向，并有利于其他炮眼借助岩石的自重崩落，提高爆破效果。

29、为什么掏槽眼宜布置在软弱岩层中？

答：掏槽眼的炮眼利用率低，如果巷道中存在明显易爆的软弱岩层时，将掏槽眼布置在其中，可以提高掏槽效果。

30、为什么下山掘进钻完底眼要封堵眼口？

答：下山掘进时，所有炮眼都向下倾斜，钻完底眼后若不封堵眼口，容易滚进煤岩屑或灌入积水，影响炮眼使用。

31、为什么上山钻眼时要保证掘进工作面上半部超前？

答：上山钻眼时保证掘进工作面上半部超前是为了减小掘进工作面与铅垂面的夹角，减少掘进工作面上部的伞檐，以避免掉矸伤人。

32、为什么大倾角上山钻眼时要设置脚手架或工作台？

答：大倾角上山钻眼时，人员会站立不稳，设置脚手架或工作台可以防止设备和人员下滑，保证施工安全。

33、为什么在采空区附近钻眼时要采取边探边掘措施？

答：采空区内可能积聚大量的有害气体和水，加上采空区附近煤岩体松动破碎，冒落边界不规则，钻眼时可能导致有害气体或水顺裂隙至炮眼内涌出，酿成重大伤亡事故。

34、为什么有透水预兆时不能钻眼？

答：在工作面出现透水预兆时，继续钻眼可能发生透水事故。应及时停止作业，汇报调度室，落实专项措施处理。

35、为什么钻孔内水量突然增大时不能随意拔出钎子？

答：钻孔内水量突然增大说明前方存在水体，可能是裂隙导通水或钻孔直接钻透水体，此时必须停钻，然后由专业人员根据水压大小来决定是否需要拔出钎子，切不可随意操作。

36、为什么锚杆钻机在硬岩钻眼时要缓慢增加气腿推力？

答：在硬岩钻眼时，钻进速度较慢，突然增加气腿推力，会顶弯钎子，使钻眼速度降低，严重时可能使钎子损坏报废。

37、为什么锚杆钻机在软岩钻眼时要经常调整气腿的推力？

答：锚杆钻机气腿推力较大，在软岩钻眼时钻进速度较快，若气腿一直上推，产生的岩屑不能及时排下，容易发生糊钎子现象。

38、为什么不能使用过期或严重变质的爆破材料？

答：药卷过期或变质硬化后，雷管不能插入，爆轰性能显著降低，容易产生半爆、爆燃甚至拒爆。硬化或变质的炸药爆炸后会产生有毒气体，如一氧化碳和氮的氧化物，还可能有微量的硫化氢和二氧化碳，这些气体都对人体有害。

39、为什么掘进工作面必须使用煤矿许用瞬发电雷管或毫秒延期电雷管？

答：煤矿许用电雷管的传爆药中含有1%～6%的消焰降温剂，主要用于降低其爆热和消焰。煤矿许用毫秒延期电雷管采用铜或附铜铁壳并增加外壳的厚度，延期药装入能密封燃烧的五芯铅管中，其总延期时间在130ms以内；煤矿许用瞬发电雷管总延期时间在13ms以内，这两种雷管在瓦斯浓度没有达到爆炸下限就已起爆完毕，不会引爆瓦斯。

40、为什么在有瓦斯或有煤尘爆炸危险的掘进工作面应采用毫秒爆破？

答：毫秒爆破既能实现全断面一次爆破，又能防止瓦斯、煤尘爆炸，还有补充破碎作用，这些都是秒延期爆破和瞬发爆破不具备的。

41、为什么掘进工作面应全断面一次起爆？

答：全断面一次爆破的优点是简化工序能缩短爆破时间，减轻往复爆破的体力劳动，降低工程成本，有利于提高工作效率。

42、为什么在高瓦斯矿井和低瓦斯矿井的高瓦斯区域的掘进工作面采用毫秒爆破时，宜实施正向起爆？

答：正向起爆的起爆药包位于柱状装药的外端，靠近炮眼口，雷管底部朝向炮眼底，所以飞散的炸药颗粒和爆轰波是向炮眼内部的，不易引爆瓦斯。

43、为什么从成束的电雷管中抽取单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路？

答：为防止脚线接触导电体引爆，从成束的电雷管中抽取单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路。

44、为什么从成束的电雷管中抽取单个电雷管时不能手拉脚线硬拽管体，也不能手拉管体硬拽脚线？

答：手拉雷管管体硬拽脚线，或是手拉脚线硬拽管体，都容易造成雷管封口塞松动，两根脚线错动，致使桥丝崩断或引火药头脱落，造成雷管拒爆。更为严重的是一旦拉动引火元件，容易造成敏感药剂与管壁的强烈摩擦而着火，导致雷管爆炸。

45、为什么装配起爆药卷时，必须在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破工作地点进行？

答：在上述地点装配起爆药卷是为了防止局部冒顶或落石击爆起爆药卷，同时也要防止电气设备失爆、漏电，以及杂散电流通过导电体与起爆药卷接触，引发爆炸事故。

46、为什么装配起爆药卷时电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼？

答：电雷管必须从药卷的顶部（平头）装入，严禁从药卷窝心（聚能穴）一端装入。因为从此端装入会使雷管的聚能穴与药卷的聚能穴方向相反，失去聚能作用，影响殉爆效果，导致下一个药卷拒爆或爆燃。如果将电雷管直接扎眼插入药卷内，一旦操作不当用力过猛，容易导致雷管爆炸，还易造成雷管封口塞松动、两根脚线错动，致使桥丝崩断或引火药头脱落，造成雷管拒爆。

47、为什么装配起爆药卷时电雷管必须全部插入药卷内，严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上？

答：将电雷管斜插在药卷中部或捆在药卷上，不利于正常引爆药卷，会使炸药的爆速和传爆能力降低，甚至产生爆燃和拒爆。

48、为什么装药前必须清除炮眼内的煤粉或岩粉？

答：装药时炮眼内的煤粉或岩粉末清除，容易将药卷卡住，影响炸药传爆，易产生半爆、拒爆或爆燃，留下残眼。同时，炮眼内煤粉容易被爆炸火焰引燃，喷出孔外易引发瓦斯、煤尘事故。

49、为什么装药时不能用炮棍冲撞或捣实药卷？

答：用炮棍冲撞或捣实药卷会使炸药密度增大而发生拒爆，且容易捣破药卷外皮、捣断雷管脚线和刮去脚线绝缘层，使炸药受潮、雷管断路或短路，甚至捣响雷管，发生爆炸事故。

50、为什么炮眼封泥应用水炮泥？

答：水炮泥是一种用塑料薄膜圆筒充水的炮眼充填材料，其作用有：一是降温；二是降尘；三是吸收炮烟中有毒气体。

51、为什么无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破？

答：当炸药在无封泥、封泥不足或不实的炮眼内爆炸时，爆生气体会从眼口逸出，炸药的静压膨胀作用得不到充分利用，爆破效果不好；而且，爆炸火焰及雷管碎屑从眼口喷出，直接与井下瓦斯煤尘接触，容易引起瓦斯、煤尘爆炸。

52、为什么严禁用煤粉、块状或其他可燃性材料作炮眼封泥？

答：这些材料不是可塑性材料，起不到炮泥堵塞炮眼的作用，容易造成“放空炮”，且这些材料具有可燃性，能参与炸药爆炸反应，增加一氧化碳的含量，生成二次火焰，易引燃瓦斯和煤尘。炸药爆炸时还会将燃烧的煤粉、颗粒等可燃材料抛出，易引起瓦斯煤尘爆炸。

53、为什么炮眼深度小于0.6m时不得装药爆破？

答：炮眼深度小于0.6m的爆破属于浅眼爆破，不准装药爆破。因为炮眼深度小于0.6m时，去掉所装药卷长度后，封泥长度必定不足，不能阻止高温高压的爆生气体和灼热的固体颗粒冲破抵抗线最小的自由面，极易引燃引爆瓦斯或煤尘。

54、为什么爆破工必须最后离开爆破地点并在安全地点起爆？

答：爆破工是实施起爆工作的责任人，责任重大。爆破工在完成装药、连线工作之后，确认爆破地点无其他人员在现场时才能最后撤离爆破地点，待撤离到安全地点后再进行起爆，防止爆破崩人事故的发生。

55、为什么装药的炮眼应当班爆破完毕？

答：装药的炮眼应当班爆破完毕，否则药卷在炮眼内时间过长，因潮湿容易产生拒爆、爆燃或炸药被“压死”（装药密度过大）而拒爆。

56、为什么爆破通电拒爆时等一定时间后才可检查拒爆原因？

答：由于缓爆可延缓爆炸时间长达几分钟到十几分钟，所以通电以后拒爆时，要等5～15min才可沿线路查找拒爆原因。

57、为什么要回收未爆的电雷管？

答：未爆的电雷管和残药仍有爆炸力，如未进行清理收集而混入煤炭中，在锅炉内燃烧时会发生锅炉爆炸，造成人员伤亡。

58、为什么连接爆破母线前雷管脚线要独立悬空扭结？

答：在井下，杂散电流可以通过管路、轨道或潮湿的煤岩壁传导，若定炮后雷管脚线搭在这些导电体上，可能引起爆炸事故。

59、为什么装药时不能盖药或垫药？

答：起爆时，爆轰波以电雷管为起点，向雷管尾部聚能穴方向沿药柱向前传播。若以相反方向传播，盖药或垫药得不到足以激发炸药起爆的能量，导致拒爆或发生残爆、爆燃，引发瓦斯、煤尘事故。

60、为什么一个炮眼内不能放置两个起爆药卷？

答：由于雷管的起爆时间难以达到高度一致，如果时间差较大的两个雷管装在同一个炮眼内，先爆的炸药冲击波会将后爆的起爆药卷抛在自由面外爆炸，容易引发瓦斯煤尘爆炸事故。

61、为什么掘进机作业时应使用内、外喷雾装置？

答：掘进机在作业时会产生大量粉尘，危害施工人员的身体健康，并易引起煤尘爆炸，危及矿井安全。掘进机内喷雾是将煤尘消灭在产生过程中，外喷雾则可将飞扬起的煤尘扑灭。

62、为什么必须坚持使用掘进机安全闭锁装置？

答：安全闭锁起到对截割电机、油泵电机的控制作用，当人员误操作时，无法开机，可以保障人员和设备安全。

63、为什么掘进机的行走部分采用履带式？

答：掘进机的行走部分采用履带式原因有：一是增加机器与底板之间的黏着力，提高行走机构的牵引力，保证掘进机行走时不打滑；二是增加机器与底板的接触面积，减小机器对底板的比压。

64、为什么要对掘进机主要连接螺栓规定预紧力？

答：足够的预紧力能增强连接的功能，保证密封面不泄漏，提高连接的抗疲劳能力，保证螺纹间的自锁，防止松退。一般掘进机主要连接螺栓规定预紧力为800N•m。

65、为什么掘进机必须装有以专用工具开、闭的电气控制回路开关，且专用工具必须由专职司机保管？

答：为防止他人违章操作或误操作造成事故，掘进机必须装有以专用工具开、闭的电气控制回路开关，且专用工具必须由专职司机保管。

66、为什么司机离开操作台时必须关闭掘进机电源？

答：为防止他人触及控制开关造成事故，司机离开操作台时必须关闭掘进机电源。

67、为什么必须在掘进机非操作侧装有能控制紧急停止运转的按钮？

答：在通常情况下，掘进机司机在掘进机的一侧操纵，由于掘进机工作时发出的噪声和产生的粉尘使司机有时很难观察到另一侧的情况。因此，若掘进工作面发生异常情况，在非操作侧的作业人员可立即停止掘进机，避免事故的发生。

68、为什么切割头严禁在高速运转时变速？

答：切割头质量大、惯性大，若在高速运转时变速，连接轴容易因扭矩过大导致断裂，使变速齿轮严重损坏。

69、为什么掘进机停止工作时切割头必须落地？

答：掘进机停止工作时若切割头不落地，会影响施工空间；且未落地的切割头若意外突然下落，易危及下方施工人员的人身安全。

70、为什么掘进机要按操作程序进行空载试运转，禁止带负荷启动？

答：空载试运转可确认掘进机是否处于良好状态。带负荷启动会使启动电流过大，容易烧坏电动机或损坏液压马达，使油管爆裂。

71、为什么掘进机必须装有前照明灯和尾灯？

答：装有前照明灯和尾灯目的是提高掘进机工作面周围的能见度，从而有利于司机观察掘进工作面切割和周围设备运转情况。

72、为什么掘进机液压系统中要用多路换向阀？

答：多路换向阀是一种由多个手动换向阀组合在一起的手动换向阀阀组。掘进机液压系统中使用多路换向阀能对多个执行机构进行集中控制。

73、为什么掘进机必须配备正、副两名司机？

答：掘进机由两人操作，一人为正司机，负责操作；一人为副司机，负责监护。这样能起到联责联保的作用。

74、为什么更换油管时应先卸压？

答：更换油管时先卸压是为了防止压力油伤人和油管打人。

75、为什么停机后要将所有操作阀、按钮置于零位，切断电源并闭锁？

答：停机后所有操作阀、按钮不打至零位，开机时会使掘进机各系统因处于工作状态而直接运行，易损坏设备。

76、为什么检修掘进机时严禁其他人员在截割臂和转载桥下方停留或作业？

答：当检修掘进机时，若掘进机截割臂和转载桥液压阀损坏或不起作用，截割臂和转载桥则有可能突然下落，危及掘进机下方人员人身安全。

77、为什么停止切割时要先停掘进机后停喷雾？

答：停止切割时若先停喷雾后停掘进机，则无法起到降尘的作用，会使大量粉尘吸入人体，影响工作人员身体健康。

78、为什么掘进机工作中停水不得进行切割？

答：工作中停水进行切割，掘进机将得不到及时的冷却降温，也无法起到降尘的作用，因而不得停水后继续进行工作。

79、为什么掘进机在开机前应清理掘进工作面？

答：掘进机在开机前先清理掘进工作面是为防止大块矸石、金属物品等脏杂物进入掘进机系统，以致损坏设备。

80、为什么要及时调整掘进机履带的松紧度？

答：掘进机履带的松紧度要适中，否则会影响履带与驱动轮的传动效率，使机器行走速度降低或行走阻力增大，因而要及时调整掘进机履带的松紧度。

81、为什么开掘进机前要检查各操作阀是否打至零位？

答：停机检修时可能将操作阀打开，如开掘进机前不检查各操作阀是否打至零位，当开机时会使各个系统都处在运行状态，可能引发安全事故。

82、为什么掘进机每天必须有固定的检修时间？

答：为了及时排查隐患，掘进机每天必须有固定的检修时间，以防止造成设备带“病”工作，给安全生产带来隐患。

83、为什么掘进机在安装、撤除前要使各种千斤顶收回活塞？

答：掘进机在安装、撤除前应使各种千斤顶收回活塞，以避免在机器前进或后退时造成碰撞导致设备损坏。

84、为什么液压件的液孔（外露部分）要用专用的塑料盖扣罩？

答：井下环境复杂，粉尘、脏杂物容易进入液压系统，造成液压元件受损，所以液压件的液孔要用专用的塑料盖扣罩。

85、为什么掘进机液压系统应使用平衡阀？

答：掘进机液压系统不使用平衡阀会使油缸动作不同步，导致液压执行元件无法正常控制，进而影响制动效果。

86、为什么掘进机截割电机设置高低速？

答：掘进机截割电机设置高低速后可根据煤岩层性质调整截割速度，当切割软岩时使用高速档，切割硬岩时使用低速档，这样有利于提高掘进机效率，同时使掘进机不受损伤。

87、为什么出煤时要先开掘进机二运，再开一运？

答：出煤时若不按顺序开启会出现煤矸卡堵，造成刮板输送机负荷过大，导致油管及液压元件损坏。

88、为什么耙斗装载机尾轮要固定牢靠？

答：将尾轮固定牢靠是为了避免将尾轮拉出伤害到耙装机司机。

89、为什么耙斗装载机必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏？

答：耙斗装载机在运行过程中钢丝绳摆动幅度较大，可能触及耙斗装载机司机或其他工作人员造成伤害。耙斗在运行过程中有时用力过猛还可能将大块矸石拉出槽外造成安全事故，所以必须装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏。

90、为什么耙斗装载机要规定最大和最小耙装距离？

答：耙斗装载机距离过远会使耙斗装载机司机看不清掘进工作面情况，影响耙装效果，降低耙斗装载机工作效率；耙斗装载机距离过近，爆破时容易打坏耙斗装载机，因此应规定其最大和最小耙装距离。

91、为什么耙斗装载机作业时必须有照明？

答：耙斗装载机作业时有照明能够看清耙斗运行及耙斗装载机的运行情况，以保证安全耙装。

92、为什么在耙装作业前必须先检查机身是否固定牢靠？

答：掘进工作面爆破和开耙斗装载机时，会引起耙斗装载机固定装置的松动，如不检查，松动的固定装置得不到及时紧固，可能会使耙斗装载机出现歪倒和下滑事故。

93、为什么耙装时严禁在耙斗运行范围内进行其他作业？

答：耙斗装载机在耙装过程中钢丝绳运行方向不确定，会左右上下摆动，耙斗运行范围内有人容易被耙斗或钢丝绳碰伤，因而要禁止在耙斗运行范围内进行其他作业。

94、为什么拐弯巷道耙装时要使用可靠的双向辅助导向轮？

答：拐弯巷道耙装时使用双向辅助导向轮能够调整耙斗的运行方向，避免耙斗拐弯时耙装拉坏已经支护好的巷道。

95、为什么拐弯耙装时在拐弯处要设专人指挥和信号联系？

答：拐弯耙装时，耙斗装载机司机看不到耙斗在掘进工作面的运行情况，设专人指挥和信号联系能让耙斗装载机司机及时了解掘进工作面耙装情况。

96、为什么拐弯耙装时耙斗装载机司机必须站在拐弯巷道的外侧进行操作？

答：拐弯耙装时，如耙斗装载机司机站在拐弯巷道的内侧进行操作，双向辅助导向轮脱落和耙斗装载机断绳时，则不能保证耙装机司机安全，因而必须站在外侧进行操作。

97、为什么斜巷使用耙斗装载机时必须有防止机身下滑的措施？

答：耙斗装载机在斜巷中下滑力较大，易发生跑车事故，因而必须设置可靠的防止下滑的措施。除用4副卡轨器固定耙斗装载机外，还必须用两道钢丝绳将车盘与轨道固定连接在一起，轨道上再安设4副可靠的阻车器。

98、为什么倾斜井巷倾角大于20°时在司机前方必须打护身柱或设挡板，并在耙斗装载机前方增设固定装置？

答：当倾斜井巷倾角大于20°时，司机前方必须打护身柱或设挡板，并在其前方增设固定装置，目的是防止耙装或运输时矸石滚落，对耙装机司机造成伤害。

99、为什么耙斗装载机不能带电检修？

答：耙斗装载机带电检修，一是可能造成触电事故，二是耙斗装载机容易误操作，会危及人员安全。

100、为什么耙斗装载机卡轨器螺丝要定期检查？

答：耙斗装载机开动过程中会使耙斗装载机卡轨器螺丝松动甚至脱落，严重时可使耙斗装载机歪倒、下滑，造成机械事故或人员伤亡，因而要对卡轨器螺丝定期检查。

101、为什么耙装结束后必须切断电源、开关闭锁？

答：耙装结束后必须切断电源、开关闭锁，以防止非操作人员误操作，对人员造成伤害。

102、为什么耙斗装载机在试车前应发出信号？

答：在试车前发出信号的目的是警示耙斗装载机前施工人员及时撤出耙斗运行范围，确保施工人员安全。

103、为什么耙斗受阻时不可强行牵引耙斗？

答：为防止拉断钢丝绳或烧毁耙斗装载机电动机，不允许耙斗受阻时强行牵引耙斗。

104、为什么禁止将耙斗装载机尾轮挂在顶梁、支护锚杆及其他支护体上？

答：禁止将耙斗装载机尾轮挂在顶梁、支护锚杆及其他支护体上，以防止拉坏巷道支护体，避免冒顶事故发生。

105、为什么在高瓦斯区域煤巷掘进工作面严禁使用钢丝绳牵引耙斗装载机？

答：高瓦斯区域的煤巷工作面中瓦斯超限的几率大，若采用钢丝绳牵引耙斗装载机，摩擦和撞击极易产生火花，会引起瓦斯爆炸。

106、为什么巷道断面一般宜选择拱形？

答：拱形巷道比平顶巷道受力更均匀、更耐压，能够减少顶板变形，因而巷道断面一般宜采用拱形。

107、为什么掘进工作面严禁空顶作业？

答：在煤岩体掘进巷道时，巷道围岩会发生变形、破坏，甚至垮落。如果没有支护空顶作业，极易导致片帮冒顶事故。

108、为什么巷道净断面的设计必须按支护最大允许变形后的断面计算？

答：由于井下巷道受矿山压力和自身围岩条件的影响，巷道开挖后会出现不同程度的变形导致巷道净断面缩小，因而必须按支护最大允许变形后的断面计算。

109、为什么爆破前靠近掘进工作面10m内的支护必须加固？

答：掘进工作面爆破时，会对附近的煤岩体产生巨大的冲击作用，容易造成支架损坏、冒顶等事故，因而必须进行加固。

110、为什么严禁使用不符合规定的支护材料？

答：为确保巷道支护质量、支护强度和达到防火要求，严禁使用不符合规定的支护材料。

111、为什么在施工前要进行“敲帮问顶”？

答：由于顶帮可能存在危岩悬矸，容易掉矸或片帮伤人，所以在施工前必须进行“敲帮问顶”，摘除危岩悬矸，确认安全无危险后方可施工。

112、为什么“敲帮问顶”时至少需要两个人？

答：“敲帮问顶”工作是一项比较危险的工作，顶板随时可能冒落，两帮可能片帮，所以必须有两名经验丰富的人员担任，一人“敲帮问顶”，一人观察顶板和退路，发现问题及时处理。

113、为什么“敲帮问顶”时要保证退路畅通？

答：在“敲帮问顶”过程中可能会出现冒顶或片帮现象。为保证“敲帮问顶”人和监护人能够快速撤离危险区域，必须保证退路畅通。

114、为什么“敲帮问顶”时要由外向里进行？

答：由外向里进行“敲帮问顶”能够及时摘除沿途的危岩悬矸，排除隐患，保证“敲帮问顶”人员的安全撤离。

115、为什么锚杆安装角度必须合格？

答：锚杆安装角度不合格就不能有效锚固煤岩层理，而且锚杆易受剪切作用，从而降低了支护效果，减小了支护强度。

116、为什么使用锚固剂固定的锚杆，其孔壁要冲洗干净？

答：使用锚固剂固定锚杆时，冲洗干净孔壁能增强锚固剂与孔壁的黏结力，提高锚杆的锚固力。

117、为什么锚杆孔深度必须符合规定？

答：锚杆孔深度必须符合规定，如不符合会导致锚杆外露超长，锚固端锚固结构不符合要求。

118、为什么要求锚杆托盘与煤岩有足够的接触面？

答：锚杆托盘与煤岩接触面差会导致锚杆托盘受力不均匀，降低锚杆对围岩的控制作用，容易造成托盘变形损坏，因而要求有足够的接触面。

119、为什么要求锚杆要有一定的预紧力？

答：锚杆有一定的预紧力能够保证锚杆对围岩的主动约束，控制围岩变形。

120、为什么锚杆巷道必须按规定做拉力试验？

答：为防止锚杆锚固失效、锚固力达不到要求，锚杆巷道必须按规定做拉力试验，若发现不合格的锚杆要及时补打。

121、为什么在井下做锚固力检测时必须有安全措施？

答：为防止锚杆锚固力试验时造成顶板冒落、机具伤人等事故，必须做好安全措施。

122、为什么打锚杆时要先顶后帮？

答：巷道开挖后，顶板最易发生变形且不易控制，若不先支护顶板，可能导致顶板下沉或冒落，因而应先顶后帮。

123、为什么在巷道交岔点处需加强支护？

答：由于巷道交岔点处跨度比较大，顶板弯曲下沉量大，顶板范围内需要控制岩层面积较大，所以采用单一支护很难达到预期效果，因此，在巷道交岔点处需打设锚索或使用抬棚加强支护。

124、为什么要求锚孔直径、锚杆直径、药卷直径相匹配？

答：如果锚杆孔径过小，会造成锚杆搅拌施工困难，锚杆杆体与周围孔壁间隙太小没有足够的锚固剂，使锚固力下降；如果锚杆孔径过大，就会使锚杆孔径与锚固剂之间没有足够的夹紧力，使锚固力下降。因此，根据“三径匹配”原理，为保证锚固效果和锚杆施工方便，一般要求锚孔直径与杆体直径间的间隙为4～12mm。

125、为什么对巷道支护必须坚持班检和抽检制度？

答：班检能及时发现问题当班整改不留隐患，特别是一些隐蔽工程当班不检查，施工完后就无法再检查，容易留下安全隐患；抽检是检查工程质量的一种方法。对巷道支护进行班检和抽检是加强巷道工程质量控制的有效措施，因而必须坚持。

126、为什么锚杆要及时安装？

答：及时安装锚杆可以有效地支护围岩，同时防止锚杆眼塌孔造成锚杆安装困难。

127、为什么必须对煤层巷道进行顶板离层监测？

答：对煤层巷道进行顶板离层监测能够及时发现顶板离层下沉情况，及时加强支护，防止发生冒顶事故。

128、为什么进行锚杆拉拔试验后应及时重新拧紧？

答：进行锚杆拉拔试验后，锚杆被拉长，同时锚杆周围的煤岩体受到挤压，导致锚杆松动，所以必须及时重新拧紧。

129、为什么锚杆支护巷道要预先存放一定数量的备用架棚物料？

答：锚杆支护巷道一旦发生冒顶或顶板离层出现冒顶预兆时，预先存放的备用架棚物料能够有助于及时进行架棚支护，防止危险区域扩大。

130、为什么要使用锚索加强支护？

答：锚索长度远远大于锚杆长度，能够锚在稳定基岩中，有效阻止顶板下沉。

131、为什么锚具与钢绞线强度要匹配？

答：如果锚具强度低于钢绞线强度，当锚索来压受力时，锚具首先就会被拉坏，造成锚索失效，因而锚具与钢绞线强度要匹配。

132、为什么服务年限较长的锚索需注浆？

答：钢绞线在锚固段以外的部分裸露在井下潮湿的空气中，容易使钢绞线氧化生锈，降低锚索强度，因此为防止锚索锈蚀，增强锚索的耐久性，必须对服务年限较长的锚索进行注浆。

133、为什么钢绞线旋向应与搅拌工具旋转方向相反？

答：钢绞线旋向与搅拌工具旋转方向相反能够使钢绞线与锚固剂充分搅拌，增加接触面积，提高锚固效果。

134、为什么锚索安装后必须对锚固剂位置进行检查？

答：锚固剂位置合格能够保证锚索的锚固长度和锚固力。安装锚索时，锚固剂有可能因凝固慢而流出，造成锚固力达不到要求。

135、为什么锚索要规定搅拌时间？

答：搅拌时间不足，有可能锚固剂搅拌不均匀，造成锚固力降低。一般规定搅拌时间不少于40s。

136、为什么要进行锚索拉拔试验？

答：锚索拉拔试验是为了检验锚索的锚固力是否合格，以便保证锚固效果。

137、为什么不得使用含泥量超过规定的沙子和石子？

答：因为使用含泥量超过规定的沙子和石子，容易降低水泥的黏着度，从而降低混凝土体强度。一般规定沙子和石子的含泥量不超过总质量的3%。

138、为什么喷浆机运转时严禁手或工具进入喷浆机进料槽内?

答：喷浆机运转时，手或工具进入喷浆机进料槽会造成人员受伤或损坏喷浆机拨料齿。

139、为什么喷浆前要用高压水冲洗受喷面？

答：先用高压水冲洗受喷面可以冲洗掉受喷面的粉尘，使受喷面湿润，增强混凝土体黏结程度及附着力。

140、为什么遇有超挖或裂缝低凹处要先喷补平整，然后再正常喷射？

答：对于超挖或裂缝低凹处，要先喷补平整后正常喷射，目的是防止喷浆厚度过大，造成离层现象。

141、为什么严禁将喷浆机喷头对准人员？

答：严禁将喷头对准人员，以防止喷浆料突然喷出，射伤人员。

142、为什么处理喷浆机堵管时应采用敲击法疏通料管？

答：堵管时输料管内可能有淤积的高压气体，采用敲击法可以使堵塞的喷浆料慢慢松动，从而使输料管疏通。如果直接拆卸，输料管内的淤积气体易喷出伤人。

143、为什么喷浆时要严格执行除尘及降尘措施？

答：喷浆时会产生大量的粉尘，损害施工人员的健康，因而必须严格采取除尘和降尘措施。

144、为什么使用喷浆机的喷射人员要佩戴乳胶手套？

答：水泥、速凝剂遇水产生化学反应，会烧伤施工人员手臂，因此喷射人员必须佩戴乳胶手套。

145、为什么锚喷巷道喷射混凝土后要进行洒水养护？

答：混凝土喷体会产生热量使喷体温度升高，因此在凝结养护过程中需要大量的水分。必须定期对喷体进行洒水，满足混凝土对水分的需要，并降低喷体温度，增加喷体强度。一般7天以内每班洒水1次，7天以后每天洒水1次，持续养护28天。

146、为什么锚喷巷道要进行混凝土强度和厚度的检测？

答：检测混凝土强度和厚度是否符合要求的目的是判断混凝土能否有效满足支护围岩的需要。

147、为什么喷浆前喷浆机要空载试运转？

答：空载试运转是为了检查喷浆机运转是否正常，及时发现问题，并采取有效措施处理。

148、为什么输料管路要平直，不得有急弯？

答：管路平直便于输料管畅通输料，如有急弯易集料，且会堵塞、磨损输料管。

149、为什么喷射地点有明显涌水点时要打孔埋设导管导水？

答：喷射地点有明显涌水点时要埋设导管导水，可将涌水集中疏导，防止降低喷浆料的黏着力。

150、为什么开喷浆机前要按先开水、再开风、后送电的顺序进行？

答：先开水可以首先调节好水量大小；再开风可以保持管路通畅，为送电开启喷浆机做好准备工作，最后开喷浆机才能保持正常运转。如果不按以上顺序进行，先开风就会造成水量大小不好调节；不开风就送电就会造成喷浆机管路堵塞。

151、为什么停喷浆机时要按停料、停水、停电，最后关风的顺序进行？

答：先停料是停止向喷浆机内送料，在喷浆机正常运转的情况下把喷浆机内和管路内的余料消耗干净；停水是防止在无风压的情况下水流入管路；再停电是停止喷浆机运转；最后关风是使喷浆机和管路内余料吹尽，保持管路畅通。如不按以上顺序进行，会造成水流入喷浆管路内，余料堵塞喷浆机或管路，使下一班无法正常使用。

152、为什么每班喷浆完毕后要拆开喷浆机进行内外清理？

答：每班喷浆完毕后不及时清理喷浆机，喷浆料凝固后容易堵塞喷浆机，影响下一班正常使用。

153、为什么喷浆时要添加速凝剂？

答：喷浆时添加速凝剂能够缩短混凝土凝固时间，减少回弹，提高早期强度。喷浆时添加的速凝剂一般为水泥质量的2%～4%。

154、为什么锚喷工要做到“五不喷”？

答：为保证喷浆质量，提高支护强度，锚喷工要求做到“五不喷”，即基础不到底不喷、巷道尺寸不合格不喷、中腰线不清不喷、配料不准不喷、拌料不均不喷。

155、为什么速凝剂必须在上料口加入？

答：速凝剂如果在拌料时加入，喷浆料容易结块、凝固。为此规定速凝剂必须在上料口加入，并保证在短时间内喷射到围岩上。

156、为什么喷射手要按自下而上、先墙后拱的顺序进行喷射？

答：为防止喷体因自重掉落，要依靠墙基作依托，逐步喷射墙体，再依托墙体喷射拱顶，因此顺序为自下而上、先墙后拱。

157、为什么喷射时喷头应尽可能垂直受喷面？

答：喷射时，喷头与喷面夹角应不小于70°，这样能提高喷体强度，减少回弹。

158、为什么喷浆时，喷头距受喷面要保持0.6m～1m的距离？

答：喷头距受喷面距离过大，受喷面容易喷散、回弹料多，强度不够；喷头距受喷面距离过小，则压力过大，受喷面容易起窝，巷道成型差，因而应保持适当距离，即0.6m～1m之间。

159、为什么喷射混凝土时运行轨迹应呈螺旋形？

答：喷射混凝土时，喷头运行轨迹呈螺旋形能增强混凝土在巷道围岩上的附着力。一般要求按φ200mm～300mm、一圆压半圆的方法均匀缓慢移动。

160、为什么喷射时应配两人操作？

答：喷浆时应配两人操作，一人持喷头喷射，一人辅助照明并负责联络，观察顶帮安全和喷射质量。

161、为什么喷浆时要保持给料的连续性？

答：喷浆时给料不连续，一是造成喷射手掌握不准水灰比，回弹率增大；二是给料不均匀，容易堵罐、堵管。

162、为什么发生堵塞故障时喷射手应紧握喷头并将喷口朝下？

答：发生堵塞故障时，喷射手需紧握喷头并将喷口朝下，这样可以防止喷浆料突然喷出，造成伤人事故。

163、为什么喷射工作结束后要拆卸喷头？

答：结束喷射工作后要拆卸喷头，以防止喷浆料凝固后堵塞喷头。

164、为什么巷道贯通前要对贯通点附近的支架进行加固？

答：贯通前对贯通点附近支架加固目的是防止贯通时，造成立柱失脚或爆破崩到支架，引发冒顶事故。

165、为什么由下向上掘进25°以上的倾斜巷道时溜煤（矸）道要与人行道分开？

答：如果由下向上掘进25°以上的倾斜巷道时，整个巷道既溜煤（矸）又行人，则容易发生煤（矸）滑落伤人事故，因此必须分开。

166、为什么由下向上掘进25°以上的倾斜巷道时人行道应设扶手、梯子和信号装置？

答：为了便于行人和联系，由下向上掘进25°以上的倾斜巷道时人行道应设扶手、梯子和信号装置。

167、为什么掘进巷道在揭露老空前必须制定探查老空的安全措施？

答：老空区长期不通风、不排水，可能存有水、火、瓦斯等安全隐患，因此必须制定安全措施先探查清楚，应消除隐患后方能掘进。

168、为什么掘进工作面多采用压入式通风？

答：压入式通风使用的局部通风机和电气设备都安设在新风中，安全性较高，使用柔性风筒安装方便、费用低，且出风口有效射程大、风速高，排烟排尘效果好，因而掘进工作面多采用该种通风方式。

169、为什么局部通风机进风口前不能有脏杂物？

答：局部通风机进风口附近有脏杂物容易被吸入局部通风机，缠在叶轮上损坏局部通风机，降低工作效率，致使细碎的颗粒吹入掘进工作面，使工作面粉尘增加。

170、为什么安装局部通风机时要使用消音器？

答：局部通风机工作时噪声大，人员长期在高强度噪声环境下会引起听力减退、情绪烦躁，降低劳动效率，因而必须使用消音器。

171、为什么风筒吊挂要平直？

答：风筒吊挂不平直会增大局部阻力，影响通风效果。

172、为什么风筒拐弯处要设弯头？

答：风筒拐弯处的风流阻力急剧增加，若不使用弯头，拐弯内侧形成的褶皱会增加阻力，降低通风能力。

173、为什么异径风筒要使用标准过渡节？

答：异径风筒使用标准过渡节可以减缓风筒断面变化带来的冲击和涡流，提高供风能力。

174、为什么掘进井巷和硐室时必须采取综合防尘措施？

答：掘进井巷和硐室时会产生大量的矿尘，污染工作环境、危害人体健康，煤尘还能燃烧或爆炸，因此，必须采取湿式打眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合措施防尘。

175、为什么掘进巷道贯通前一定距离必须停止一个掘进工作面作业？

答：巷道贯通关系到通风系统的改变，爆破贯通瓦斯积聚超限的地点可能导致瓦斯爆炸事故，所以，掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前，其他巷道在相距20m前，必须停止一个掘进工作面作业，只准另一个掘进工作面向前掘进贯通，而且要做好调整通风系统的准备工作。

176、为什么压入式局部通风机必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m？

答：压入式局部通风机安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m，目的是防止局部通风机发生循环风。循环风的危害是将掘进工作面的乏风返回掘进工作面，导致有毒有害气体和粉尘浓度越来越大，不仅使作业环境越来越恶化，更为严重的是易引起瓦斯爆炸事故。

177、为什么掘进工作面局部通风机必须采用抗静电、阻燃的风筒？

答：掘进工作面局部通风机采用抗静电、阻燃风筒的目的有：一是防止静电产生火花引起爆炸事故；二是当巷道发生火灾时，采用阻燃风筒不燃烧，能防止事故扩大，还能进行正常通风，排出巷道内的烟雾和有毒有害气体，保证掘进工作面人员的安全。

178、为什么使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁？

答：使用局部通风机供风的地点停风后瓦斯容易超限或积聚，如果不停电，电器设备一旦产生火花就会发生爆炸事故，所以应实行风电闭锁。

179、为什么使用局部通风机通风的掘进工作面不得随意停风？

答：巷道掘进时的瓦斯涌出量一部分来自于掘进工作面，另一部分来源于巷道周围的煤（岩）层，巷道越长涌出量越大。即使工作面停工，巷道内瓦斯仍在涌出。如停风，巷道内就会积存大量瓦斯，时间稍长就会导致人员窒息或遇明火发生爆炸，因此，使用局部通风机通风的掘进工作面不得随意停风。

180、为什么主要开拓巷道、硐室不得布置在严重冲击地压煤层中？

答：主要巷道、硐室布置在冲击地压煤层中，一旦发生冲击地压事故，容易把巷道、硐室破坏，影响矿井整体安全生产。

181、为什么冲击地压煤层应掘进宽巷？

答：宽巷掘进就是巷道宽度加大。以保证即便发生冲击地压，由于断面大，可以降低冲击能量，减少对人员的伤害和对机器设备的损坏。

182、为什么冲击地压煤层掘进巷道应沿采空区边缘掘进？

答：采空区边缘处于压力降低区，积聚在煤岩体内的应力容易释放，巷道布置在此处，发生冲击地压的可能性小。

183、为什么冲击地压煤层巷道支护严禁采用刚性支架？

答：刚性支架没有缓冲力，支架变形范围小，不能有效释放积聚在巷道周围煤体上的弹性能，难以缓解冲击地压，所以冲击地压煤层巷道支护严禁采用刚性支架。

184、为什么在冲击地压高发区域，掘进宜在保护带内进行？

答：保护带宽度是3.5倍的采高或巷高，在保护带内掘进能够减小冲击地压威胁，防止冲击地压事故的发生。

185、为什么在冲击地压危险区内的机械设备要生根固定？

答：当冲击地压发生时，冲击危险区域机械设备容易抛起、滑动，造成伤人事故，所以该区域内的机械设备要生根固定。

186、为什么冲击地压工作面必须明确躲炮时间？

答：冲击地压工作面爆破时容易诱发冲击地压，而冲击地压的发生具有时间效应，会滞后一段时间，所以必须明确躲炮时间，一般应在30min以上。

187、为什么冲击地压煤层中必须明确躲炮半径？

答：在冲击地压煤层中，爆破可能诱发冲击地压，发生地点可能在掘进工作面，也可能在掘进工作面后方，具体地点不能详细确定。采用加大躲炮半径的方式，明确躲炮半径，可以保证人员安全，一般躲炮半径应适当加大至150m以上。

188、为什么地质构造处容易发生冲击地压事故？

答：由于地质构造处易形成应力集中，所以易导致冲击地压事故，因而接近地质构造处应加强冲击地压监测。

189、为什么爆破、打钻及其他采掘活动易诱发冲击地压事故？

答：爆破、打钻能改变局部煤体的应力状态，造成局部应力集中，从而诱发冲击地压。

190、为什么冲击地压工作面宜使用可缩性支架？

答：发生冲击地压时，可缩性支架可以减缓冲击，减少冲击地压破坏的程度，所以冲击地压工作面宜使用可缩性支架。

191、为什么维修倾斜井巷时严禁上、下段同时作业？

答：为防止上段施工地点物料滚落、跑车伤害下段人员，维修倾斜井巷时严禁上、下段同时作业。

192、为什么修复旧井巷时必须首先检查瓦斯？

答：旧井巷内由于不进行通风或者风量较小，可能积聚大量的瓦斯等有害气体。施工人员如果盲目进入，就会造成缺氧窒息死亡或者引起瓦斯爆炸，所以修复旧井巷时必须首先检查瓦斯。

193、为什么修复独头巷道要由外向里进行？

答：在修复独头巷道时，若由里向外进行修复，在发生冒顶事故时，可能造成堵人事故。为保障员工生命安全，修复独头巷道要由外向里进行。

194、为什么修复巷道地点以外要求退路必须畅通？

答：失修巷道顶板比较破碎，修复巷道时易发生冒顶事故，因此，必须保持施工地点以外退路畅通，保证发生冒顶事故时人员能迅速撤离。

195、为什么独头巷道严禁两个施工地点同时施工？

答：独头巷道只有一个安全出口，如果安排两个地点在独头巷道内进行修复工作，外面施工地点一旦发生冒顶事故会把里面施工地点的人员堵在冒顶区内，造成更大的伤亡事故。

196、为什么架棚时要设牢固的撑木和拉杆？

答：为提高架棚的整体性，把相互独立的每架棚联系在一起，成为一个共同支护体，防止支架歪倒，架棚时要设牢固的撑木和拉杆。

197、为什么更换支架时要先支后回？

答：更换支架时，因为原有支架已被压坏且该处巷道压力大，如不先支后回容易发生冒顶事故。

198、为什么在倾斜巷道内架棚必须有一定的迎山角？

答：倾斜巷道内架棚没有一定的迎山角，架棚就会后仰，受力时会造成架棚歪倒，所以，倾斜巷道内架棚必须有2°～4°的迎山角。

199、为什么棚腿必须有一定的扎角？

答：棚腿如没有扎角，两帮来压会使立柱挤进，架棚失效歪倒，因而棚腿必须有一定的扎角。

200、为什么拱型棚搭接处要控制一定的长度？

答：搭接长度过短，有可能造成架棚支撑力减小、可缩性差；搭接过长会造成材料浪费。因而，拱型棚搭接处一般应控制在400mm。

201、为什么风钻的冲击频率不能过高？

答：冲击频率过高则噪声和震动都会加剧，危害员工身体健康，同时也降低风钻使用寿命。

202、为什么更换钻眼位置时风钻应停止运转？

答：风钻工作时噪声和冲击力较大，更换钻眼位置时若不停止运行，影响扶钎人将钻头落到标定眼位上，而且易造成人员伤害。

203、为什么钻眼时听到金属撞击声要停钻检查？

答：钻眼过程中听到金属撞击声，可能是由于断钎、钻头脱落或钻到金属物体；因此应及时停钻检查排除故障。

204、为什么连接风钻的胶管长度不宜过长？

答：连接风钻的胶管长度不宜过长，原因有：一是容易漏风；二是会产生风压损失。

205、为什么风钻必须定期检修？

答：风水管路中易存有铁屑、灰尘等脏杂物，会造成风钻磨损，以致损坏风钻，降低工作效率；因而要定期检修。

206、为什么钻眼机具使用前要检查所有手把的完好情况？

答：为防止使用机具时发生运转异常，钻眼机具使用前要检查所有手把的完好情况。

207、为什么要推广无煤柱护巷？
答：由采煤工作面侧向支撑压力的分布规律可知，采空区边缘存在一定宽度的低压区，沿采空区边缘布置巷道可以达到减压的目的，有利于巷道维护，提高煤炭采出率；因此，要推广无煤柱护巷。

208、为什么截割电机长期工作后不能立即停冷却水？

答：截割电机长期工作后电机温度较高，必须用水降温，应等待电机冷却数分钟后再关闭水路。

209、为什么钻眼时禁止人员骑在气腿上？

答：钻眼时禁止人员骑在气腿上是为了防止钻眼时断钎引起风钻倾倒、气腿弹起或人员踩空，进而造成伤人事故。

210、为什么不能沿裂隙节理方向钻眼？

答：沿裂隙节理方向钻眼，产生的小岩块掉入钻孔内，易导致夹钎子、塌孔等现象。

211、为什么使用长钎子钻眼时推力不能过大？

答：长钎子受到轴向推力时容易产生弯曲变形，易发生断钎子、凿眼不直等现象；因此，推力要适当均匀。

212、为什么巷道爆破多采用斜眼掏槽？

答：斜眼掏槽适用于任何岩石，钻眼比较方便，施工精度要求较低，可以充分利用自由面，逐步扩大爆破范围；且掏槽面积大，适用于较大断面巷道。

213、为什么打眼时周边眼要向外偏斜3°～5°？

答：周边眼应当布置在巷道轮廓线上，但为了便于钻眼，通常向外偏斜一定角度，使眼底落在设计轮廓线外不超过0.1m处，偏斜角应根据炮眼深度来调整。

214、为什么大倾角下山掘进时钻眼与耙装不能平行作业？

答：大倾角下山掘进时，耙装机耙起的矸石会向掘进工作面滚落；而且耙装机经常甩耙斗，威胁到钻眼人员的安全。

215、为什么上山钻眼时必须将风水管固定牢固？

答：坡度越大下滑越明显，如果不固定风水管，风钻就要克服风水管下滑力，使效率降低，而且移动风钻时拉扯风水管还容易造成意外事故。

216、为什么掘进工作面不宜采用煤电钻钻眼？

答：煤电钻作为手持式电动工具，使用中会因电缆、外壳绝缘能力降低，综合保护器失灵等原因漏电，易造成触电事故或产生明火引起爆炸事故。

217、为什么掘进工作面不宜采用麻花钻杆钻眼？

答：麻花钻杆中心孔容易堵塞，在无水状态下仍然可以使用，容易造成干打眼。

218、为什么爆破时必须把爆破材料箱放到警戒线以外的安全距离？

答：如果将爆破材料箱放在警戒线以内，即小于躲炮安全距离，就有可能受爆炸冲击波的冲击或被爆破飞出的碎石击中而发生爆炸。

219、为什么装配起爆药卷的数量以当时需要的数量为限？

答：剩余的起爆药卷暂时不用，个人存放很危险，按规定应将炸药和雷管分别存放。但此时若把雷管从炸药中拉出，一是危险；二是会破坏药卷的完整性。

220、为什么爆破时不允许只装水炮泥而不装黏土炮泥？

答：水炮泥的直径小于炮眼直径，不能起到黏土炮泥封堵炮眼的作用，所以剩余的炮眼部分应用黏土炮泥或用不燃性的、可塑性松散的材料制成的炮泥封实。

221、为什么要及时更换磨损严重的截齿？

答：不及时更换磨损严重的截齿会导致齿座的磨损，从而影响整个切割头的正常使用，严重时会使切割头损坏。

222、为什么掘进机要使用二联齿轮泵或三联齿轮泵？

答：掘进机上需要流量小的机构就由一台齿轮泵供液，需要流量大的机构就由多台齿轮泵供液，以达到节约电能的目的。

223、为什么必须在开动掘进机前发出警报？

答：在开动掘进机前发出警报是提醒掘进机附近的其他人员撤离到安全地点。

224、为什么掘进机前进时要将铲板落下？

答：若不将铲板落下，会使掘进工作面矸石堆积，出现台阶，坡度变大，形成上坡，影响正常施工。

225、为什么落煤量大而造成过载时严禁点动开车处理？

答：点动开车处理会造成液压系统压力瞬间过大，导致液压马达损坏。

226、为什么掘进机切割头在最低工作位置时禁止将铲板抬起？

答：切割头在最低位置时将铲板抬起会造成切割头与铲板碰撞，损坏设备。

227、为什么掘进机截割臂处于左、右极限位置时不准向前掏槽？

答：当处于极限位置时，掘进机向前掏槽，会使截割臂行程过大而损坏。

228、为什么备用液压元件的进出油口要戴防尘帽(盖)？

答：备用的液压元件若不戴防尘帽(盖)，粉尘等脏杂物容易混入液压元件，使用时会影响液压系统的正常运行。

229、为什么岩石硬度超过掘进机切割能力时应停止使用掘进机？

答：岩石硬度超过掘进机切割能力时，继续使用会严重破坏截齿，破坏截割臂，在切割过程中产生大幅振动，容易损坏电控元件。

230、为什么掘进机进行扫底时要避免出现台阶？

答：掘进机进行扫底时出现台阶会使掘进工作面矸石堆积，掘进机抬高。掘进机铲板清底时困难，并且巷道成型不好。

231、为什么要安设掘进机冷却装置？

答：掘进机在运行过程中会产生大量的热能，安设冷却装置能够起到降温保护设备的目的。

232、为什么不许浮煤留在掘进机铲板上？

答：不许浮煤留在掘进机铲板上是为防止开机时星轮增大负荷，造成油管破裂，以致减少星轮马达的使用寿命，增加设备的维修量。

233、为什么要定期为掘进机各部位注油孔加油？

答：定期为掘进机各部位注油孔加油目的是增加设备的润滑性，减少摩擦。

234、为什么油箱内壁和油中浸泡的器件表面禁止涂刷油漆？

答：油漆溶解而产生的沉淀物会被吸入液压系统中，容易损坏液压元件；因而油箱内壁和油中浸泡的器件表面应禁止涂刷油漆。

235、为什么动力电缆要能在掘进机后面自由拖拽？

答：如果动力电缆没有足够的余量，不能在掘进机后面自由拖拽，会造成拉断电缆或抽头，影响正常生产，留下事故隐患。

236、为什么装岩机装岩（煤）前必须在矸石或煤堆上洒水和冲洗巷道顶帮？

答：由于装岩工作会产生大量粉尘，可能引起煤尘爆炸，或粉尘被人长期吸入患尘肺病；所以装岩机装岩前必须在矸石或煤堆上洒水和冲洗巷道顶帮。

237、为什么在倾斜井巷移动耙斗装载机时下坡方向不得有人？

答：在移耙斗装载机时，耙斗装载机的固定装置已经拆除，一旦发生跑车事故，将危及下坡方向人员安全；因而下坡方向不得有人。

238、为什么爆破时耙斗应停在耙斗装载机前簸箕上？

答：耙斗放在掘进工作面，爆破时容易被打坏，同时会被大量的矸石埋住；因而应停在耙斗装载机前簸箕上。

239、为什么耙斗装载机开动前先检查完好情况？

答：开动前先检查完好情况目的是防止耙装机带病运行，由小事故酿成大事故。

240、为什么操作耙斗装载机时耙斗主、尾绳牵引速度要协调均匀？

答：为防止耙斗装载机钢丝绳摆动跳出滚筒或被滑轮卡住，操作时耙斗主、尾绳牵引速度要协调均匀。

241、为什么不准在耙斗装载机过渡槽上存放矸石？

答：为防止矸石被耙斗挤出或被钢丝绳弹出伤人，禁止在耙斗装载机过渡槽上存放矸石。

242、为什么使用前探梁作临时支护时要接顶？

答：巷道开挖后，需及时支护顶板，防止顶板离层冒落；所以在使用前探梁作临时支护时，必须利用方木或木枇进行接顶。

243、为什么更换三岔口处抬棚时要先加固周边的支架？

答：更换三岔口处抬棚时，周边支架的压力会增大，可能引起周边支架失去平衡，有可能造成周边支架歪倒。

244、为什么软岩巷道使用锚杆支护时必须全长锚固？

答：在软岩巷道中如采用端头锚固的锚杆，容易导致非锚固端岩石松动，脱落后使整根锚杆失效；因而必须全长锚固。

245、为什么在断层破碎带掘进时需要加强支护？

答：在断层带处围岩比较破碎，压力显现明显，易发生冒顶、片帮事故；所以在巷道揭露断层破碎带时要加强支护。

246、为什么在断层破碎带掘进时需要缩小循环进度？

答：在断层破碎带掘进时缩小循环进度能够减小爆破对围岩的破坏，减小最大空顶距离，有利于顶板控制。

247、为什么煤巷两帮打锚杆前要用手镐刷至硬煤，并保持煤帮平整？

答：煤巷两帮打锚杆前用手镐刷至硬煤并保持煤帮平整能够保证锚带与煤岩面的有效接触面积，增强支护效果，防止煤帮不平整造成接触面差而出现网兜现象。

248、为什么锚杆巷道的开切眼推采侧宜采用木锚杆支护？

答：锚杆巷道的开切眼推采侧采用木锚杆支护有利于采煤机破煤，遇木锚杆能顺利割断，若采用金属锚杆就会损坏采煤机的截齿。

249、为什么要用钢刷除去钢绞线表面浮锈？

答：钢绞线表面带有浮锈会降低钢绞线与锚固剂的黏结力，从而整体锚固力也相应降低；所以要用钢刷除去表面浮锈。

250、为什么锚索不注浆时要在自由段涂防锈油脂？

答：锚索不注浆时在自由段涂防锈油脂能够防止钢绞线氧化，保证锚索强度。

251、为什么涨拉锚索时要观察压力表读数？

答：观察压力表读数能及时掌握锚索预紧力。如果预紧力小就达不到要求，预紧力大就会涨坏涨紧器；所以涨拉锚索时要观察压力表读数。

252、为什么喷浆喷射过程中发生故障应立即关闭水门？

答：如果水流入输料管中，会造成喷浆料凝固，堵塞喷浆机及管路；因此喷射过程中发生故障应立即关闭水门，以防止水倒流。

253、为什么在喷浆喷射过程中压力表读数异常时应立即停机检查？

答：喷射过程中，喷浆机、管路或喷头出现堵塞时，压力表会出现异常现象，若不停机检查可能发生管路接头断裂伤人事故。

254、为什么喷浆喷射人员要佩戴防尘口罩？

答：喷浆时会产生大量的粉尘，吸入人体内易造成尘肺病，损害施工人员的健康；因而须佩戴防尘口罩。

255、为什么喷浆喷射人员要佩戴眼镜？

答：喷射人员佩戴眼镜的目的是防止水泥粉尘或喷浆颗粒打伤眼睛。

256、为什么喷射混凝土前要检查风、水管是否畅通？

答：如果不提前检查，可能出现风、水管堵塞及漏风、漏水现象，影响正常喷浆；因此喷射前要检查畅通与否。

257、为什么喷浆上料要均匀？

答：均匀的喷浆上料有利于喷浆料和速凝剂的混合搅拌，保证料、水的比例，确保均匀输料。

258、为什么喷浆喷射过程中根据出料情况要再次调整风、水量？

答：第一次调整的风、水量是施工人员凭借经验调整的。根据出料情况再次调整风、水量，能确保喷面无干斑、无流淌。

259、为什么人工上料喷浆时必须采用潮料喷浆？

答：采用人工上料喷浆时会造成大量的水泥粉尘飞扬，采取潮料喷浆能降低粉尘量。

260、为什么处理堵塞的喷射管路时，喷枪口的前方及其附近严禁有其他人员？

答：处理堵塞的喷射管路时，喷枪口前方及附近严禁有其他人员，以防止堵塞的混凝土在压风的作用下，突然喷出伤及人员。

261、为什么每次发生冲击地压后，必须组织人员到现场进行调查？

答：发生冲击地压后组织人员到现场进行调查的目的是为了研究记录发生前的征兆、发生的经过、有关数据及破坏情况，为以后防治冲击地压提供有针对性的参考依据。

262、为什么要在应力集中区进行冲击地压监测？

答：应力集中是冲击地压发生的基本条件，应力集中区易发生冲击地压事故；因此要在该区域进行冲击地压监测。

263、为什么开采具有冲击危险的煤层群时要先开采保护层？

答：保护层是为消除、削弱相邻煤层的突出或冲击地压危险而先开采的煤层，一般先选择无冲击倾向或冲击倾向小的煤层；因此开采具有冲击危险的煤层群时要先开采保护层。

264、为什么躲炮地点应位于巷道交岔点和冲击地压以外的安全区域？

答：爆破时可能诱发冲击地压，因此躲炮地点必须在无冲击地压安全区域，还应避开巷道交岔路口。

265、为什么有冲击地压的掘进工作面不能双巷齐头掘进？

答：工作面双向齐头掘进时容易造成应力叠加，会形成应力集中区，从而导致冲击地压事故发生；所以两巷错距不得小于50m。

266、为什么冲击地压会发生弹射现象？

答：冲击地压发生时，一些单个破碎岩(煤)块会从处于两向应力状态下的煤或岩体间向外抛射，即发生弹射现象。

267、为什么冲击地压工作面应控制掘进速度？

答：过快的掘进速度容易造成应力叠加，会形成应力集中，从而诱发冲击地压；所以冲击地压工作面应控制掘进速度。

268、为什么采用钻屑法监测冲击地压？

答：钻屑法是通用的冲击地压监测方法，通过在煤层中打直径为42～50mm的钻孔，根据排出煤粉量及其变化规律和有关动力效应即能够预测冲击危险。

269、为什么更换顶梁要做到亲口吻合？

答：更换顶梁若做不到亲口吻合，顶板来压时会使顶梁滚动，架棚歪倒，造成冒顶事故。

270、为什么冲击地压事故能够引起其他灾害？

答：冲击地压发生时对周围围岩产生巨大震动，能够扬起大量的煤尘；因此易发生煤尘爆炸事故，还容易诱发煤与瓦斯突出及透水事故。

271、为什么坚硬岩层更容易引起冲击地压事故的发生？

答：坚硬顶板能够贮存大量的弹性能，当弹性能突然释放时，会造成冲击地压事故的发生。

272、为什么深部开采容易发生冲击地压？

答：深部开采时，采深越大，煤岩体内应力越高，积聚的弹性变形能也越大，发生冲击地压的可能性就越大。

273、为什么能根据煤粉量判定冲击危险性？

答：通过每米排出煤粉量与标准煤粉量的比值能够判定冲击危险性，煤粉量越大说明冲击危险程度越大。

274、为什么掘进巷道易发生冲击地压事故？

答：掘进巷道空间小，巷道集中应力不能完全有效释放；所以掘进巷道易发生冲击地压事故。

275、为什么进行锚杆载荷观测？

答：锚杆载荷观测目的是分析巷道在服务期间锚杆的载荷变化情况，监测锚杆工作状态，可为调整和修改支护参数提供实测依据。

276、为什么进行围岩表面位移观测？

答：巷道围岩表面位移观测目的是掌握巷道围岩表面变形及断面收缩情况，检验支护形式和参数是否合理及在采动影响下的支护可靠度。

277、为什么巷道布置尽量与最大水平主应力方向一致？

答：巷道轴线方向平行于最大主应力方向时受主应力影响最小，有利于巷道维护；因此巷道布置应尽量与最大水平主应力方向一致。

278、为什么要对巷道进行顶板离层观测？

答：由于锚杆支护巷道顶板活动具有隐蔽性，巷道的冒顶预兆不易被人察觉，甚至在冒顶时人员无机会躲避；所以要对巷道进行顶板离层观测。

279、为什么在处理煤仓、溜煤眼堵塞故障时严禁人员从下方进入？

答：煤仓、溜煤眼堵塞后可能会发生跑仓事故，使大量的煤和水从下口突然涌出。此时如果人员从下口进入，很容易造成人员被埋事故。

280、为什么严禁煤仓、溜煤眼兼作流水道？

答：煤仓、溜煤眼兼作流水道或内部有淋水，易发生堵仓及跑仓事故；因此要严禁。

281、为什么维修有车辆运输的巷道要注意来往车辆？

答：为避免被行驶车辆碰撞，造成安全事故，维修有车辆运输的巷道要注意来往车辆。

282、为什么修复有架空线的巷道时首先要切断架空线的电源？

答：修复有架空线的巷道时首先切断架空线电源的目的是防止造成触电事故。

283、为什么修复巷道时要对原有支护先进行加固？

答：失修巷道原有支护一般都会出现支护强度降低、起不到对围岩有效支撑的问题，人员在失修的巷道内工作易发生冒顶伤亡事故；因此，必须先对原有支护进行加固。

284、为什么处理冒顶时必须先加固冒顶区周边支护？

答：冒顶区周围支护牢固能给处理冒顶工作创造一个安全的环境，防止冒顶范围进一步扩大。

285、为什么支架与顶板之间的空隙必须塞紧背实？

答：支架与顶帮之间的空隙塞紧背实，打紧楔子，能保持支架的稳定性，使支架均匀受力并防止漏矸。

286、为什么架棚施工地点下方不得有人行走或逗留？

答：为避免施工过程中掉顶梁及活矸砸伤人员，架棚施工地点下方不得有人行走或逗留。

287、为什么架棚梁腿接口处的两肩必须加楔打紧？

答：为防止架棚左右游动失稳，增强架棚牢固性，架棚梁腿接口处的两肩必须加楔打紧。

288、为什么抬棚腿必须生根？

答：抬棚腿用混凝土生根能够增加稳定性，防止抬棚歪棚、立柱钻底。

289、为什么维修水沟先加固邻近的柱腿？

答：剔挖水沟时，如果邻近的柱腿不加固，容易失脚造成冒顶片帮事故；所以维修水沟时应先加固邻近的柱腿。

290、为什么在煤仓、溜煤眼上口施工要按规定佩戴保险带？

答：为防止上口施工人员出现失脚掉入煤仓、溜煤眼内的情况，在煤仓、溜煤眼上口施工要规定佩戴保险带。

291、为什么进入溜煤眼施工前要先将溜煤眼上口闲杂物料清理干净？

答：进入溜煤眼施工前，如果上口的闲杂物料没有清理干净，可能会掉入溜煤眼，伤及施工人员。

292、为什么使用保险绳、安全带要先检查其牢固程度？

答：使用保险绳、安全带要先检查其牢固程度，以防止保险绳及安全带突然断裂或松脱，造成伤人事故。

293、为什么清理煤仓时人员进入煤仓前要先用水冲刷仓壁？

答：清理煤仓时，人员进入煤仓前如不用水冲刷仓壁，挂在仓壁的煤矸容易掉落伤人。

294、为什么进入溜煤眼施工前溜煤眼上口必须设专人站岗？

答：为防止上口运输设备运转或其他人员投掷杂物或煤矸，伤及溜煤眼内人员，进入溜煤眼前，溜煤眼上口必须安设专人站岗。

295、为什么煤仓下口放煤时清仓人员必须撤到煤仓外？

答：为预防清仓人员滑入仓内被浮煤淤埋，煤仓下口放煤时，清仓人员必须撤到煤仓外。

296、为什么进入给煤机蓬拆木板时给煤机要处于供电待机状态？

答：给煤机处于供电待机状态，能够确认给煤机可以正常开启，一旦蓬拆木板的工作人员被埋，能够及时开机给出被埋人员。

297、为什么清理煤仓时仓内要有通信、照明装置？

答：为便于仓内外人员联系，防止意外事故发生，清理煤仓时仓内要有通信、照明装置。

298、为什么清理煤仓时要从上往下进行？

答：为防止上部未清浮煤塌落伤人，清理煤仓时要从上往下进行。

299、为什么检修溜煤眼时要限制同时进入溜煤眼的人数？

答：因为溜煤眼内空间较小，出现意外情况时人员躲避不便；因此要求进入溜煤眼人员一般不超过两人。

300、为什么回棚要使用机械设备回撤？

答：若回棚采用人工回撤，人员距空顶区较近，易被冒落矸石埋住；因此，回棚要使用机械设备回撤。