掘进分册

1、为什么要推广使用小钻头钻眼？

答：小钻头钻眼速度较快，效率高。32mm钻头比42mm钻头凿岩面积减少40%以上，在相同凿岩机具作用下冲击力明显提高。

2、为什么不能使用磨损严重的钻头？

答：钻头上的沟槽主要用于排除眼底的岩粉浆。沟槽的位置一般位于钻头的侧面和顶部，其断面积应保证岩粉浆以不小于0.5m/min速度外流。如果钻头磨损严重，沟槽面积缩小，使用时会因岩粉浆排除不及时而糊钎子，且钻眼效率降低。

3、为什么钎尾端面必须平整？

答：钎尾要做到端面平整且垂直于钎杆中心线，这样可以保证风钻活塞与钎尾完全对准冲击，使冲击力均匀分布到钎尾整个承载面上。

4、为什么必须使用标准插销连接风水管？

答：风水管的连接部位经常活动，而且承受一定压力。不使用标准插销连接，使用中易脱落，影响钻眼，还可能伤及人员。

5、为什么要经常检查风钻螺栓紧固情况？

答：风钻是依靠冲击做功的机具，作业时连接螺栓要承受高频次的震动，很容易松动；因而必须经常检查螺栓紧固情况。

6、为什么钻眼前要检查顶板支护？

答：钻眼前要检查顶板支护主要是为了营造一个安全的工作环境，避免巷道发生顶板事故伤及施工人员。

7、为什么作业地点风量达不到作业规程要求时不能钻眼？

答：工作面风量达不到作业规程要求时，不能及时冲淡作业地点产生的瓦斯和粉尘。

8、为什么风钻手要站在后侧方操作？

答：风钻工作时，钎杆与机体呈一条直线。钻眼时如果断钎，折断的钎杆可能顺势伤及风钻手，而后侧方比较安全；因而应站在此处操作。

9、为什么点眼时人要站在风钻前一侧？

答：点眼时，风钻冲击岩石产生的活矸易沿钻杆方向滚落伤人；若出现断钎现象，风钻倾倒也易造成伤人事故。因此，站在风钻前一侧比较安全。

10、为什么钻眼遇到裂隙时不能高速钻进？

答：在裂隙发育处，岩层比较破碎，高速钻眼产生的冲击力较大，会导致大量碎岩块进入钻孔内，造成卡钎子现象。

11、为什么钎子转动异常时要停钻检查？

答：钎子转动异常说明风钻或钻头出现故障，停钻检查是为了及时排除故障，消除隐患，避免发生事故。

12、为什么施工炮眼时眼底要落到同一个平面上（掏槽眼除外）？

答：在同一个循环中，若炮眼眼底不在同一个平面上，在爆破时深孔将受到较大的夹制作用，留下较深的残眼，使工作面凹凸不平，影响下一循环炮眼布置。

13、为什么底眼眼口要高于巷道底板？

答：巷道底眼眼口应比底板高0.15～0.2m，以利于钻眼和防止向底眼内灌水。

14、为什么钻深孔时要用套钎？

答：用长钎子钻眼时，如果气腿推力过大，容易使钎子发生弹性变形，影响钻眼效率。若采用套钎钻眼，则可以提高钻眼速度。施工锚杆眼时，使用套钎钻眼还可以避免锚杆孔角度不正。

15、为什么严禁坐在爆破材料箱上装配起爆药卷？

答：如果装配操作不当，摩擦、挤压、触动摩擦感度高的雷管就可能发生爆炸，并引起爆破材料箱内炸药、雷管爆炸，造成更大的爆炸事故。

16、为什么要求炮眼内的药卷彼此密接？

答：药卷彼此密接能使各药卷之间很好的殉爆，提高爆破效果，防止留有残药。

17、为什么炮眼深度小于0.6m时不得装药爆破？

答：炮眼深度小于0.6m的爆破属于浅眼爆破，不准装药爆破。因为炮眼深度小于0.6m时，去掉所装药卷长度后，封泥长度必定不足，不能阻止高温高压的爆生气体和灼热的固体颗粒冲破抵抗线最小的自由面，极易引燃引爆瓦斯或煤尘。

18、为什么装药前和爆破前炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况时严禁装药爆破？

答：当炮眼内发现上述情况时，有可能是冒顶、煤与瓦斯突出的前兆，也可能临近老空区或积水区的透水预兆。此时若装药爆破易引发冒顶、瓦斯煤尘爆炸和透水事故。所以应立即停止施工，采取各类专项措施进行预防控制。

19、为什么不能用镐刨拒爆炮眼？

答：由于拒爆炮眼内留有炸药雷管，在受到镐的冲击时可能发生爆炸。

20、为什么不能用金属体定炮？

答：采用金属体定炮容易捣坏雷管脚线绝缘皮，致使拒爆。还可能捣响雷管，引起爆炸事故。

21、为什么掘进机开机发出警报后，司机还要进一步观察铲板前方和截割臂附近的人员停留情况？

答：进一步确认铲板前方和截割臂附近人员是否已经撤离，确认无误后再开机，避免发生事故。

22、为什么掘进机禁止井下开盖加油？

答：井下作业环境复杂，开盖加油容易使粉尘等脏杂物混入油箱内造成油脂不纯，影响液压系统的正常运行。

23、为什么掘进机停机后必须检查各部件？

答：掘进机在施工过程中会使各种零部件老化、损坏、松动；因而要及时进行检查，排除各类隐患。

24、为什么应经常注意清底及清理掘进机机体两侧的浮煤岩？

答：不经常清底及清理机体两侧的浮煤岩，会使掘进机行走困难、调向受阻，从而影响施工安全。

25、为什么掘进机液压油温度不得超过70℃？

答：液压油温度超过70℃会使油管加快老化、液压油变质，从而影响液压系统的正常运行；达不到所需动力。

26、为什么掘进机在更换液压元件时应保证接口清洁？

答：井下空气环境复杂，粉尘等脏杂物容易进入液压元件，进而影响液压系统的正常运行；因此在更换液压元件时必须保证接口清洁。

27、为什么掘进机油管破损、接头漏油要及时更换？

答：掘进机油管破损、接头漏油后如不及时更换，会致使液压动力降低，影响各液压系统的正常运行；另外，破损的油管还会爆裂伤人。

28、为什么掘进机液压系统必须调整到规定压力值？

答：掘进机液压系统如达不到规定的压力值，会使液压元件无法达到正常的运转状态，工作性能大大降低，导致施工困难。而液压系统压力过大也易造成液压元件损坏，所以掘进机液压系统压力值一般应控制在15～18MPa之间。

29、为什么不同牌号的油液不能混用？

答：不同牌号的油液其标准性能各有差异，混用会使液压系统、运转系统不能充分发挥其效能，影响正常生产。

30、为什么组装掘进机时螺栓或螺钉要按顺序拧紧？

答：组装掘进机时螺栓或螺钉按顺序拧紧是为了防止螺栓或螺钉连接紧固不均匀而造成偏斜，达不到预紧力的要求。

31、为什么掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪？

答：掘进机割煤时，甲烷等有害气体涌出量较大，机载式甲烷断电仪能够在甲烷浓度超限时自动停止掘进机的运转，便携式甲烷检测报警仪能够及时发出警报，从而实现及时停机，防止事故的发生；因此掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

32、为什么耙装时要将风水管沿帮固定牢固？

答：耙装时将风水管沿帮固定牢固是为了防止耙斗运行时耙坏风水管，影响掘进工作面的正常生产。

33、为什么耙斗装载机出现异常时必须立即停止耙装？

答：如耙斗装载机出现异常，必须立即停止耙装，以防止耙斗装载机损坏或电机烧坏。

34、为什么斜巷移耙斗装载机时，应对小绞车的固定、钢丝绳及其连接装置、信号、滑轮和轨道铺设质量等进行一次全面检查？

答：斜巷移耙斗装载机时全面检查各个环节的安全质量情况，及时发现问题，排除隐患；否则，如果任何一个环节出现问题，都有可能造成机械和人身事故。

35、为什么耙斗装载机钢丝绳应在滚筒上排列整齐，其磨损、断丝不得超过规定？

答：耙斗装载机钢丝绳在滚筒上排列整齐，其磨损、断丝不超规定，目的是降低钢丝绳磨损，延长使用寿命，保证钢丝绳的承载能力，避免出现断绳伤人事故。

36、为什么耙斗装载机耙装作业开始前，甲烷断电仪的传感器必须悬挂在耙斗作业区上方？

答：甲烷断电仪的传感器必须悬挂在耙斗作业区上方，因为瓦斯比空气轻，常积聚在巷道上方，只有将瓦斯自动检测报警断电装置的传感器悬挂在耙斗作业区的上方，才能准确测出瓦斯浓度，在瓦斯超限时及时报警断电，防止瓦斯爆炸事故发生。

37、为什么开拓巷道通常采用锚喷支护？

答：锚喷支护效果好，巷道变形小，使用时间长。开拓巷道受采掘活动影响频繁，服务年限长，如不采用锚喷支护则易发生变形，影响巷道的正常使用。

38、为什么在松软的煤、岩层或流沙性地层中及地质破碎带掘进巷道时，必须采取前探支护或其他措施？

答：在松软的煤、岩层或流沙性地层中及地质破碎带掘进巷道时，顶板极易冒落，支护困难，所以必须加强临时支护，采取打设超前锚杆、缩小循环进度、降低爆破对围岩的影响等措施，从而起到对顶板的有效支护，保证施工安全。

39、为什么在“敲帮问顶”时顺序是先顶后帮？

答：因为顶板冒落对人的危害程度大，所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

40、为什么“敲帮问顶”时监护人要站在“敲帮问顶”人的侧后方？

答：监护人站在操作人的侧后方，既能观察顶帮的变化情况，又能保证“敲帮问顶”人的退路畅通。

41、为什么爆破后掘进工作面必须检查顶板和支架？

答：爆破过程中会对围岩和支架产生巨大的爆破震动和冲击作用，可能产生危岩悬矸和支架失效现象；若不及时进行检查整改，就会危及施工人员安全。

42、为什么锚杆不能随意截短使用？

答：锚杆截短使用会减小锚固深度，降低支护强度，不能有效控制围岩，可能导致冒顶或片帮事故。

43、为什么锚杆必须使用机械或力矩扳手拧紧？

答：为保证锚杆具有较高的初锚力，实现对围岩的主动约束，必须使用机械或力矩扳手拧紧，以提高锚杆对围岩的控制能力。

44、为什么不能使用失效的锚固剂？

答：如果使用固化、破损、过期的锚固剂，则无法保证锚杆的锚固力。

45、为什么在巷道开口前要对开口地点附近巷道进行加固？

答：在原有的巷道内重新开口对原巷道有影响，会使原巷道支护强度达不到要求；所以在巷道开口前要对开口地点附近巷道进行加固。

46、为什么在深部高地应力和破碎围岩条件下的巷道断面优先选用拱形断面？

答：在深部高地应力和破碎围岩条件下掘进巷道，巷道压力大，顶板易冒落，巷道变形严重，采用拱形断面接近自然平衡拱状态能提高围岩自承能力，比矩形断面受力好、承压强，断面利用率高。

47、为什么全螺纹钢锚杆的旋向要与搅拌器的旋向相反？

答：为使搅拌时锚固剂向锚杆眼底部挤压，锚固剂密实，锚固力合格，全螺纹钢锚杆的旋向要与搅拌器的旋向相反。

48、为什么巷道会发生变形？

答：巷道开挖后，顶帮受力发生改变，应力重新分布，压力一般是向弱面传递，而开挖后的巷道已形成空间；所以压力向空间释放，导致顶帮发生变形。

49、为什么不同的巷道要有不同的支护形式？

答：巷道要随断面、形状、岩性、地质构造的不同而采取不同的支护设计，这样才能进行科学合理的支护；因而不同的巷道要有不同的支护形式。

50、为什么安装锚索时树脂锚固剂按超快、快、中速顺序自上而下排列？

答：搅拌钢绞线时，钢绞线按照先下后上的顺序接触树脂锚固剂，如果顺序倒排，在未接触顶部树脂锚固剂时下部树脂锚固剂就可能凝固，达不到锚固长度。

51、为什么搅拌树脂锚固剂的过程不能中断？

答：搅拌树脂锚固剂是一个连续的过程，在搅拌过程中如果中断，就有可能造成搅拌不均匀或锚固长度不够，使锚杆报废。

52、为什么涨拉锚索时涨拉油缸前不得有人？

答：涨拉锚索时涨拉油缸处于高压状态，如果接头连接不牢固，容易断开造成伤人事故；因此前方不得有人。

53、为什么涨拉锚索时涨拉油缸要与锚索保持同轴？

答：如果涨拉锚索时涨拉油缸不与锚索保持同轴，压力表显示的数值就会大于锚索实际的预紧力，从而造成锚索预紧力达不到设计要求，降低支护效果。

54、为什么复喷间隔时间不得超过2h？

答：复喷时间如超过2h，混凝土黏结程度差，易出现离层，从而降低混凝土体强度。

55、为什么喷浆前喷浆机要检查摩擦板？

答：喷浆前应检查喷浆机的摩擦板，如摩擦板过松、损坏，会出现漏风现象，影响喷浆质量。

56、为什么输料管路严禁使用非抗静电的塑料管？

答：非抗静电的塑料管会摩擦起火，引发瓦斯爆炸、火灾等安全事故；因而输料管路严禁使用该材质。

57、为什么喷浆机风压不得低于0.4MPa？

答：喷浆机额定风压最低为0.4MPa，如果低于额定风压，喷浆机将不能正常工作。

58、为什么喷射混凝土不能在低温环境下进行？

答：喷射混凝土环境温度低于5℃，则混凝土流动性差，化学反应速度慢，不利于混凝土的凝固，会降低支护强度；因而不能低温进行。

59、为什么喷射混凝土2h后开始洒水养护？

答：喷射混凝土初凝时间为2h。2h以内洒水，混凝土没有完全凝固，容易造成混凝土中水泥流失，影响支护强度。

60、为什么喷射工作结束后要清理水环？

答：结束喷射工作后要清理水环，防止脏杂物堵塞水环，影响下一班使用。

61、为什么在揭露老空区时必须将人员撤至安全地点？

答：揭露老空区可能出现突水、有害气体喷出及顶板冒落等现象，为保证施工人员人身安全，揭露老空区时必须将人员撤至安全地点。

62、为什么斜巷与上部巷道贯通时要查明上部巷道的通风、瓦斯及水等情况？

答：为防止上部巷道通风不好，瓦斯超限或有积水，掘透后造成瓦斯爆炸或透水事故，斜巷与上部巷道贯通时要查明上部巷道情况。

63、为什么局部通风机距底板要保持一定高度？

答：局部通风机距底板有一定高度可以提高入口风流的均匀性，降低入口局部阻力，而且可以防止底板杂物粉尘扬起进入局部通风机。一般局部通风机距底板之间不得小于0.3m。

64、为什么局部通风机要断续启动？

答：局部通风机断续启动后逐渐加速至正常转速，可以有效防止因突然升压导致风筒胀裂或脱节，保证正常通风。

65、为什么局部通风机开关手柄要标明正反转位置？

答：局部通风机开关手柄标明的正反转位置可以提示局部通风机司机按照正确方向操作，避免将局部通风机反转。

66、为什么要等局部通风机叶轮停止运转后再切换开关正反转？

答：局部通风机内部机械部件紧密咬合，若叶轮在运转中突然换向，增加了内部磨损，容易损坏局部通风机。

67、为什么柔性风筒不能直接穿过墙体？

答：墙体主要是采用砖石和混凝土制成，颗粒较粗容易扎坏风筒，而且柔性风筒缝隙大、漏风多；因此，要采用硬质过渡风筒穿越墙体。

68、为什么局部通风机不能安设在淋水区内？

答：若局部通风机安设在淋水区内，则会将水吸入风筒并逐渐聚集，造成通风断面减小、风筒变形，影响正常供风。

69、为什么掘进巷道必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风？

答：当巷道掘进到一定距离时，由于巷道口与掘进工作面（迎头）之间没有风压差，风流就没有动力流向掘进工作面。为对巷道和工作面进行有效的通风，就必须在巷道内设置纵向风幛（墙）或采用导风筒构成全风压通风系统，迫使风流流向掘进工作面及其巷道而实施通风，也可以采用局部通风机对巷道和工作面进行通风。

70、为什么3台及3台以上的局部通风机不能同时向1个掘进工作面供风？

答：3台及3台以上的局部通风机不能同时向1个掘进工作面供风，原因有：一是造成多条风筒占据巷道大量断面，行人运料不便，影响瓦斯检查；二是一旦其中1台局部通风机出现故障，将会造成供风不足而引起瓦斯超限或积聚，甚至引发爆炸事故。

71、为什么1台局部通风机不能向2个掘进工作面供风？

答：由1台局部通风机连接出2趟并联风筒，其长度不同，风阻就不同，风筒越长风阻就越大，通过的风量就越小，这就导致掘进距离较长的且需风量较大的工作面因风筒较长而不能得到足够风量；相反，掘进距离较短的巷道却风量有余。因而，1台局部通风机不能向2个掘进工作面供风。

72、为什么冲击地压煤层掘进工作面临近大型地质构造或通过集中应力区及回收煤柱时必须制定措施？

答：由于冲击地压煤层掘进工作面临近大型地质构造或通过集中应力区及回收煤柱时容易积聚大量的弹性能，当掘进巷道揭露这些煤岩层时极易诱发冲击地压；所以必须制定措施。

73、为什么要进行冲击地压防治？

答：冲击地压是矿井巷道采场周围煤岩体由于变形能的突然释放而产生的突然、急剧、猛烈破坏的动力现象。发生冲击地压时会对矿井采掘空间产生巨大的破坏作用，造成人员伤亡；因而要进行冲击地压防治。

74、为什么冲击地压工作面复工后要进行冲击地压监测？

答：在工作面停工后容易形成应力集中,可能诱发冲击地压；所以冲击地压工作面复工后要进行冲击地压监测。

75、为什么掘进工作面通过上部遗留煤柱应力集中区时容易发生冲击？

答：上部遗留煤柱会向下传递集中应力，应力突然释放时易发生冲击事故。

76、为什么冲击地压危险区域要加大监测频率？

答：在冲击地压危险区域掘进，每推进一个循环，压力就向前递推，应力重新进行分布；所以一般要求每循环都要进行监测，加大监测频率。

77、为什么打煤粉监测眼时人员不能正对风煤钻？

答：打煤粉监测眼时，尚未对有冲击倾向性的煤层进行解危卸压。若人员正对风煤钻，有可能受到冲击伤害。

78、为什么在冲击地压采动影响范围内应避免安排其他采掘活动？

答：在采动影响范围内进行其他采掘活动会造成双重应力叠加，发生冲击地压事故；因而应避免安排其他采掘活动。

79、为什么冲击地压工作面要强化煤尘管理？

答：当冲击地压发生时易扬起煤尘，可能引发煤尘爆炸事故；因而要强化煤尘管理。

80、为什么冲击地压工作面要划定危险区域？

答：划定危险区域可以更好地有针对性地采取防治措施，防止冲击地压的发生。危险区域包括应力集中区、非稳定区、巷道交叉区、断层带附近等。

81、为什么冲击地压工作面要进行冲击地压的预测预报？

答：预测预报是冲击地压防治工作的重要组成部分，预测显示有危险时，能及时采取区域性防范措施和局部解危措施，从而避免冲击地压的发生。

82、为什么冲击地压工作面要打钻孔卸压？

答：采用煤体钻孔可以释放煤体中聚积的弹性能，降低应力集中程度，减小冲击危险。

83、为什么对具有冲击危险的区域必须采取解危措施？

答：冲击危险区域易发生冲击地压，所以采取爆破卸压、钻孔卸压等措施进行解危。

84、为什么巷道断面形状是影响矿山压力显现的因素之一？

答：巷道不同断面形状受力状况不同，巷道变形量也不同，巷道断面形状是影响矿山压力显现的因素，一般半圆拱和圆形巷道受力状态较好。

85、为什么开采深度越大，矿山压力越大？

答：矿山压力来源于自重应力和构造应力，自重应力随采深的增加而增大；因此开采深度越大，矿山压力越大。

86、为什么修复巷道要提前到现场勘查、分析，确定修复方案？

答：因为巷道失修情况比较复杂，如果修复巷道不提前到现场勘查、分析、确定修复方案，制定的修复方案就会与现场不符，修复质量与施工安全就得不到保障。

87、为什么修复三岔口、四岔口要有特殊支护措施？

答：三岔口、四岔口巷道断面大，应力集中，压力大，易出现冒顶事故，必须进行特殊支护。

88、为什么严禁将立柱架设在浮煤矸上？

答：若立柱不接实到硬底，当顶板下沉时立柱容易钻底，会出现倒棚、歪棚现象。

89、为什么更换支架时新支设的支架强度不能低于原支架支护强度？

答：原支架支护强度已不能满足巷道的支护要求；若更换比原支架强度更低的支架，仍会造成巷道失修，严重时还会出现冒顶事故。因此新支设的支架强度不能低于原支架支护强度。

90、为什么架棚扭矩要符合规定？

答：架棚扭矩如不合格会造成架棚棚腿扭曲、歪倒；所以，一般规定架棚扭矩要小于100mm。

91、为什么在压力大的巷道架设对棚不能分次架设？

答：对棚分次架设容易造成支架受力不均匀，架棚变形，达不到支护效果；所以不能分次架设。

92、为什么架棚背板两头必须超过顶梁中心？

答：架棚背板两头如果不超过顶梁中心，会造成接触面积小、顶梁受力不均匀，致使背板易被压坏。

93、为什么砍木棚时要避开管线地点？

答：砍木棚时如施工人员失手砍到管线，容易造成漏风、漏电事故；因此砍木棚时要避开管线地点。

94、为什么清理煤仓时要安设局部通风机？

答：清理煤仓时，仓内留有存煤会影响自然通风；因而要安设局部通风机。

95、为什么清理煤仓时要搭设人员站立的工作台？

答：人员站在浮煤上施工有被浮煤埋住的危险，会造成伤人事故；因而清理煤仓时要搭设人员站立的工作台。

96、为什么回棚时要先将相邻支架撑木回掉？

答：如果回棚时不先将相邻支架撑木回掉，会把相邻的支架同时拉倒造成空顶，使人员无法进入并回撤物料。

97、为什么严禁进入空顶区回收物料？

答：回棚时空顶区内顶板易冒落，施工人员应站在支护完好地点，用长柄工具将物料拉出，严禁进入空顶区回收物料。

98、为什么回棚时绳道不能有人？

答：为防止发生绞车断绳伤人事故，回棚时绳道不能有人。

99、为什么回棚时回柱绞车前要设护身点柱？

答：若回柱绞车出现断绳现象时，司机无处躲身，会造成伤人事故；所以，回棚时回柱绞车前要设护身点柱，以保障人员安全。

100、为什么修复巷道时不能混用不同规格、不同型号的金属支架？

答：由于混用的金属支架承载力不同，支护薄弱处会过早地变形失修；所以修复巷道时不能混用不同规格、不同型号的金属支架。

101、为什么水仓清挖时要将水仓排至最低水位？

答：水仓清挖时要将水仓排至最低水位，以便于排泥，保证人员安全。

102、为什么水仓清挖时要安设局部通风机？

答：水仓清挖开始阶段，通常不能与泵房吸水井形成自然通风；因而要安设局部通风机。

103、为什么排泥完成后要用清水冲洗管路？

答：水仓排泥会在管路中残留淤泥及脏杂物，如不冲洗管路，下次使用会出现堵塞现象。

104、为什么排泥时泵工要随时观察压力表变化？

答：当压力过大时，容易造成管路受压鼓开，伤及人员；因此排泥时泵工要随时观察压力表变化。

105、为什么水仓排泥时要检查高压水嘴的连接牢固情况？

答：水仓排泥时，在施工过程中可能出现鼓管子或抽头，容易伤及人员；所以要检查高压水嘴的连接牢固情况。

106、为什么水仓排泥时要时刻观察淤泥情况？

答：水仓排泥时，为防止出现淤泥突然坍塌和涌出现象，伤及人员，要时刻观察淤泥情况。

107、为什么注浆时要控制注浆压力？

答：注浆时，注浆压力过大会造成鼓管子伤人；压力过小会影响注浆的效果。因而要控制注浆压力。

108、为什么注浆时要严格控制水灰比例？

答：注浆水灰比依据钻孔最大吸水量确定，水灰比用量控制不好，影响注浆的效果；水灰用量比例小，容易堵管子伤人。所以要严格控制水灰比例。

109、为什么注浆顺序要从底板往两帮及顶板进行？

答：注浆顺序如从顶板往两帮及底板进行，则浆液自上往下流入，顶板始终无法注满，会影响注浆效果；因而要从底板往两帮及顶板进行。

110、为什么注浆时围岩漏浆必须及时停机封堵缝隙？

答：注浆时，不及时停机封堵缝隙会造成漏浆严重，致使无法封闭围岩裂隙，失去注浆效果。

111、为什么注浆前应先检查管路是否畅通？

答：注浆前，如果管路不畅通会造成鼓管子伤人事故；因而应先检查管路是否畅通。

112、什么叫自由面？

答：自由面是指待掘进的煤（岩）体暴露于空间面，一般讲，掘进工作面只有一个自由面。

113、巷道断面净宽度是怎样确定的？

答：巷道净宽度是根据运输设备的最大轮廓尺寸并遵照《煤矿安全规程》规定的人行道宽度及有关安全间隙相加而确定的。

114、巷道断面净高度是怎样确定的？

答：净高度要满足行人、运输设备、材料运送、安装和检修的需要，并遵照《煤矿安全规程》规定的有关安全间隙相加而确定的。

115、为什么要按通风条件校核巷道断面？

答：按照有关规定和方法确定的巷道断面，必须按《煤矿安全规程》规定的井巷容许风速进行校核。

116、什么是打眼工的“三紧两不要”？

答：打眼工对穿着要做到“三紧”（袖口、领口、衣角紧），“两不要”（不要戴布、线手套、不要把缠在脖子上的毛巾露在衣领外面。

117、矿井巷道可分为几种类型？

答：按巷道的位置和用途来分类一般可分为三种类型：即开拓巷道、准备巷道、回采巷道。

118、巷道掘进的主要工序是什么？

答：掘进主要工序：破岩、装岩、运输、支护。

119、什么叫“普氏系数”？

答：普氏系数全称是“普罗托季亚科诺夫系数”，是区分岩石坚固程度的系数，其值等于岩石的单向抗压强度（MPa）除以10，它的代表符号是f。

120、巷道断面形状有多少种？

答：巷道断面有矩形、梯形、多角形、拱形、马蹄形以及圆形和椭圆形等十余种。

121、什么叫毫秒爆破？

答：相邻炮眼或药包群之间的起爆时间间隔以毫秒计的延期爆破叫毫秒爆破。

122、什么是最小抵抗线？

答：最小抵抗线是从装药重心到自由面的最短距离。

123、掏槽眼有几种形式？

答：掏槽眼形式可分为斜眼掏槽和直眼掏槽两大类。

124、斜眼掏槽又分为几种形式？

答：锥形掏槽，楔形掏槽，半楔形掏槽，扇形掏槽，剪形掏槽。

125、什么叫光面爆破？

答：爆破后岩体轮廓面形成规整，围岩稳定，无明显炮震裂缝的控制爆破叫光面爆破。

126、光面爆破从爆破方法来分共分几种？

答：轮廓线钻眼法、修边爆破法和预裂爆破法。

127、光面爆破从孔深来分共分几种？

答：可分为四类：浅孔光爆、中深孔光爆、深孔光爆和超深孔光爆。

128、什么是正向起爆？

答：起爆药包位于柱状装药的外端，靠近炮眼口，雷管底部朝向眼底的起爆方法叫正向起爆。

129、什么是反向起爆？

答：起爆药包位于柱状装药的里端，靠近或在炮眼底，雷管底部朝向炮眼口的起爆方法叫反向起爆。

130、掘进爆破联线的方法有几种？

答：多炮眼一次起爆时，雷管脚线和放炮母线的联接方法，有串联、并联和混联三种。

131、什么叫瞎炮？

放炮后，某些炮眼中的药包可能全部或大部分没有爆炸，这种炮眼叫做瞎炮。

132、光面爆破的周边眼有几种装药结构方式？

答：细药卷不偶合装药、眼底集中空气柱装药和分节空气柱装药。

133、巷道为什么要支护？

答：巷道被开凿出来后，为了维护有效地空间，防止围岩变形、坍塌，就必须对巷道进行有效的支撑，这就是支护。

134、我国矿井巷道支护形式有几种？

答：我国矿井巷道永久支护形式大体上可分为支架类、砌碹支护类和锚喷支护类三类。

135、什么叫锚喷支护？

答：使用锚杆和喷射混凝土或喷浆联合支护叫锚喷支护。

136、什么叫光爆锚喷支护？

答：先进行光面爆破，再进行锚杆和喷射混凝土或者喷浆联合支护叫光面锚喷支护。

137、什么叫光爆锚网喷支护？

答：在光爆的基础上打上锚杆，再敷上一层钢筋网，然后用喷射混凝土或喷浆的支护叫光爆锚网喷支护。

138、什么是传统的支护概念？

答：传统的支护概念是把巷道划为一方，支撑体是另一方；由支撑体支撑住围岩，不许它移动，用来维护有效地巷道空间；这样的支护也叫被动支护。

139、什么是锚喷支护概念？

答：锚喷支护概念是通过锚杆加固围岩，尽最大努力利用巷道周壁没有挖走的原岩体，共同发挥其支撑巷道的作用。这种支护又叫做主动支护。

140、锚喷支护理论有哪几种不同理论观点？

答：锚喷支护理论可归纳为组合梁论、悬吊作用论、拱形压缩带论和减小压力拱高度论四种理论观点。

141、树脂锚杆有什么样的结构？

答：树脂锚杆部件是由杆体，钢托板和螺母及前端的树脂药卷等组成。

142、树脂锚杆有什么优点？

答：固化时间短，强度增长快，强度高和初期锚固力大。

143、锚喷支护有几种应用方式？

答：锚喷支护方式主要有以下四种：只喷混凝土，只用锚杆，锚喷联合支护，锚喷网支护。

144、常用的砌碹巷道的断面形状都有哪几种？

答：一般砌碹巷道断面形状有：半圆拱形、三心圆拱形、带底拱的半圆拱形或者圆形、椭圆形以及马蹄形等。

145、为保证砌碹质量应注意哪些事项？

答：搞好壁后充填；合格的基础；料石墙无重缝、瞎缝；拱高合适；没有腰线，墙高不够，不立碹胎；砌墙要按台阶式留出茬口；掘进断面规格不够，中心腰线不合格，不能砌碹。

146、什么叫一次成巷？

答：掘进、永久支护和水沟掘砌作业，在一定距离内，相互配合、前后衔接、最大限度地同时施工，一次完成的巷道施工方法。

147、一次成巷掘进有什么优点？

答：可以实现优质、快速施工；缩短工期、降低成本；有利于安全生产、安全施工；能坚持正规循环作业。

148、混凝土是怎样组成的？

答：混凝土是由胶凝材料、粗、细骨料和水泥按适当比例配置的混合物经硬化而成的人造石材。

149、混凝土有哪些特性？

答：混凝土的特性具有抗压强度高，抗拉强度低，脆性大等特点。

150、巷道冒顶的预兆有哪些？

答：响声，掉渣，片帮，漏顶，脱层。

151、煤仓一般由哪几部分组成？

答：煤仓一般由入口、仓身、下缩口和放煤闸门所组成。

152、硐室施工方法有几种？

答：硐室施工方法一般有全断面施工法、分层施工法和导硐施工法。

153、凿岩机按动力分都有哪些类型？

答：风动、电动、液压和内燃式。

154、风动凿岩机都有哪些类型？

答：风动凿岩机分为手持式、气腿式、伸缩式和导轨式四种。

155、混凝土喷射机有几种类型？

答：混凝土喷射机按结构分为罐缸式，螺旋输送式，转子式，混合式，挤压式，活塞式和螺杆泵式七种。

156、什么是凿岩台车？

答：凿岩台车就是具有支承、推进和移动一台或多台凿岩机的车辆。

157、喷射混凝土前应挂哪三条线？

答：喷浆前挂好三条线：两帮挂线，中心线和锚喷手照线喷。

158、锚喷工应做到哪“四到底”？

答：喷浆前工作面矸石清到底；巷道的浮矸、活石找到底；两帮基础挖到底；喷浆后回弹物清理到底。

159、敲帮问顶有哪几种方法？

答：敲帮问顶共有两种方法，一种是敲帮问顶法，另一种叫震动问顶法。

160、什么是敲帮问顶法？

答：敲帮问顶就是操作人员站在工作面的安全地点，用长钢钎先捅掉破碎的煤和岩石后，再用斧、镐或钢钎敲打顶板，用来发现顶板的冒顶脱落现象。

161、什么是震动问顶？

答：震动问顶法即左手按住顶板，右手用工具敲击，如左手感到轻微震动，则有剥层，立即加强支护。

162、光面爆破的周边眼是怎样布置的？

答：光面爆破的周边眼原则上布置在巷道的轮廓线上，硬岩可布置在轮廓线以外，与轮廓线外切；软岩可布置在轮廓线以内，与轮廓线内接。

163、合理布置炮眼应达到什么要求？

答：有较高的炮眼利用率；先爆炸的炮眼不会破坏后爆炸的炮眼，或影响其内装药炮轰的稳定性；爆破块度均匀，大小符合装岩要求，大块率小；爆堆集中，爆堆高度或宽度符合要求，飞石距离小，不会损坏支架或其它设备；爆破后断面和轮廓符合设计要求，不欠挖或过量超挖；壁面平整并能保持围岩的强度和稳定性；便于打眼，并尽可能减少钻眼机械和设备的移动距离。

164、冲击地压发生的条件是什么？

答：具有冲击危险的煤层；顶板坚硬的煤层；底板强度较高的煤层；开采深度较大，，地质构造应力影响区域；孤岛煤柱区域。