通防分册

1、为什么主要进、回风大巷最高风速不得超过8m/s？

答：风速过大，人员行走困难，影响听觉，工作不便，还容易导致员工患风湿病；所以，主要进、回风大巷最高风速不能超过8m/s。

2、为什么井下一氧化碳浓度不得超过0.0024%？

答：空气中一氧化碳含量达到0.016%时，数小时后会稍微不舒服；达到0.048%时，1h内会轻微中毒；达到0.128%时，0.5~1h后会严重中毒；达到0.4%时，很短时间致命中毒；达到1%时，迅速死亡。为避免一氧化碳气体对人体的伤害，《煤矿安全规程》规定其浓度不得超过0.0024%。

3、为什么装有带式输送机的井筒兼作进风井时，井筒中的风速不得超过4m/s？

答：带式输送机在装、卸和运输煤炭过程中会产生大量煤尘，在进风井筒中，提升方向与风流方向相反，风速过大就会将煤炭表面的煤尘或煤粒吹起，污染新鲜风流并随之进入井下，威胁矿井安全和员工的身体健康；所以，装有带式输送机的井筒兼作进风井时，井筒中的风速不得超过4m/s。

4、为什么装有带式输送机的井筒兼作回风井时井筒中的风速不得超过6m/s?

答：带式输送机巷道在装、卸煤和运煤过程中，风速超过6m/s时，会导致煤尘飞扬而恶化工作环境，损害人体健康，同时会增大浮尘的浓度，若煤尘达到一定浓度遇明火会引起煤尘爆炸事故；所以，装有带式输送机的井筒兼作回风井时，井筒中的风速不得超过6m/s。

5、为什么进风井口必须布置在粉尘、有害和高温气体不能侵入的地方？

答：进风井口若布置在粉尘、有害和高温气体能够侵入的地方，将会使进入井下的空气温度升高，新鲜风流中氧气浓度减少，粉尘和有害气体的浓度增大，不仅矿井空气的质量达不到规定要求；而且还会严重影响矿井安全和作业人员的身体健康。

6、为什么矿井要定期进行通风阻力测定？

答：矿井通风阻力是衡量矿井通风能力的主要指标，也是进行通风设计和通风管理的主要依据，进行通风阻力测定可以摸清井下通风巷道的阻力分布情况，为通风的科学管理提供依据。

7、为什么矿井改变一翼通风系统后必须重新进行通风阻力测定？

答：矿井改变一翼通风系统后，巷道分布和通风网络发生了变化，通风阻力的大小与分布也必将随之发生变化；所以必须重新进行通风阻力测定，使矿井通风达到安全可靠和经济合理的要求。

8、为什么有的矿井采用中央并列式通风？

答：中央并列式通风方式，其进风井和回风井布置在井田走向的中央。该通风方式地面建筑和供电集中，占地少；进、回风井相距较近，便于贯通，初期投资少，建井工期短，投产快，护井煤柱少；矿井反风容易，便于管理。所以，一些煤层埋藏深、倾角大、瓦斯和自然发火都不严重的矿井多采用中央并列式通风。

9、为什么有的矿井采用中央边界式通风？

答：中央边界式通风方式，其进风井大致位于井田走向的中央，回风井大致位于井田浅部边界。该通风方式通风阻力及内部漏风小，有利于对瓦斯和自然发火的管理；工业广场不受噪声及回风风流的污染。所以，煤层埋藏较浅、倾角较小、瓦斯和自然发火较严重、井田走向长度不大的矿井多采用中央边界式通风。

10、为什么有的矿井采用两翼对角式通风？

答：两翼对角式通风方式，其进风井大致位于井田走向的中央，两个回风井位于井田边界的两翼。该通风方式通风风流路线短，通风阻力小，内部漏风少；矿井总风压较稳定，每翼风阻比较均衡，便于管理和风量调节；安全出口多，抗灾能力强；工业场地不受噪声和回风流的污染。所以，井型较大、走向大于4000m、瓦斯与自然发火严重的矿井，或走向较长、产量较大的低瓦斯矿井多采用两翼对角式通风。

11、为什么有的矿井采用分区对角式通风？

答：分区对角式通风方式，其进风井位于井田走向的中央，在各采区开掘一个回风井，无总回风巷。该通风方式初期投资少，建井工期短，投产快；每个采区有独立的通风路线，互不影响，便于风量调节；通风线路短，风阻小，安全出口多，抗灾能力强。所以，煤层埋藏浅或因地形起伏变化大、无法开掘总回风巷的大型矿井多采用分区对角式通风。

12、为什么矿井要进行通风？

答：煤矿井下生产是地下作业，地面空气在进入井下并流经各作业场所的过程中，将掺入有毒有害气体和矿尘，成分逐渐发生变化。同时，由于地热作用以及人体和机械的散热、水分的蒸发等，井下空气的温度和湿度都会显著提高，造成不良的气候条件。因此，矿井必须通过通风供给井下人员足够的新鲜空气，把有害气体和矿尘冲淡到安全浓度以下，并排出矿井之外，保证井下有适宜的气候条件，创造良好的生产环境。

13、为什么采区必须实行分区通风？

答：采区实行分区通风时，通风阻力小、漏风小、经济合理；各用风地点都能保持新鲜风流，作业环境好；当一个采区、工作面或硐室发生灾变时，不至于影响或波及其他地点，易于控制事故范围扩大。

14、为什么有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出危险的采煤工作面不得采用下行通风方式？

答：具有煤与瓦斯突出危险的采煤工作面发生突出时，下行通风很容易引起大量瓦斯的逆流而进入上部进风水平，从而扩大事故和增加人员伤亡。

15、为什么采掘工作面的回风不得经过采空区或冒顶区？

答：采空区或冒顶区内没有可靠的通风断面，如果采掘工作面的回风流经过采空区或冒顶区，通过的风流极不稳定，难以保证采掘工作面通风系统的稳定。另外，区内进入大量风流，且容易带出瓦斯或引起自然发火。

16、为什么有的矿井采用抽出式通风？

答：采用抽出式通风，在主要进风路线上无须设置通风构筑物，通风阻力较低，便于运输、行人；外部漏风量少，有利于通风管理；当主要通风机停止运转时，井巷风流压力增大，可使采空区瓦斯涌出量减小，比较安全。

17、为什么矿井串联通风的次数不得超过一次？

答：采用串联通风时，被串采掘工作面或用风地点的空气质量无法保证，有毒有害气体和矿尘浓度会增大，恶化工作环境，损害员工健康和增加灾害危险程度。前面的用风地点一旦发生事故，将会影响或波及被串的用风地点，扩大灾害范围，串联次数越多，则危害越大。所以，《煤矿安全规程》规定，串联通风的次数不得超过一次。

18、为什么矿井必须采用机械通风？

答：机械通风能够保障连续不断地供给井下所有用风地点足够的新鲜空气，还可以做到根据矿井的需风量进行调整，在入风井筒、入风大巷发生火灾等灾害时实施矿井反风的救灾措施，而自然通风却不能实现。

19、为什么装有带式输送机的井筒兼作回风井时必须装设瓦斯断电仪？

答：在运煤过程中，被破碎的煤炭中残余的瓦斯仍在释放，尤其吸附状态瓦斯的解析要比游离瓦斯的释放需要更长的时间，会增加回风井风流中的瓦斯浓度甚至出现超限现象；所以，在带式输送机的机头及回风井的风流中都必须安设瓦斯断电仪，超限时立即切断电源，进行处理。

20、为什么有的矿井或采区必须设一条专用回风巷？

答：如不设置专用回风巷，采区内各采掘工作面实现独立通风较为困难；由于运输材料需要经常打开风门和煤仓等漏风影响，致使采区通风系统不稳定，工作面的有效风量难以保证；发生灾变时，实施短路通风或反风的救灾措施较为困难。所以，高瓦斯矿井、突出危险矿井、易自燃煤层的采区和开采煤层群或分层开采采用联合布置的采区必须设置一条专用回风巷。

21、为什么井下爆炸材料库必须有独立的通风系统？

答：炸药和雷管爆炸后的冲击波和有害气体所产生的破坏性和危害性巨大。为了防止和控制井下爆炸材料库发生爆炸造成灾情扩大，井下爆炸材料库必须有独立的通风系统，回风风流必须直接引入矿井总回风巷或主要回风巷中。

22、为什么采区配电所应有独立的通风系统？

答：采区配电所一旦发生火灾，独立通风系统可将火灾产生的有毒有害气体直接引入采区回风巷中，防止串入其他用风地点，引起灾情的进一步扩大；所以，采区配电所应有独立的通风系统。

23、为什么井下爆炸材料库的风量要按库房容积进行配风？

答：保证风量能够冲淡瓦斯及有害气体，为库房提供良好的气候环境，井下爆炸材料库的配风量不得小于每小时4倍的库房容积。

24、为什么有的矿井采煤工作面采用W形通风方式？

答：W形通风方式，风流在工作面的流动距离短，有利于降温、除尘，漏风量少，易于防火；中间及上下平巷可布置钻孔，利于煤层注水和抽放瓦斯。所以，开采高瓦斯、易自燃煤层的矿井多采用W形通风方式。

25、为什么有的矿井采煤工作面采用Y形通风方式？

答：Y形通风方式上隅角不易积聚瓦斯，且其上下两端处于进风流中，可布置抽放钻孔；采空区漏风多，易引起采空区煤炭自燃。所以，瓦斯涌出量大、发火不严重的矿井多采用Y形通风方式。

26、为什么有的矿井采煤工作面不采用Z形通风方式？

答：Z形通风方式一条进风道的一侧为采空区，分为前进式和后退式两种。前进式上隅角易积聚瓦斯，不适于瓦斯涌出量大的工作面；后退式当采空区的瓦斯涌出量很大时，其回风巷会出现瓦斯超限现象。Z形通风方式，采空区内漏风大，易引起煤炭自燃，不适用于发火严重的工作面。

27、为什么矿井要采取防漏风措施？

答：漏风会使矿井的有效风量降低，漏风严重将不能保证井下用风地点的需风量，容易引起事故；所以，矿井要采取防漏风措施。

28、为什么新安装的主要通风机投入使用前必须进行通风机性能测定？

答：矿井主要通风机安装完毕之后，性能与出厂时提供的风机性能曲线和参数均有一定的差异。为了掌握安装后通风机真实的性能参数，核实矿井真实的通风能力，在使用前必须对通风机进行一次性能测定。

29、为什么使用中的主要通风机要定期进行性能测定？

答：经过较长时间运转的主要通风机，由于井下潮湿、含尘空气的侵袭会使一些零部件表面发生锈蚀。此外，运转过程中机械摩擦等因素的影响，也会使通风机的性能和参数受到影响而发生变化。所以，使用中的主要通风机每5年至少进行1次性能测定。

30、为什么主要通风机有计划停风时必须制定措施？

答：主要通风机由于停电、检修或其他原因进行有计划停风时，井下受停风影响的地点就会处于微风或无风状态，空气中的瓦斯和各种有害气体的浓度就会急剧上升而超限，极易造成人员窒息或瓦斯燃爆事故；所以，主要通风机有计划停风时必须制定措施。

31、为什么每个风井必须安装2套同等能力的主要通风机？

答：安装2套主要通风机可以实现一台检修或故障停运时，另一台能正常运行，保证矿井的连续供风；2套同等能力的主要通风机可以使矿井总风量保持不变，确保风量满足要求。

32、为什么辅助通风机宜安装在进风流中？

答：为了保证辅助通风机电控设备及供电电缆在新风流中运转，有利于设备维修保养，减轻潮湿空气的锈蚀；所以辅助通风机宜安装在进风流中。

33、为什么主要通风机风硐转弯部分呈圆弧形？

答：主要通风机风硐转弯部分设计成圆弧形，能最大限度地减少通风阻力。

34、为什么主要通风机要安装扩散器？

答：安装扩散器可以减小风流的动压损失，使部分动压转化为静压，提高主要通风机的静压。

35、为什么反风时通风机的供风量不得小于正常供风量的40%？

答：反风期间的矿井瓦斯涌出量，较正常情况时不会增加而是有所下降，反风风量达到正常风量的40%时，即使正常风流瓦斯浓度较高的矿井，其反风风流中瓦斯浓度最大也不会超过1.0%；因此，反风时通风机的供风量不得小于正常供风量的40%。

36、为什么抽出式矿井反风时非事故区域的主要通风机先反风？

答：如果事故区域的主要通风机先反风，将使产生的大量有害气体进入矿井的通风系统中，导致事故扩大，不利于救援活动的开展；所以，抽出式矿井反风时非事故区域的主要通风机先反风。

37、为什么严禁采用单台或多台局部通风机替代主要通风机？

答：局部通风机的设计制造和工艺结构的可靠性、安全性，与主要通风设备比较存在一定的差距，容易发生故障；同一地点多台局部通风机并联运转，相互之间会发生干扰，不能保证井下足够的有效风量。因此，严禁采用单台或多台局部通风机代替主要通风机。

38、为什么掘进工作面严禁使用3台及以上的局部通风机供风？

答：掘进工作面使用3台及以上的局部通风机供风，会造成掘进巷道的管理混乱，接设多条风筒占据巷道大量断面，行人、行车不便；影响对巷道侧帮和顶板瓦斯与有害气体的检查；风筒的维护、检查困难；其中1台局部通风机出现故障将会造成供风不足而引起瓦斯超限或积聚，易引发事故。

39、为什么局部供风的掘进工作面停风时要立即停止工作，撤出人员？

答：局部供风的掘进工作面停风时，巷道的瓦斯仍在涌出，巷道内就会积聚大量瓦斯，时间稍长就会导致人员窒息或发生爆炸；所以，局部供风的掘进工作面停风时要立即停止工作，撤出人员。

40、为什么掘进工作面贯通时应设专人现场统一指挥？

答：掘进工作面巷道贯通时，通风系统发生改变，必须停止采区内的一切工作，贯通后需立即调整通风系统。专人现场指挥可以保证多项工作有序进行。

41、为什么风门至少要设置2道？

答：为了防止造成风流短路，风门至少要设置2道，一道风门开启时，另一道风门关闭。

42、为什么风门要设置闭锁装置？

答：为了防止风门同时打开造成风流短路，风门要设置闭锁装置。

43、为什么煤层中会存在瓦斯?

答：矿井瓦斯是成煤过程中的一种伴生气体，由于生化作用造气时期生成的气体大部分通过渗透扩散到大气中，但也有很少部分留存在煤层中。

44、为什么煤层中的瓦斯会涌向矿井巷道内?

答：煤层中的瓦斯以游离状态和吸附状态两种形式存在，并且随压力和温度的变化相互转换，井巷开拓出来后，原有的动平衡状态遭到破坏，煤层中的瓦斯就会涌向井巷内。

45、为什么要预防瓦斯喷出？

答：由于瓦斯喷出在时间上的突然性和空间上的集中性，会导致喷出地点人员窒息，高浓度瓦斯在空气流动过程中遇高温火源会发生瓦斯爆炸，强大的瓦斯喷出还会产生动力效应导致破坏作用。

46、为什么要预防煤与瓦斯突出？

答：发生煤与瓦斯突出时，大量的煤与瓦斯从煤层内部快速向巷道或采掘空间喷出，造成煤壁破坏、巷道充塞、设施摧毁、通风系统破坏，甚至发生风流逆转，造成人员窒息，发生瓦斯爆炸、燃烧及埋人事故。

47、为什么局部瓦斯积聚浓度值为2%？

答：主要考虑到井下瓦斯及各种有害气体的涌出时常变化，煤尘及其他爆燃气体的加入会降低瓦斯爆炸下限；因此对局部瓦斯积聚的规定值，采用与瓦斯爆炸下限5%比较，取瓦斯爆炸下限2.5倍的安全系数，所以局部瓦斯积聚的浓度值为2%。

48、什么是高瓦斯矿井？

答：为便于对矿井瓦斯进行分级管理，按照瓦斯涌出的形式和涌出量的大小，将矿井分成不同的瓦斯等级，相对瓦斯涌出量大于10m3/t或绝对瓦斯涌出量大于40m3/min的矿井即为高瓦斯矿井。

49、为什么采掘工作面回风巷瓦斯超限浓度达到1%时必须采取措施进行处理?

答：主要考虑以下两点：①安全系数。我国采用瓦斯爆炸下限浓度5倍的安全系数，即1%。因为井下空气中的瓦斯浓度分布存在时间上和空间上的不均匀性，且在不断发生变化，检测仪器有一定的允许误差，检测人员存在一定的读数误差。②瓦斯爆炸的影响因素。由于井下空气成分与地面存在较大差异，很多影响因素致使瓦斯爆炸的下限浓度发生变化。因此，在瓦斯浓度达到1%时，必须采取措施进行处理。

50、为什么瓦斯鉴定器的二氧化碳吸收管内钠石灰颗粒变色后要更换?

答：二氧化碳吸收管内钠石灰颗粒变色，说明钠石灰已发生化学反应，无法再阻止二氧化碳及水分进入瓦斯鉴定器内；所以必须进行更换。

51、为什么排放瓦斯时回风流必须撤人?

答：排放瓦斯时，如果巷道内的高浓度瓦斯在未经充分稀释的情况下排出，一旦回风流中有人，就会造成人员窒息死亡；所以，排放瓦斯时回风流必须撤人。

52、为什么爆破工必须携带便携式瓦斯报警仪？

答：爆破工爆破时执行“一炮三检”需要检查瓦斯浓度，必须携带便携式瓦斯报警仪。

53、为什么机械化采煤工作面要根据机组割煤时的瓦斯浓度确定切割速度？

答：机械化采煤工作面应根据机组割煤时的瓦斯浓度确定切割速度。机组割煤切割速度过快，会使工作面的瓦斯涌出量增大，若工作面风量不能及时稀释涌出的瓦斯，达到瓦斯爆炸浓度，遇明火会发生瓦斯爆炸。

54、为什么便携式瓦斯报警仪必须定期标校？

答：由于矿井环境不同，井下气体成分复杂，便携式瓦斯报警仪在使用一段时间后，其检测结果会存在误差；所以必须每7天标校一次，确保仪器测量的准确性。

55、为什么要采用钻孔排放瓦斯并作为一项局部防突措施？

答：石门揭煤前，由岩巷或煤巷向突出危险煤层打钻，将煤层中的瓦斯经过钻孔自然排放出来，使瓦斯压力降到安全压力以下，确保安全开采。

56、为什么对抽放瓦斯进行利用时瓦斯浓度不得低于30%？

答：一是从安全方面考虑，由于空气与瓦斯混合时瓦斯爆炸浓度上限为16%时，应考虑保留1倍的安全系数；二是从瓦斯利用方面考虑，满足用户对瓦斯热值的要求。所以，对抽放瓦斯进行利用时，瓦斯浓度不得低于30%。否则应表明原因，进行处理，禁止利用。

57、为什么开采保护层可预防煤与瓦斯突出？

答：保护层开采后，由于采空区的顶底板岩石垮落、移动，引起开采煤层周围应力的重新分布，采空区上、下形成应力降低（卸压）区，在这个区域内的未开采煤层地压减少，弹性潜能得以缓慢释放；煤层膨胀变形，形成裂隙与孔道，透气系数增加；煤层瓦斯涌出后，煤的强度增加。所以保护层开采后，不但消除和减少了引起突出的两个重要因素——地压及瓦斯，而且增加了抵御突出的能力因素，使得在卸压区范围内开采被保护层时，不再发生煤与瓦斯突出。

58、为什么抽放瓦斯地面泵房必须用不燃性材料建筑？

答：瓦斯是一种具有燃爆性质的气体，为防止泵房发生火灾或泵房外发生火灾波及泵房；所以规定泵房必须用不燃性材料建筑。

59、为什么干式抽放瓦斯泵吸气侧管路系统中必须装设有防回火、防回气和防爆炸作用的安全装置？

答：在吸气侧管路系统中装设防回火、防回气和防爆炸作用的安全装置，可防止干式抽放瓦斯泵引爆瓦斯并沿管路进一步传播，破坏抽放系统，威胁矿井安全。

60、为什么临时抽放瓦斯泵站应安设在抽放瓦斯地点附近的新鲜风流中？

答：临时抽放瓦斯泵站由电动机、抽放泵、启动装置等设备组成，为防止处在正压管路中的瓦斯偶然泄露引起瓦斯事故，临时抽放站应安设在新鲜风流中。

61、为什么抽放容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时必须经常检查一氧化碳浓度和气体温度？

答：抽放容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时，由于抽放负压的作用，容易导致向采空区漏风，致使遗留在采空区氧化自燃带内的浮煤氧化自燃而形成火灾；因此必须经常检查一氧化碳浓度和气体温度。

62、为什么抽放瓦斯专用的瓦斯管路不得与带电物体接触？

答：瓦斯管路如果出现年久失修、腐蚀、接头不严等现象，若与带电物体接触，极易导致瓦斯爆炸事故。

63、为什么抽放瓦斯专用的瓦斯管路要有防止被砸坏的措施？

答：瓦斯管路如果被砸坏，会造成瓦斯泄漏，遇火源极易导致瓦斯爆炸事故。

64、为什么安全监控设备必须使用专用电缆连接？

答：如果监控信号电缆与调度电话共用电缆，其本质安全防爆性能难以保证。当电缆发生故障时，监控设备和调度电话均无法正常工作，不能及时了解井下瓦斯浓度等信息。安全监控设备只有使用专用电缆连接才比较安全可靠。

65、为什么采煤工作面采用串联通风时进风巷必须设置甲烷传感器？

答：采煤工作面采用串联通风时，为了及时监测被串采煤工作面进风巷的瓦斯浓度变化情况，保证被串采煤工作面进风巷瓦斯浓度超限时报警并断电，进风巷必须设置甲烷传感器。

66、为什么煤与瓦斯突出矿井采煤工作面甲烷传感器的断电范围包括进风巷？

答：由于煤与瓦斯突出时，突出的瓦斯会逆风流而进入工作面进风巷，若瓦斯超限断电时不能切断进风巷全部非本质安全型电气设备，会引发瓦斯爆炸事故；所以，煤与瓦斯突出矿井采煤工作面甲烷传感器的断电范围应包括进风巷。

67、为什么热导式甲烷传感器主要用于高浓度瓦斯检测？

答：热导式甲烷传感器是通过热敏元件测量瓦斯空气混合物热导率的变化，进而测定瓦斯浓度。当空气中瓦斯浓度较低时，热敏元件很难通过瓦斯空气混合物热导率的变化来测定瓦斯浓度。

68、为什么低浓度瓦斯传感元件怕高浓度瓦斯冲击？

答：低浓度瓦斯传感元件在高浓度瓦斯的冲击下，将被激活失效，致使无法正常监测瓦斯浓度。元件长期通入浓度为10%的瓦斯气体时，表面温度在1000℃以上，高温下催化剂迅速挥发和烧结，晶粒变大，表面积减小，灵敏度显著下降；外界气体中瓦斯浓度达到20%~60%时，由于缺氧致使瓦斯不能完全氧化，高温碳粒沉积在多孔的载体中，对元件产生很大压力，造成元件破裂；浓度为30%的瓦斯气体与载体催化元件反应20min后元件便破裂永久损坏。因此，低浓度瓦斯传感元件怕高浓度瓦斯冲击。

69、为什么安全监控系统本质安全型防爆电源严禁设置在断电范围内？

答：为了防止瓦斯超限断电而切断安全监控设备的电源，当瓦斯超限断电后，安全监控系统仍能正常运行。

70、为什么矿井安全监控系统电源的输入、输出必须电气隔离？

答：由于矿用电源的输入为非本质安全型交流电压，输出为本质安全型直流电压，为防止交流电压串入本质安全型直流回路，引起瓦斯爆炸，矿井安全监控系统电源的输入、输出必须电气隔离。

71、为什么矿井监控系统性能要求不同于一般工业监控系统？

答：由于煤矿井下工作环境特殊，有易燃易爆气体和腐蚀性气体，潮湿、淋水、矿尘大、电网电压波动大、电磁干扰严重、空间狭小、监控距离远；因此，矿井监控系统安全可靠的性能要求高于一般工业监控系统。

72、为什么矿井监控系统的最大巡检周期应不大于30s？

答：矿井监控系统信号的变化比较缓慢，为保证实时性和满足监控要求，矿井监控系统的最大巡检周期以不大于30s较为适宜。

73、为什么便携式甲烷监测报警仪不能在超过允许浓度的环境下使用？

答：便携式甲烷监测报警仪采用热催化原理，当瓦斯浓度超过允许范围时，输出电压与瓦斯浓度不再成正比关系，造成数据不准确；所以，便携式甲烷监测报警仪不能在超过允许浓度的环境下使用。

74、为什么要定期对主要大巷刷浆？

答：用石灰水或白石灰喷洒巷道的顶帮，可以使煤尘湿润并黏结，受到震动冲击时不易飞扬；所以，要定期对主要大巷刷浆。

75、为什么箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井时应有可靠的防尘设施？

答：箕斗或带式输送机在装、卸和运输煤炭的过程中，都会产生大量煤尘，尤其在进风井筒中，提升的方向与风流流动的方向相反，风速过大就会将煤炭表面的煤尘或煤粒吹起，污染新鲜风流并随进风流飘入井下；所以，箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井时要有可靠的防尘设施。

76、为什么不宜采用长距离抽出式除尘方式？

答：长距离抽出式除尘方式使用的风筒直径大、成本高、阻力大，要求局部通风机风量大、负压高；同时，风筒中会产生矿尘沉积和积水现象，维护管理较复杂。此外，风筒进风口的抽风作用范围小。所以，不宜采用长距离抽出式除尘方式。

77、为什么综放工作面宜采用低位放煤液压支架？

答：在综采放顶煤工作面，高位及中位放煤的液压支架因放出的顶煤有1~2.5m的自由坠落高度，产尘量高，通常高于低位放煤几倍甚至几十倍；因此，从防尘及减少顶煤损失角度考虑，宜采用低位放煤液压支架。

78、为什么煤层注水是防治煤尘的一项根本措施？

答：对煤层实施注水可以使水分沿着煤层的层理、节理或裂隙向四周扩散并渗入煤体中的微孔中去，增加煤体的水分，使煤体和其内部的原生煤尘都得到预先湿润。同时，煤层注水使煤体的塑性增强，可以减少采掘时生成煤尘的数量。所以，煤层注水是防治煤尘的一项根本措施。

79、为什么孔隙率小于4%的煤层不再进行注水？

答：当煤层孔隙率小于4%时，煤层的透水性较差；所以可不再实施注水。

80、为什么原有水分大于4%的煤层不再进行注水？

答：原有水分大于4%的煤层采掘过程中产尘量小，注水后的效果也不明显；所以可不再进行注水。

81、为什么长壁注水是采煤工作面优先选择的注水方式？

答：长壁注水湿润煤体的范围大，湿润煤体均匀，同时又与采煤互不干扰；所以，长壁注水是采煤工作面优先选择的注水方式。

82、为什么进行煤层注水时要有适宜的水压？

答：煤层注水压力取决于煤层透水性的强弱，透水性强的煤层采用低压注水，透水性弱的煤层采用中压注水，必要时采用高压注水；所以，进行煤层注水时要有适宜的水压。

83、为什么在水中添加湿润剂可提高防尘效果？
答：添加湿润剂后会使防尘水表面活性增加，更容易与矿尘结合，从而提高防尘效果。

84、为什么煤尘具有很大的危害性？

答：煤尘能引起爆炸；污染工作场所，危害人体健康，引起职业病；加速机械磨损，缩短精密仪器使用寿命；降低工作场所能见度，增加工伤事故的发生。所以，煤尘具有很大的危害性。

85、为什么煤尘爆炸具有感应期？

答：煤尘从受热分解到产生足够数量的可燃气体并形成爆炸需要一定的时间，挥发分越高，感应期越短。

86、为什么煤（岩）尘的生成量与地质条件有关？

答：煤（岩）层的地质构造复杂、断层褶皱多，煤岩受地质运动破坏强烈时，采掘过程中产生的粉尘就多；反之则较少。

87、为什么根据“粘焦”在支柱上的不同位置可以判断煤尘爆炸的程度？

答：当煤尘爆炸速度较小时，火焰和冲击波以较慢的速度传播，“粘焦”在支柱的两侧及爆炸传来的方向堆积较密；当爆炸速度很大时，“粘焦”在支柱的迎风侧；当爆炸速度极大时，“粘焦”在支柱的背风侧，而在迎风侧有火烧痕迹。所以，根据“粘焦”在支柱上的不同位置可以判断煤尘爆炸的程度。

88、为什么煤尘中的灰分能抑制煤尘爆炸？

答：灰分是不可燃物质，能使煤尘的相对密度增加并吸收大量的热量，起到降温和阻止煤尘飞扬使其迅速沉降的作用；因而能抑制煤尘爆炸。

89、为什么煤尘浓度的大小影响煤尘爆炸？

答：如果煤尘浓度低，尘粒与尘粒之间的距离较大，燃烧所生成的热量很快被周围的介质所吸收，则不爆炸；如果煤尘浓度过大，煤尘在氧化和热化过程中放出的热量被煤尘本身散失掉，同样也不爆炸。只有煤尘的浓度达到45~2000g/m3时，才可能发生爆炸。

90、为什么浮尘和落尘在不同环境下可以相互转化？

答：浮尘因受自重的作用可以逐渐沉降下来变成落尘，当落尘受到震动、冲击等外界条件干扰时，会再次飞扬，又成为浮尘。

91、为什么矿尘具有荷电性？

答：由于尘粒在粉碎过程和在空气流动中摩擦而带有电荷，悬浮在空气中的矿尘也可直接吸附空气中的离子而产生电荷；所以，矿尘具有荷电性。

92、为什么利用矿尘的荷电性可以除尘？

答：矿尘的荷电性对矿尘在空气中的稳定程度有影响。同性电荷相斥，增加了尘粒浮游在空间的稳定性；异性电荷相吸，可使尘粒撞击而凝聚，加速沉降。所以，利用矿尘的荷电性可以除尘。

93、为什么细微的粉尘不易沉降？

答：细微的粉尘由于粒度小、质量轻，表面还吸附了一层空气薄膜，阻碍尘粒相互凝聚；因而在空气中不易沉降。

94、为什么粒径小、分散度高的粉尘吸附性强？

答：粒径小、分散度高的粉尘表面积大，颗粒之间自然接触面积大；所以其吸附性强。

95、为什么锚喷支护时水泥尘对人员的危害很大？

答：锚喷支护时会因喷射水泥砂浆或混凝土而产生大量的水泥和砂粒粉尘，其中含有大量的游离二氧化硅，人员长时间吸入后会得尘肺病。

96、为什么矿井应推广使用风钻打眼？

答：采用风钻打眼时可以将压力水通过钻杆送入眼底，使打眼过程中产生的矿尘得到有效湿润、冲洗并排出，从而降低工作面的产尘量；所以，矿井应推广使用风钻打眼。

97、为什么防尘水悬浮物含量不得超过150mg/L？

答：如防尘水悬浮物含量超过150mg/L，会使防尘水浑浊，加速机械磨损，缩短机械使用寿命。

98、为什么防尘水悬浮物粒度直径不得大于0.3mm？

答：悬浮物粒度直径大于0.3mm时，易发生喷头堵塞现象，降低防尘效果。

99、为什么隔爆设施主要使用水棚？

答：隔爆水棚制作简单，质量轻，成本低，运输、使用中不易损坏，适应性强，隔爆效果好，容易拆卸和安装，不受井下温度、湿度的影响；所以，隔爆设施主要使用水棚。

100、为什么煤矿必须建立测尘制度？

答：煤矿建立测尘制度是为了规范测尘时间、地点及测定人员的操作行为。掌握矿井各地点的粉尘浓度，以便采取防尘措施。

101、为什么呼吸性粉尘是导致尘肺病的主要原因？

答：呼吸性粉尘的粒径在5μm以下，它能通过人体上呼吸道进入肺部或肺泡壁上，残留在肺内的尘粒可杀死肺泡，使肺泡组织形成纤维病变出现网眼，逐步失去弹性而硬化，无法担负呼吸作用；所以，呼吸性粉尘是导致尘肺病的主要原因。

102、为什么要进行粉尘浓度监测？

答：通过对生产环境空气中粉尘浓度监测，可以为掌握作业环境中工人健康水平的变化、评价该环境防尘措施的效果、防止煤尘或其他有爆炸危险的粉尘爆炸等提供科学的依据。

103、为什么测尘必须测定粉尘的分散度？

答：测定粉尘的分散度是为了更好地综合分析作业场所产尘情况、防尘措施的效果，以及进行粉尘卫生学评价。

104、为什么要建立测尘技术档案？

答：建立测尘技术档案是为了准确衡量生产场所粉尘污染的程度，评价各项防尘设施的降尘效果，及时监督防尘设施的使用情况，追踪生产场所粉尘浓度变化动态，以便及时采取措施消除粉尘隐患。

105、为什么开采煤层必须进行自燃倾向性鉴定？

答：煤层自燃倾向性是用来区分和衡量不同煤层发火危险程度的一个重要指标，也是对矿井煤炭自然发火采取不同针对性措施和进行有效管理的主要依据，对于掌握煤体自燃的发生规律及开采时采取有针对性的防灭火措施具有重要的意义；所以，开采煤层必须进行自燃倾向性鉴定。

106、为什么矿井木料场距离矸石山不得小于50m？

答：矸石山含有少量的可燃物质，在一定条件下易发生自燃现象；而木料场堆放的更是一些易燃材料，一旦遇到火源即可燃烧而引发火灾。所以，矿井木料场距离矸石山不得小于50m。

107、为什么不得将矸石山设在有漏风的采空区上方？

答：采空区存在的漏风将会把矸石山产生的有害气体带入井下，对矿井安全生产和井下人员生命安全造成直接威胁；所以，不得将矸石山设在有漏风的采空区上方。

108、为什么地面的消防水池必须经常保持不少于200m3的水量？

答：地面的消防水池经常保持不少于200m3的水量，可以保证井上、下一旦发生火灾时有充足的水量进行直接灭火，也可为补给水源提供供给时间。

109、为什么井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉？

答：电炉本身就是一个明火源，稍有不慎就可能点燃附近的可燃物而引起火灾。白炽灯不具备防爆性能，受电压变化的影响很容易破碎，瞬间产生的短路火花所放出的热量，完全可以引燃一些可燃物或引发瓦斯爆炸；另外，如果时间过长，还可能将周围的可燃物烤着而导致火灾事故。所以，井下严禁使用灯泡取暖和使用电炉。

110、为什么井下焊接地点前后各10m范围内，应是不燃性材料支护？

答：烧焊过程中飞溅出的火花和焊渣温度较高，若焊接地点采用易燃性材料支护易引起火灾事故；所以，井下焊接地点前后各10m范围内应是不燃性材料支护。

111、为什么井下焊接地点应至少备有２个灭火器？

答：井下焊接地点应至少备有２个灭火器，一旦引燃易燃物品后能及时灭火，防止火势蔓延。当一个灭火器不能正常使用时，即可使用第2个，增大灭火的保险性。

112、为什么裸露煤层的硐室、主要进风大巷不得进行焊接工作？

答：由于煤层赋存、地质构造及通风状况等因素的影响，会使裸露煤层硐室的瓦斯发生变化；若发生煤与瓦斯突出，将瞬间使进风大巷的瓦斯浓度达到爆炸界限。所以，在裸露煤层的硐室和进风大巷不得进行焊接工作，以免引发爆炸事故。

113、为什么清洗风动工具时必须使用不燃性和无毒性洗涤剂？

答：清洗风动工具时使用不燃性和无毒性的洗涤剂，可降低发生外因火灾的可能性，同时能保护施工人员的健康。

114、为什么井上消防材料库应设在井口附近？

答：井上消防材料库设置在井口附近并有轨道直达井口，主要是为了争取时间，可及时、迅速地运送消防材料。

115、为什么消防材料要定期检查和更换，不得挪作他用？

答：消防材料若不进行定期检查、更换或挪作他用，将会出现消防材料品种、数量不足现象，同时有些消防材料也将会出现失效的问题，不能保证在灾害发生时得到有效的控制。

116、为什么井下生产中必须采用阻燃的支护材料？

答：非阻燃的支护材料遇到火灾时易燃烧，火势难以控制，易发生次生火灾；所以，井下生产中必须采用阻燃的支护材料。

117、为什么开采容易自燃和自燃的煤层时必须在开采技术上采取综合预防措施？

答：在开采技术上选择合理的开拓方式、采煤方法、开采工艺和开采顺序，加强顶帮的维护和管理，提高回采率及加快采面进度等措施，有利于降低煤炭发生自然发火的几率，防止煤炭自燃。

118、为什么开采容易自燃和自燃的煤层采空区不得充填可燃物材料？

答：将可燃物充填到采空区内，无疑会加大采空区发火的几率，将导致工作面封闭或形成火区；所以，开采容易自燃和自燃的煤层不得充填可燃物材料。

119、为什么容易自燃和自燃急倾斜煤层的主要石门上方必须有煤柱？

答：主石门和采区运输石门是主要进风巷道，直接在其上方进行垮落式开采，会破坏巷道的稳定与完整性而产生裂隙或冒顶，导致巷道向采空区漏风引起采空区的煤炭自然发火；所以，容易自燃和自燃急倾斜煤层的主要石门上方必须有煤柱。

120、为什么任何人发现井下火灾时应立即灭火？

答：在矿井火灾发生的初期，一般火势并不大，在火势尚未蔓延扩展之前，燃烧产生的热量也不大，周围介质和空气温度还不高，人员可以接近火源，采取一切可能的办法直接灭火，火灾还是比较容易扑灭的；所以，任何人发现井下火灾时应立即灭火。

121、为什么抢救和灭火过程中必须有专人检查有关参数的变化？

答：在抢救和灭火的过程中，设专人及时地检查有关参数的变化（瓦斯浓度、一氧化碳浓度、空气温度、风量、风向、氧气浓度等），可以为救援决策提供有关依据，便于采取安全救援措施。

122、为什么封闭的火区只有经取样化验证实火已熄灭后，方可启封？

答：封闭的火区必须进行取样化验证实火已熄灭后方可启封，否则，将会因发火尚未彻底熄灭或启封过程中新鲜空气的进入“死灰复燃”而引发人员中毒或爆炸事故。

123、为什么防火墙附近必须设置栅栏、警标？

答：在火区封闭的过程中，防火墙的密闭性受施工条件、危岩裂隙及墙体内外压差的影响易出现漏风、有害气体逸出等现象；因此，防火墙附近必须设置栅栏、警标，严禁非专业人员靠近。

124、为什么矿井通风系统调整时应测定防火墙内的气体成分和温度？

答：当矿井通风系统调整时，由于防火墙及周围围岩受风压压差的影响，易导致墙体内气体成分和温度发生改变，因此必须测定相关参数，为指导火区管理提供依据。

125、为什么启封火区必须由救护队负责？

答：火区内存在大量有害气体，一般人员无法进入。矿山救护队是经过专门训练和专门从事矿山救灾的专业队伍，具有抢险救灾的专业技能，并配备有专门的技术装备。所以，启封火区必须由救护队负责。

126、为什么在火区启封后的3天内必须由矿山救护队加强监控？

答：火区启封后的3天内由矿山救护队加强监控便于及时掌握启封区内的气体变化情况，判断火区是否真正熄灭，是否有复燃的条件和可能。

127、为什么煤层倾角在35°以上的火区下部区段严禁进行采掘工作？

答：煤层倾角大于35°时，隔离煤柱的稳定性很差，下区段采煤工作面开采后，上部所留有的煤柱随采煤工作面顶板的垮落一起向下垮落，造成下区段采空区与上区段的火区相连，不利于火区熄灭；所以，煤层倾角在35°以上的火区下部区段严禁进行采掘工作。

128、为什么增加散热、降低温升速度是延长自然发火期的途径?

答：采取增加散热、降低温升速度等措施后，增加了采空区遗煤的分散度，提高了其表面散热量，减少了遗煤的储热条件；所以，增加散热、降低温升速度是延长自然发火期的最有效途径。

129、为什么煤的自燃潜伏期不同?

答：煤的分子结构、物化性质不同，其自燃潜伏期也不尽相同。同时，煤的破碎和堆积状态、散热和通风供氧条件对潜伏期的长短也有一定的影响。

130、为什么煤在自热阶段会发生风化现象?

答：煤在自热阶段，若改变了煤的散热条件，使散热大于生热，或限制供风，使氧浓度降低至不能满足氧化要求，则自热的煤温度降低至常温，便会出现风化现象。

131、为什么煤在自燃阶段会出现干馏或阴燃现象？

答：煤在自燃阶段，当煤温达到自燃点，由于供风不足，只有烟雾而无明火，即出现干馏或阴燃现象。

132、为什么可利用感、触觉预报自然发火?

答：煤炭自燃或自热、可燃物的燃烧均会使环境温度升高，并可能使附近空气中的氧浓度降低，二氧化碳等有害气体增加。所以，当人们接近火源时，会有头痛、闷热、精神疲乏等不适之感。因此，可利用感、触觉预报自然发火。

133、为什么指标气体可作为火灾早期预报手段？

答：一旦发生煤炭自热或可燃物燃烧，指标气体浓度就会发生较明显的变化。同时，生成量或变化趋势与自热温度之间呈现一定的规律和对应关系。所以，指标气体可作为火灾早期预报手段。

134、为什么矿井自燃火源会分布在采空区?

答：自燃火源主要分布在有碎煤堆积和漏风同时存在、时间大于自然发火期的地方。采空区往往具备以上条件，当采空区有裂隙与地表或其他风路相通时，在有碎煤存在的漏风路线上都有可能发火。

135、为什么矿井自燃火源会分布在巷道煤柱?

答：煤柱尺寸小、服务期长、受采动压力影响，容易压酥碎裂，其内部容易产生自燃；所以，矿井自燃火源会分布在巷道煤柱。

136、为什么矿井自燃火源会分布在巷道顶煤?

答：采区石门见煤点、综采放顶煤工作面沿底掘进的进回风巷等，巷道顶煤受压时间长，压酥破碎，风流渗透和扩散至内部，便会发热自燃；所以，矿井自燃火源会分布在巷道顶煤。

137、为什么灌浆灭火是矿井常用的一种灭火方法？

答：灌浆材料一般选取黏土、粉碎的页岩、电厂飞灰等固体材料与水混合、搅拌，借助输浆管路注入或喷洒在采空区内，达到防火和灭火的目的。此类灌浆材料还具有原料较丰富、运输和加工成本较低的优点；所以，灌浆灭火是矿井常用的一种灭火方法。

138、为什么无煤柱开采技术对于防火有重要意义？

答：无煤柱开采技术有助于防治自然发火的关键在于取消了煤柱，减少了压碎煤体与空气的接触的机会，消除了自然发火的根源。

139、为什么说灌浆防火的实质是延长自然发火期？

答：当浆液充填煤岩裂隙及其空隙的表面后，减少了采空区内的氧气含量，增加了煤体的水分，加强了采空区的气密性。所以说，灌浆灭火的实质是抑制煤在低温时的氧化速度，延长自然发火期。

140、为什么阻化率高而寿命短不能视为良好的阻化剂？

答：阻化率虽高但阻化剂寿命小于煤的自然发火期，即抑制煤氧化的时间很短，防火效果就会受影响；所以阻化率高而寿命短不能视为良好的阻化剂。

141、为什么采用高倍泡沫灭火的效果较好？

答：采用高倍泡沫灭火时大量的泡沫覆盖了燃烧物，断绝了空气供给；同时泡沫与火源接触破裂，产生大量水蒸气，起到了降温、稀释氧浓度、抑制燃烧的作用。所以，采用高倍泡沫灭火的效果较好。

142、为什么火势与燃烧的范围越大，局部火风压也越大？

答：火势与燃烧的范围越大，烟流温高而量大，流经井巷始末两端的标高差就越大，局部火风压值也就越大。

143、为什么防火墙要预埋相应的观测管？

答：在防火墙上预埋观测管主要是为了检查墙体内老空区的温度、采集气样、测量漏风压差、灌浆和排放积水。

144、为什么绞车房着火时应将火源下方的矿车固定？

答：绞车房着火时将火源下方的矿车固定，主要是为了防止绞车房着火时，烧断钢丝绳，造成跑车伤人。

145、为什么蓄电池电机车库着火时必须切断电源？

答：蓄电池在充电的过程中会产生少量的氢气，当机车库着火时，为防止氢气爆炸，应切断电源，停止充电，加强通风并及时把蓄电池运出硐室。

146、为什么处理掘进工作面火灾时应保持原有的通风状态？

答：处理掘进工作面火灾时保持原有的通风状态有以下2个原因：一是可能由于火源以里有积聚的瓦斯，而火源处瓦斯浓度没有达到爆炸下限，这时如果盲目启动风机，就会将火源以里的瓦斯排出而经过着火点造成爆炸；二是如果盲目将风机停止，就可能因为掘进工作面停风而形成瓦斯积聚，达到爆炸限度而造成爆炸。

147、为什么装药前要清扫炮眼？

答：装药时不清扫炮眼，炮眼内就会有煤、岩粉，使药卷不能紧靠在一起，影响爆炸效果；炮眼内的煤粉被爆炸火焰点燃，喷出孔外有点燃瓦斯、煤尘的危险；煤粉参与爆炸反应，使爆生气体中的一氧化碳含量增高。所以，装药前要清扫炮眼。

148、为什么装药时要用炮棍将药卷轻轻推入而不能捣实药卷?

答：装药时用炮棍捣实药卷，会使炸药敏感度降低，造成爆炸反应不完全，可能出现拒爆、药卷膨胀；若把药卷的防潮外皮撑破，炸药将会受潮，影响炸药爆炸性能；有可能捣破电雷管的脚线，尤其危险的是可能捣响电雷管。所以，装药时要用炮棍将药卷轻轻推入而不能捣实药卷。

149、为什么炮眼必须填满封实？

答：若不填满封实炮眼，爆生气体会从眼口逸出，炸药的静压膨胀作用得不到充分利用，爆破效果不好；如爆炸火焰及雷管碎屑从眼口喷出，直接与井下瓦斯、煤尘接触，容易引起爆炸。所以，炮眼必须填满封实。

150、为什么严禁用煤粉或其他可燃性材料作炮眼封泥?

答：严禁用煤粉或其他可燃性材料作炮眼封泥，一是这些材料不是可塑性的，起不到炮泥封孔的作用，阻止不了爆生气体的外逸，容易造成“放空炮”；二是这些材料具有可燃性，爆炸改变炸药的氧平衡，使炸药反应因缺氧导致一氧化碳含量的增加，还有可能生成二次火焰，引燃瓦斯和煤尘；三是炸药爆炸时，将燃烧的煤炭颗粒等可燃材料抛出，易引起瓦斯、煤尘爆炸。

151、为什么采煤工作面不能一组装药分次起爆？

答：若采用一组装药分次起爆，一是前次爆破产生的瓦斯或煤尘可能会被后次爆破产生的炽热固体颗粒和火焰所引燃，发生瓦斯或煤尘爆炸；二是容易把相邻炮眼的炸药压死或把雷管脚线崩断，产生拒爆；三是炸药在炮眼内时间长，容易受潮；四是容易产生炮震裂隙，贯穿相邻炮眼。

152、为什么煤层中最小抵抗线不能小于0.5m？

答：在煤层中炮眼长度相同的情况下，炮眼角度越小，其抵抗线就越小，即炮眼与自由面之间所夹的煤越薄，爆炸冲击波就会冲破抵抗线最小的自由面，引燃瓦斯、煤尘；所以，煤层中最小抵抗线不能小于0.5m。

153、为什么爆破前要进行爆破网络全电阻检查？

答：脚线与脚线或脚线与母线连接时，若接头连接不好，会出现电爆网络不通或使网络阻值超出发爆器额定负载产生拒爆；所以，爆破前要进行电爆网络全电阻检查。

154、为什么爆破后要立即将发爆器把手或钥匙拔出，并将母线扭结短路？

答：爆破后，如不立即将发爆器把手或钥匙拔出，不但浪费电力，而且由于主电容电压继续升高损坏发爆器内部元件，也可能在高电压的情况下去做摘掉爆破母线引发意外事故。所以，爆破后要立即将发爆器钥匙拔出，并将母线扭结短路。

155、为什么通电拒爆后要等一定时间爆破工才能沿线进行检查？

答：正常情况下，炸药的爆炸反应过程是瞬间完成的，但由于某种原因有可能使炸药不能立即起爆，而是以较慢的速度分解燃烧直至最后转为爆轰，这个时间一般在几分钟到十几分钟。为了防止发生意外，通电拒爆后爆破工需要等一定时间（使用瞬发雷管时至少5min、使用延期雷管时至少15min），确认安全后方可沿线进行检查。

156、为什么处理拒爆时不能用镐刨拒爆的炮眼？

答：用镐刨拒爆的炮眼，有可能将未爆的雷管刨响，从而引爆炸药，造成伤亡事故；所以，处理拒爆时不能用镐刨拒爆的炮眼。

157、为什么电雷管要在药卷的顶部中心插入？

答：电雷管在药卷的顶部中心插入，能使炸药爆炸充分。若将电雷管斜插在药卷上或捆绑在药卷的外部，雷管起爆后不易引爆炸药或引爆不彻底，影响爆破效果。

158、为什么处理溜煤眼或煤仓时使用被筒炸药？

答：因为被筒炸药在药卷和外层之间充填一层食盐（消焰剂），含量达到药芯质量的50%。当炸药爆炸时，食盐形成一层雾状帷幕，可将爆炸点笼罩起来，使之与瓦斯、煤尘隔离，防止瓦斯、煤尘事故的发生。所以，处理溜煤眼或煤仓时要使用被筒炸药。

159、为什么处理煤仓每次爆破只准使用一个电雷管？

答：如果同时使用2个电雷管，即使是同一厂家同一批产品，其每段电雷管的延期值也有一定的误差。如果秒量小的雷管先爆，就会将秒量大的雷管抛在自由面外边再爆，就有可能引爆瓦斯煤尘。所以，处理煤仓每次爆破只准使用一个电雷管。

160、为什么浅眼爆破必须制定安全措施？

答：浅眼爆破炮眼深度不足0.6m时，装入药卷后封泥长度不足，爆破时高温高压爆生气体和灼热的固体颗粒将有可能冲破最小的自由面，极容易引燃、引爆瓦斯和煤尘；所以，浅眼爆破必须制定安全措施。

161、为什么巷道堵塞1/3时不能爆破？

答：巷道堵塞1/3时巷道通风断面减小，通风阻力加大，造成风量不足，不能冲淡工作面产生的有害气体和矿尘。当瓦斯浓度或煤尘浓度达到爆炸界限时，遇爆破产生的火焰就有可能发生爆炸事故。

162、为什么爆炸材料应装在抗压、抗静电的容器内？

答：爆炸材料装在抗压、抗静电的容器内，一是防止炸药被压变形，影响炸药爆炸效果，还可以防止雷管受冲击而爆炸；二是防止电雷管受静电影响而引爆，造成人员伤亡。

163、为什么严禁用刮板输送机或带式输送机运输爆炸材料？

答：由于刮板输送机或带式输送机运行速度较快，爆炸材料容器在上面不容易平稳固定，而是前后左右颠簸摆动，甚至滚出机外，造成爆炸材料受到冲击、摩擦发生爆炸。尤其在输送机搭接处和机尾与溜煤眼搭接处危险性更大。所以，严禁用刮板输送机或带式输送机运输爆炸材料。

164、为什么爆破母线严禁明接头？

答：爆破母线出现明接头，爆破时容易产生火花，引燃瓦斯、煤尘;另外，当明接头触地后，可使爆破网络阻值增加，容易造成拒爆；所以，爆破母线严禁明接头。

165、为什么井下爆炸材料库最大炸药储存量不能超过矿井3天的需用量？

答：若储存炸药量过多，储存时间过长，将会使炸药缓慢分解变质，影响炸药性能；而且一旦发生爆炸，爆炸威力大，灾害严重。所以，爆炸材料库最大炸药储存量不能超过矿井3天的需用量。

166、为什么隔绝式化学氧自救器要进行气密性检查？

答：自救器一旦漏气将不能继续使用，而自救器气密性检查是衡量自救器是否漏气的一个重要手段。

167、为什么隔绝式化学氧自救器要校验？

答：自救器是下井人员在井下发生火灾、瓦斯、煤尘爆炸等紧急情况时，为防止有害气体中毒的一种随身携带的呼吸保护器具。为确保下井人员的生命安全，自救器必须严格校验，确保其始终处于完好状态。

168、为什么隔绝式化学氧自救器打开就报废？

答：因为自救器内装有催化剂和干燥剂，接触空气后，会与空气中的一氧化碳发生反应，并吸收空气中的水蒸气，造成失效。

169、什么是矿井通风系统？

答：矿井通风方式、主要通风机的工作方法、矿井通风网络和通风设施的总称。

170、什么是矿井通风方式？

答：指矿井进风井和出风井的布置方式。

171、什么是矿井通风方法？

答：指矿井主要通风机的工作方法。

172、什么是矿井通风网络？

答：通风系统中表示风道（分支）连接形式和风流方向的结构系统，习惯称风网。

173、什么是中央并列式通风？

答：进风井和出风井并列位于井田走向中央的通风方式。

174、什么是矿井分列式通风？

答：进风井位于井田走向的中央，出风井位于井田沿边界走向中部的通风方式。

175、什么是对角式通风？

答：进风井位于井田中央，出风井位于两翼，或出风井位于井田中央，进风井位于两翼的通风方式。

176、什么是混合式通风？

答：井田中央和两翼边界均有进、出风井的通风方式。通风机工况点：通风机个体特性曲线与矿井风阻特性曲线在同一坐标图上的交点。

177、什么是通风机工况点？

答：通风机个体特性曲线与矿井风阻特性曲线在同一坐标的交点。

178、什么是矿井空气？

答：来自地面的新鲜空气和井下产生的有害气体及浮尘的混合体。

179、什么是矿井气候条件？

答：矿井空气温度、湿度、大气压力和风速等反映的综合状态。

180、什么是矿井有效风量？

答：送到采掘工作面、硐室和其他用风地点的风量之总称。

181、什么是矿井有效风量率？

答：矿井有效风量占矿井总进风量的百分数。

182、什么是矿井需风量？

答：矿井生产过程中，为供人员呼吸，稀释和排除有害气体、浮尘，创造良好气候条件所需要的风量。

183、什么是自然通风？

答：利用自然风压对矿井或井巷进行通风的方法。

184、什么是局部通风？

答：利用局部通风机或主要通风机产生的风压对局部地点进行通风的方法。

185、什么是全风压通风？

答：利用矿井主要通风机产生的风压和通风设施向采掘工作面和硐室等用风地点供风的通风方法。

186、什么是扩散通风？

答：利用空气中分子的自然扩散运动，对局部地点进行通风的方式。

187、什么是分区通风？

答：井下各用风地点的回风直接进入采区回风巷或总回风巷的通风方式。

188、什么是串联通风？

答：井下用风地点的回风再次进入其他用风地点的通风方式。

189、什么是压入式通风？

答：通风机向井下或风筒内压入空气的通风方法。

190、什么是抽出式通风？

答：通风机从井下或局部用风地点抽出污浊空气的通风方式。

191、什么是上行通风？

答：风流沿采煤工作面由下向上流动的通风方式。

192、什么是下行通风？

答：风流沿采煤工作面由上向下流动的通风方式。

193、什么是矿井通风阻力？

答：矿井风流流动过程中，在风流内部粘滞力和惯性力、井巷壁面的外部阻滞、障碍物的扰动作用下，部分机械能不可逆转的转换为热能而引起的机械能损失。

194、什么是等积孔？

答：衡量矿井或风巷通风难易程度的假想薄壁孔口面积值。通风设施：为保证进入矿井的风量能按生产的需要定向、定量的流向用风地点而在通风网络中设置引导、隔断和控制风流的设施，又称通风构筑物。

195、什么是通风设施？

答：为保证进入矿井的风流能按生产的需要定向、定量地流向用风地点而在通风网络中设置用以引导、隔断和控制风流的设施，又称通风构筑物。

196、什么是专用回风巷？

答：在采区巷道中，专门用于回风，不得用于运料、安设电器设备的巷道，在煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出区，专用回风巷内还不得行人。

197、什么是采煤工作面的风流？

答：采煤工作面工作空间中的风流。

198、什么是掘进工作面的风流？

答：掘进工作面到风筒出风口这一段巷道中的风流。

199、什么是独立风流？

答：从主要进风巷分出的，经过爆炸材料库或充电硐室后再进入主要回风巷的风流。

200、什么是全风压？

答：通风系统中主要通风机出口侧和进口侧的总风压差。

201、什么是火凤压？

答：井下发生火灾时，高温烟流流经有高差的井巷所产生的附加风压。

202、什么是循环风？

答：局部通风机的回风，部分或全部再进入同一部局部通风机的进风风流中。

203、什么是矿井通风？

答：向矿井连续输送新鲜空气，供给人员呼吸，稀释并排出有害气体和浮尘，改善井下气候条件的作业。

204、什么是主要通风机?

答：安装在地面的，向全矿井、一翼或一个分区供风的通风机。

205、什么是局部通风机?

答：向井下局部地点供风的通风机。

206、什么是辅助通风机?

答：某分区通风阻力过大，主要通风机不能供给足够风量时，为了增加风量而在该分区使用的通风机。

207、什么是机械通风?

答：利用通风机产生的风压对矿井和井巷进行通风的方法。

208、什么是通风机附属装置?

答：用以引导风流、降低矿井通风点阻力，提高主要通风机的有效静压、保护主要通风机免受爆炸冲击波的损坏，实现灾变时期矿井反风的主要通风机的配套装置。

209、什么是风量调节?

答：为了满足采掘工作面和硐室所需风量，对矿井总风量或局部风量进行的调节工作。

210、什么是矿井反风?

答：为防止灾害扩大和抢救人员的需要而采取的迅速倒转风流方向的措施。

211、什么是主要风巷?

答：总进风巷、总回风巷、主要进风巷和主要回风巷的总称。

212、什么是进风巷?

答：进风风流所经过的巷道。为全矿井或矿井一翼进风用的叫总进风巷；为几个采区进风用的叫主要进风巷；为1个采区进风用的叫采区进风巷；为1个工作面进风用的叫工作面进风巷。

213、什么是回风巷?

答：回风风流所经过的巷道。为全矿井或矿井一翼回风用的叫总回风巷；为几个采区回风用的叫主要回风巷；为1个采区回风用的叫采区回风巷；为1个工作面回风用的叫工作面回风巷。

214、什么是未卸压抽放瓦斯?

答：抽放未受采动影响和未经人为松动卸压煤（岩）层的瓦斯、亦称为预抽。

215、什么是邻近层抽放瓦斯?

答：抽放受开采层采动影响的上、下邻近煤层（可采煤层、不可采煤层、煤线、岩层）的瓦斯。

216、什么是煤层透气性系数?

答：表征煤层对瓦斯流动的阻力，反映瓦斯沿煤层流动难易程度的系数。

217、什么是瓦斯抽放率?

答：矿井、采区或工作面等的抽放瓦斯量占其抽放瓦斯总量的百分比。

218、什么是高位钻孔?

在风巷向煤层顶板施工的抽放钻孔（进入裂隙带）。

219、什么是高抽巷?

答：在开采层顶部处于采动影响形成的裂隙带内挖掘的专用抽放巷道。

220、什么是深孔预裂爆破?

答：在钻孔内利用炸药爆破作为动力，使煤体裂隙增大，提高煤层透气性的一种措施。