采煤分册

1、为什么采煤工作面安全出口要加强支护？

答：采煤工作面安全出口受到巷道掘进期间支承压力的影响，又受到采煤工作面采动时超前支柱支承压力的作用，他们产生叠加，造成安全出口压力剧增，成为采煤工作面加强支护的重点。

2、为什么采煤工作面的伞檐不得超过作业规程的规定？

答：由于煤层与顶板岩石之间的粘结力较小，在回采过程中若采煤工作面煤壁留有伞檐，在其自重的作用下会逐渐与母体脱离而垮落，而引起人身伤亡事故。

3、为什么采煤工作面必须按照作业规程的规定进行及时支护？

答：采煤工作面支护是控制矿山压力及顶板下沉、防止冒顶事故的一项根本措施。支护不及时或支护质量差，就可能发生工作面冒顶事故。

4、为什么初次放顶前必须制定安全措施？

答：初次放顶时，顶板下沉速度剧增，使支架受力猛增，顶板破碎，并出现平行煤壁的裂隙，甚至出现工作面顶板台阶下沉，煤壁压碎，出现片帮。

5、为什么采用综合机械化采煤时，必须根据工作面具体情况合理确定支架安装、拆除顺序，制定安全措施？

答：液压支架的重量一般在十几吨以上，体积大，加之巷道空间狭窄，在运送、安装和拆除时极易发生事故，尤其是在安装、拆除时还容易发生顶板事故，因此必须根据工作面具体情况合理确定支架安装、拆除顺序，制定安全措施。

6、为什么采用综合机械化采煤时，当工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取相应的防倒、防滑措施？

答：当工作面倾角大于15°时，液压支架很容易倾倒，目前生产的液压支架，在设计时一般有防倒功能，但由于回采工作面生产的多变性，加之其他因素，所以，当工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取相应的防倒、防滑措施。

7、为什么液压支架必须接顶？

答：若液压支架不接顶，顶板与支架间有空顶，势必造成顶板离层、下沉，顶板出现台阶状，使支架前移困难，极易发生架间冒顶和超前冒顶事故。

8、为什么工作面转载机有破碎机时，必须有安全防护装置？

答：工作面转载机位于运输顺槽，此处空间狭窄，噪声大，人员通过频繁，当转载机安有破碎机时，很容易发生事故，因此，要求必须有安全防护装置。

9、为什么乳化液泵箱应设自动给液装置？

答：泵站供液吸空，会在注液管内产生气体，使液压传动系统中无法正常操作，极易发生各类事故，所以要求箱应设自动给液装置，防止吸空。

10、为什么必须对巷道受采动影响而出现的顶板下沉量、顶底板移近量和顶底板移近速度进行现场实测，以确定采煤工作面超前压力影响范围？

答：由于受到巷道围岩岩性、地质构造、煤层赋存条件、巷道掘进方法和采煤工艺等因素影响，采煤工作面上下出口的两巷支承压力大小不尽相同，所以，在进行加强安全出口支护以前，必须对巷道受采动影响而出现的顶板下沉量、顶底板移近量和顶底板移近速度进行现场实测，以确定采煤工作面超前压力影响范围，在此范围内加强超前支护。

11、为什么截割滚筒的高度都是可调整的？

答：为了适应煤层厚度和煤层起伏变化，截割滚筒的高度都是可调整的。

12、为什么采煤机都有一套单独的辅助液压系统？

答：为了实现截割部滚筒高度的调整和档煤板的翻转，煤机都有一套单独的辅助液压系统。

13、为什么滚筒采煤机在截割传动系统的高速部分设有齿轮离合器？

答：在截割传动系统的高速部分设有齿轮离合器，用于采煤机调动或维修滚筒和更换截齿时，使截齿脱开传动系统，从而确保作业人员的安全。

14、为什么采煤机截割部的传动装置必须采取润滑？

答：采煤机截割部传动的功率大而发热严重，其壳体温度高，传动件不仅受冲击且负载很大，因此，传动装置必须采取润滑。

15、为什么在割煤过程中，当滚筒割平顶煤或卧底时，工作一段时间后，应停止牵引，并将摇臂下降或放平？

答：目的是让摇臂内全部齿轮油都得到润滑后再工作，利于煤机保护。

16、为什么说内喷雾降尘效果较好？

答：因为内喷雾喷嘴靠近截齿，有利于把粉尘消灭在生成之初就湿润煤体表面、减少粉尘产生。

17、为什么要特别加强采煤工作面的端头支护？

答：因为工作面上下端头连接回风巷和运输巷，控顶面大;两巷在掘进过程中受过一次压力重新分布的影响，同时由于巷道支护初承力一般很小，使顶板下沉、松动甚至破坏；工作面开采后又承受工作面超前支撑压力的作用，使两巷顶板大量下沉，甚至发生破碎局部跨落；机头、机尾和其他设备体积较大，在移动设备时经过撤柱、支柱反复支撑的结果，使顶板更加破碎。因而工作面上下端头出口处容易发生冒顶事故，如果再有基本顶来压的影响，其危险性就更严重了。所以必须进行特殊管理，加强支护。

18、为什么长壁式采煤工作面分上下两面同时回采时，上下面的错距不宜过大？

答：因为下一工作面的回风是由上一工作面回风斜巷所承担的，下一工作面未回采完毕，此斜巷必须保留，延长了开采周期，使上一工作面回采过程中，产生的浮煤和三角点极易自然发火。另外，错距过大也难以保证回采工作面正常接续，不利于生产。

19、为什么在急倾斜煤层生产中发生断梁、支架悬空若不及时处理很容易造成冒顶事故？

答：在急倾斜煤层开采中，顶板压力相对减弱，煤壁压力已成为支护只要对象，生产中发生断梁、支架悬空若不及时处理很容易造成冒顶事故。

20、一个采区内同一煤层对布置回采工作面和掘进工作面个数是怎样规定的？

答：《煤矿安全规程》规定一个采区内同一煤层不得布置3个（含3个）以上回采工作面和5个（含５个）以上掘进工作面同时作业。严禁在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面同时作业。

21、一般情况下，留有伞檐长度不超多少？

答：一般情况，伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，视煤层厚度应在150~200mm；伞檐长度在1m以下时，其突出部分应在200~250mm。

22、什么情况下分层垮落法开采的采煤工作面，可不铺设人工假顶？

答：确认垮落的顶板岩石能够胶结形成再生顶板时，可不铺设人工假顶。

23、用水砂充填法控制顶板时，哪些地点必须充填满？

答：用水砂充填法控制顶板时，采空区和三角点必须充填满。

24、长壁式采煤工作面分上下面同时回采时，上下面的错距应根据哪些情况，在作业规程中明确规定？

答：长壁式采煤工作面分上下面同时回采时，上下面的错距应根据煤层倾角、矿山压力、支护形式、通风、瓦斯、自然发火、涌水等情况，在作业规程中明确规定。

25、采用综合机械化采煤时，对倾角大于15°和倾角大于25°时，有哪些要求？

答：倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。倾角大于25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。

26、采用综合机械化采煤时，对控制采高有哪些规定？

答：严格控制采高，严禁采高大于支架的最大支护高度。当煤层变薄时，采高不得小于支架的最小支护高度。

27、采用放顶煤采煤法开采时，必须针对煤层的开采技术条件和放顶煤开采工艺的特点，对哪些内容制定安全技术措施？

答：必须针对煤层的开采技术条件和放顶煤开采工艺的特点，对防瓦斯、防火、防尘、采放煤工艺、顶板支护、初采和工作面收尾等制定安全技术措施。

28、采用放顶煤采煤法开采时，高瓦斯矿井的易自燃煤层，应采用哪种方式为主的抽放瓦斯措施和综合防灭火措施？对瓦斯含量、工作面最高风速是怎样规定的？

答：（1）高瓦斯矿井的易自燃煤层，应当采取以预抽方式为主的综合抽放瓦斯措施和综合防灭火措施。

（2）本煤层瓦斯含量应不大于6 m3/t或工作面最高风速不大于4.0 m/s。

29、有哪些情形之一，严禁采用单体液压支柱放顶煤开采？

答：倾角大于30°的煤层（急倾斜特厚煤层水平分层放顶煤除外）、冲击地压煤层。

30、有哪些情形之一，严禁采用放顶煤开采？

答：煤层平均厚度小于4m的；采放比大于1：3的；采区或工作面回采率达不到矿井设计规范规定的；煤层有煤（岩）和瓦斯（二氧化碳）突出危险的；坚硬顶板、坚硬顶煤不易冒落，且采取措施后冒放性仍然较差，顶板垮落充填采空区的高度不大于采放煤高度的；矿井水文地质条件复杂，采放后有可能与地表水、老窑积水和强含水层导通的。

31、什么是长壁采煤工作面？

答：沿煤层走向推进，长度一般在50m以上的采煤工作面。

32、厚煤层分层开采的方法分为几种？

答：厚煤层分层开采的方法分为：倾斜分层采煤法、水平分层采煤法和倾斜分层采煤法。

33、什么叫“综采”？主要有什么优点？

答：（1）“综采”即综合机械化采煤的简称，是指采煤工作面中采煤机、可弯曲刮板输送机和自移液压支架等主要设备组合配套，采煤的主要生产工序过程全部实行机械化。

（2）主要优点是落煤、装煤、运输、支护、采空区处理等工序全部实现了机械化。

34、什么叫综采放顶煤采煤？

答：综采放顶煤采煤是沿煤层的底板或煤层某一厚度范围内的底部布置一个常规综采工作面进行采煤，利用矿山压力将工作面顶部煤层在工作面推进后破碎冒落，并将冒落顶煤予以回收的一种采煤方法，简称“综放”。

35、综放与综采的主要区别在哪里？

答：同综采工作面相比，增加了放顶煤工艺，工作面输送机由一部变为两部，顶板压力减弱，来压缓和，因而使工作面顶板管理的重点发生了转变。

36、什么叫采煤方法？

答：就是采煤系统与采煤工艺的综合及其在时间和空间上的相互配合。

37、什么叫采煤工艺？采煤工艺包括哪些？

答：（1）采煤工艺：根据采煤工作面内煤层的赋存条件，运用各种技术装备进行生产工作的技艺和方式，统称为采煤工艺。

（2）采煤工艺包括破煤、装煤、运煤、支护、采空区处理。

38、什么叫走向长壁采煤法？有哪些特点？

答:（1）采煤工作面呈倾斜布置，沿走向推进，上下回采巷道基本上是水平布置。

（2）其特点是：（1）工作面较长；（2）在采煤工作面两端至少有一条回采巷道用于通风和运输；（3）采落的煤沿平行于采煤工作面煤壁的方向运出工作面；（4）随着工作面的推进能及时有计划的处理采空区。

39、倾斜长壁采煤法的特点？

答：倾斜长壁采煤法的特点是：工作面煤壁较长，工作面回风巷与运输巷是沿着煤层的倾斜方向掘进的，而开切眼则是沿走向方向掘进的。形成的工作面沿煤层倾斜方向向上（仰斜）或向下（俯斜）回采。

40、什么叫仰斜开采？什么叫俯斜开采？

答：（1）倾斜长壁采煤法中，采煤工作面沿煤层倾斜方向自下而上推进的开采叫仰斜开采。

（2）采煤工作面沿煤层倾斜方向自上而下推进的开采叫俯斜开采。

41、简述综采放顶煤技术的主要优缺点？

答：优点：（1）单产高；（2）效率高；（3）成本低；（4）巷道掘进量小；（5）减少了搬家倒面次数，节省了采煤工作面的安装和搬迁费用；（6）对煤层厚度变化及地质构造的适应强。缺点：（1）煤损多；（2）易发火；（3）煤尘大；（4）瓦斯易积聚。

42、什么叫综采工作面的正规循环作业？

答：综采工作面在规定时间内，按质、按量、安全地完成作业规程中循环图表所规定的全部工序和工作量，并周而复始地完成规定的循次数，就是正规循环作业。

43、综合机械化采煤工作面正规循环作业标准的主要内容有哪些?

答:(1)有一个科学的切实可行的作业规程和循环图表，完成规定的正规循环率。（2）完成作业规程中规定的产量、进度、效率、煤质、主要材料消耗、工作面煤炭回收率等指标。（3）工作面工程质量合格，机电设备完好率不低于规定标准，事故率不超过规定标准。（4）安全生产，杜绝重伤、死亡和其他重大事故。

44、劳动组织图表说明什么？

答：说明完成个工序在时间与空间上的相互关系。

45、什么叫采煤机进刀？

答：采煤机沿工作面全长割完一刀煤后，需要使其滚筒进入煤体，即推进一个截深的距离，以便割下一刀煤，这一过程叫进刀。

46、综采工艺过程及要求是什么？

答：工艺过程：割煤→移架→推溜。工艺要求有：（1）割煤：沿顶底板双向割煤，往返一次进两刀，煤机速度要适宜，且保证顶底板平整，煤壁齐直，不得随意割底或留伞檐。（2）移架：采用及时移架支护方式，移架滞后采煤机后滚筒3～5架，追机作业，移架步距0.6米。若顶板破碎，端面距过大应拉移超前架及时支护顶。（3）推溜：随移架后顺序推溜，严禁相向操作，滞后移架5～10米，弯曲段长度不小于15 米，且要均匀过渡，推移步距0.6米，并保持平、直、稳。

47、综采工作面成套设备主要由哪些组成？

答：主要由采煤机、刮板运输机、液压支架、桥式转载机、可伸缩带式输送机、乳化液泵站与移动变电站、开关群以及控制、通讯和照明系统等组成。

48、综采设备配套的核心内容是什么？

答：综采设备配套的核心内容是采煤机、液压支架、工作面刮板输送机的选型。

49、机采工作面设备配套的原则是什么？

答：（1）生产能力配套：工作面运送机的生产能力必须略大于采煤机的理论生产率；顺槽转载机和带式输送机的生产率又应大于工作面输送机的生产率。否则，采煤机割下的煤有可能运不出去。（2）移架速度与牵引速度配套：支架沿工作面长度的追机速度（即移架速度）应能跟上采煤机的工作牵引速度。否则，采煤机后面的控顶面积将增大，易造成梁端顶板的冒落。（3）相关尺寸配套：采煤机依靠工作面输送机导向并在其上移动，而工作面输送机与液压支架又互为支点移架和推溜，因此三者的相关尺寸应能协调。

50、综采工作面采用“立即支护”方法移架时应注意什么问题？

答：采用先移架后推刮板输送机的及时支护方法时，在顶板条件较好的情况下，移架工作要滞后采煤机后滚筒约1.5m处进行，一般不超过5m。当顶板破碎时，移架工作则应在采煤机滚筒（即顶煤滚筒）割下顶煤后1.5～2.5m处进行立即支护，以便及时把新暴露的顶板支护住，减少空顶时间，防止发生顶板抽条和局部冒顶。此时，要特别注意与采煤机司机的密切联系和配合，以免发生挤人、顶板落岩石伤人和采煤机滚筒割顶梁等事故。

51、什么是三硬、三软厚煤层？

答:“三硬”“三软”厚煤层尚无统一规定，一般认为：顶板坚硬，底板坚硬、煤质硬?≈4的厚煤层为三硬厚煤层。底板抗压强度<0.8MPa、顶板及煤质松软?≈0.3～0.6的厚煤层为三软厚煤层。

52、采煤工作面冒顶时有哪些避灾自救措施?

答：（1）迅速撤退到安全地点。（2）遇险时要靠煤帮贴身立或到木垛处避灾。（3）遇险后立即发出呼救信号。（4）遇险人员要积极配合外部的营救工作。

53、在生产过程中的破煤和回柱放顶对长壁工作面的矿压显现有什么影响？放顶时顶板下沉速度是破煤时的几倍？

答:（1）生产过程中的破煤和回柱放顶是影响长壁工作面顶板动态的主要工序。具体影响是造成顶板下沉、离层甚至破碎而冒落。

（2）放顶时顶板下沉速度是破煤时的3～4倍。

54、工作阻力的概念是什么？

答：工作阻力是指立柱活塞腔压力达到安全阀的额定压力时，立柱所能承受的最大载荷。

55、支护强度的概念是什么？

答：支护强度：支架对单位面积顶板提供的工作阻力。

56、综采工作面端头支护方式有哪几种？

答：综采工作面端头支护方式有以下3种：（1）单体支柱加长梁组成的迈步抬棚，与普采工作面的该方式端头支护相同。该支护方式适应性强，有利于排头液压支架的稳定，但支设麻烦，费工费时。（2）自移式端头支架。移动速度快，但对平巷平巷条件适应性差。（3）用工作面液压支架支护端头，适用于煤层倾角较小的综采工作面，通常在机头（尾）处要滞后于工作面中间架1个截深。

57、什么叫垮落法？

答：垮落法：使采空区悬露顶板垮落后充填采空区的的岩层控制方法。

58、什么叫控顶距？什么是最小和最大控顶距？

答：（1）采煤工作面中煤壁至末排支柱的顶梁后端，或至放顶线之间的距离叫控顶距。

（2）放顶前采煤工作面沿走向的最大宽度叫最大控顶距。放顶后采煤工作面沿走向的宽度叫最小控顶距。

59、什么叫片帮？采煤工作面在什么情况下容易发生片帮事故？它有什么危害？

答：（1）矿山压力作用下煤帮（壁）或岩帮（壁）发生塌落的现象叫片帮。

（2）采煤工作面采高较高、煤质松软、煤层节理发育以及节理面与煤壁平行等情况下容易发生片帮事故。而薄煤层、煤质坚硬的工作面则片帮现象较少。

（3）工作面片帮后，使顶板悬露面积加大，顶板下沉量会大幅度增加，容易引起顶板冒落事故。同时片帮也能碰人，造成人身伤亡事故。

60、影响采煤工作面煤壁片帮的因素有哪些？

答：影响采煤工作面煤壁片帮的因素主要有：（1）煤层节理裂隙等弱面分布及地质破碎带。（2）煤壁处的支承压力。当受上部煤层的煤柱影响或在老顶来压期间都能引起支承压力增高，进而煤壁片帮面为松塌区，支承压力再向煤体深转移，支承压力愈高，松塌区愈宽。（3）采高，松塌区煤壁的片帮深度随着采高的增加而扩大。（4）工作面管理及操作不当，如支架初撑力和工作阻力过低使支架不能有效接顶，移架不及时，或移架时降柱过多；未发挥护帮板作用，工作面工程质量差，支架挤、倒或架间距过大，移不动仍盲目降柱，设备故障多，推进速度慢等。

61、什么叫顶板冒落？采煤工作面顶板事有哪些种类？

答：（1）采掘工作空间或井下其它工作地点顶板岩石发生坠落事故叫做顶板冒落，又叫“冒顶”或顶板事故。

（2）顶板事故的种类，是按一次顶板冒落范围及其性质，一般可分为小范围局部冒顶和大面积切顶事故两大类。

62、拆除与更换巷道支护时，应采取哪些措施？

答：更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先加固临近支护，拆除原有支护后，必须及时除掉顶帮活矸和架设永久支护，必要时还应采取临时支护措施，在倾斜巷道中，必须有防止矸石、物料滚落和支架歪道的安全措施。

63、采煤工作面初次放顶及收尾时，应采取哪些措施？

答：放顶人员必须站在支架完整、无崩绳、崩柱、甩钩、断绳、抽人等危险的安全地点工作。回柱放顶前，必须对放顶的安全工作进行全面检查，清理好退路。回柱放顶时，必须指定有经验的人员观察顶板。

64、如何把工作面割直割平？

答：要割直割平工作面必须掌握以下几点：(1)液压支架移成一条直线，顶梁升平。（2）工作面输送机在推移时将浮矸清理干净，推移步距一致，保持输送机在推移后平、直、稳。（3）采煤机截割煤壁时，要保持滚筒规定高度，不留底、不留台阶，必要时可留有适当的卧量，保持煤壁割直。

65、采煤工作面任意丢失顶煤和底煤会出现哪些不利影响？

答：（1）浪费煤炭资源，使工作面回采率降低。（2）对于有自然发火倾向的煤层，丢失采空区内的煤炭易产生自然发火，引起矿井火灾。（3）会使由顶板、支架、底板构成的支护系统的刚度降低，引起支柱钻底或液压支架底座下陷等不利顶板管理的局面。

66、什么叫敲帮问顶？

答：敲帮问顶就是利用钢钎等工具支敲击工作面帮顶已暴露的而未加管理的煤体或岩石。利用发出的回音来探明周围煤体是否松坳、断裂或离层。

67、在顶板比较破碎的情况下应如何操作支架？

答：在破碎顶板的条件下移架的方法有：及时移架法、带压移架法，超前移架法。如果顶板严重漏空时，要采取特殊措施来处理，方法有：挑顺山梁，架走向棚或走向梁、顶梁上架设木垛，铺金属网。

68、梁端距对支护有什么影响？

答：梁端距对支护无立柱空间的顶板有很大的影响，梁端距过小，容易造成顶板离层、破坏，引起漏顶，因此要求顶梁前段必须有足够的支撑力。

69、什么叫对底板的比压？为什么要满足比压？

答：（1）支架底座作用在底板单位面积上的垂直作用力叫对底板比压。

（2）对底板比压是衡量支架工作性能的重要指标之一，因为如果对底板的比压大于底板的抗压强度，就会造成支架底座陷入底板，使移架发生困难，对顶板维护不利。

70、合理的支护方式必须满足哪些要求？

答：（1）有足够的作业空间，满足采煤、通风和行人的要求；（2）能有效地控制顶板，保证安全生产；（3）最低的材料消耗；（4）合理的支护密度。

71、悬臂梁支架有几种布置方式？

答：悬臂梁支架按支架布置方式分为齐梁直线柱式、错梁直线柱式及错梁交错柱式三种。

72、怎样支设托棚与戗柱？在什么情况下使用？

答：（1）托棚是由金属支柱与木柱与圆木梁组成的一梁三柱与工作面煤壁平行的支架。它用于无密集切顶支柱放顶的工作面，靠采空区一侧的末排基本支柱顶梁下支设，防止采空区垮落矸石推倒基本支柱；或在工作面来压时，基本支架变形严重，用托棚临时加强支护。

（2）戗柱是由金属支柱或木柱与短梁组成，支设方法是柱腿斜向加强方向，顶住原支设的基本支架或密集切顶支柱。戗柱也是属于加强支护的一种，用于直接顶比较坚硬，回柱放顶后垮落的大块矸石有可能推倒密集切顶支柱或基本支架的条件下。另外在金属网人工顶板下分层工作面支设戗柱或戗棚，防止出现网兜或撕网的现象。

73、什么叫人工顶板？它有几种？

答：（1）分层开采时为阻挡上分层垮落矸石进入工作面空间而铺设的隔离层叫人工顶板。也叫人工假顶。

（2）人工顶板按其结构分，有片式和网式两种；按材料分片式有木板、竹笆和荆笆等三种，网式有金属网和塑料网两种。

74、什么叫再生顶板？它是怎样形成的？

答：（1）分层开采时上分层垮落矸石自然固结或人工胶结而成的顶板叫再生顶板。

（2）再生顶板形成的过程是，经过压实和胶结两个阶段。当冒落矸石含泥质成分高时，可采用浇水的办法使岩块表面泥化，产生胶结作用。如果岩块不含泥质成分时，可灌黄泥浆使其胶结。不论浇水或灌浆都要使最下一层岩块普遍泡湿，厚度在0.5m以上。浇水或灌浆方法是随采随灌（浇）和在回风巷的灌浆管路每隔一段，接出支管埋在采空区内，进行补灌叫埋管灌浆。至于压实乃是顶岩压力长期作用的结果，一般需要6个月到一年才能见效。再生顶板良好时，可以不必铺设人工顶板而直接开采下一分层。

75、在人工顶板网下作业应注意什么事项？

答：在人工顶板网下作业时虽然顶压不大，但最大的危害是顶网破损，造成网上碎石大量涌出，严重时无法进行采煤作业，所以在开采网下工作面时应注意：（1）工作面初采时，要先从开切眼向后开采到顶网边缘，支柱与网边留一定距离，使上分层预留的网卷能从支柱后边漏下来，然后再向前回采。回柱时一定要注意保证落网质量，并及时处理顶网出现的问题。（2）正常回采时，最大和最小控顶距都不宜过大，使用悬臂梁支架宜用三、四排或三、五排支护方式，并要让网片搭接部位在顶梁中部，顶网下沉量应控制在0.4m以内。为了防止放顶后网后采空区石块推网，可用戗柱将末排支柱或悬网戗住。（3）工作面回风巷的上帮和运输巷的下帮网片应联结到底板，使它随两巷支架不断向前回收，能顺利地随工作面顶网一并落到底板，有效的维护着上下安全出口。

76、处理顶板事故时遵守哪些原则？

答：（1）探明冒顶区范围和被埋、压、截堵的人数及可能所在位置，并分析抢救和处理条件，采取不同的抢救方法。（2）迅速恢复冒顶区的通风，如一时不能恢复，则应用压风管、水管、或打钻向埋压或截堵区人员供给新鲜空气。（3）在处理过程中，必须由外向里加强支护，清理出抢救人员的通道。必要时可以向遇险人员处开掘专用小巷道。（4）在抢救处理过程中必须有专人检查和监视顶板情况，加强支护，防止发生二次冒顶，并注意检查瓦斯及其它有害气体情况。（5）在抢救过程中遇有大块岩石，不许用爆破方法处理。如果威胁遇险人员，则可用千斤顶、橇棍等工具移动石块，救出遇险人员。

77、《煤矿安全规程》对每一个采煤工作面的安全出口有什么规定？

答：每一个采煤工作面，必须经常保持两个以上的畅通无阻的安全出口，一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道。开采三角煤、断层带、残留煤柱或地质构造极为复杂的煤层，不能采用正规采煤方法的采煤工作面，确实不能保持两个安全出口时，必须制定安全措施，报矿务局总工程师批准。开采有瓦斯喷出、煤与瓦斯（二氧化碳）突出危险或突水危险的煤层时，严禁采煤工作面只有一个安全出口。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处的20m范围内，必须加强支护，巷道高度不得低于1.6m ,但综合机械化采煤工作面所有安全出口与巷道连接处的20m范围内，巷道高度不得低于1.8m。安全出口必须设专人维护，支架有断梁折柱时，必须及时更换。

78、《煤矿安全规程》对采煤工作面支护材料的使用、管理和检修有哪些规定？

答：采煤工作面必须经常存有一定数量的备用支护材料。使用摩擦式金属支柱或单体液支柱的工作面，必须备有坑木，其数量、规格、存放地点和管理方法，都必须在作业规程中规定。

采煤工作面严禁使用折损的坑木，损坏的金属顶梁、失效的摩擦式金属支柱或单体液支柱。如果顶梁变形，焊缝开裂，摩擦式金属支柱顶盖丢失、柱体弯曲、楔组错位、锁箍变形和弹簧失效，单体液支柱液压密封件失效，漏液、阀体损坏或失灵、柱体弯曲等，都必须立即更换。

在同一采煤工作面中，不得使用不同类型或不同性能的支柱。在地质条件复杂的采煤工作面中必须使用不同类型或不同性能的支柱时，必须报矿总工程师批准。摩擦式金属支柱或单体液支柱入井前必须逐根进行压力试验，并编号登记造册。每一个采煤工作面回采结束后或使用时间超过8个月的摩擦式金属支柱，金属顶梁和单体液支柱，都必须进行检修。检修好的支柱，还必须进行压力试验，合格后方可使用。

79、综采工作面过褶曲构造采取哪些措施？

答：由于褶曲带受水平作用力的挤压影响，使煤层变薄或增厚，倾角变化，顶底板不平出现波浪起伏，顶板变得破碎，因此过褶曲时应采取下列措施：（1）控制工作面坡度。一般沿工作面推进方向的坡度控制在16°左右为宜，若采煤机有调斜功能，可调至20°。沿工作面倾斜方向的坡度可大于12°，若使用无链牵引采煤机，或带防滑装置时可达25°。（2）由于褶曲带煤层底板起伏变化，为防液压支架下滑和倒架，采取防倒、防滑措施。（3）由于褶曲带顶板破碎，若不易管理时应及时采取破碎顶板管理措施进行处理。仰斜开采时，为防止煤壁片帮，应在煤壁内打锚杆加固煤壁。

80、综采工作面过空巷的原则？

答：过空巷的原则：由于空巷受采动影响，支护变形，支柱钻底，巷内有未回收的残留杂物，会给工作面带来极不利的影响，因此过空巷时，首先要使空巷内有新鲜风流以冲淡积聚的气体，其次要排放积水，回收空巷内杂物。对年久失修的空巷，应事先修复，加大支护密度。当空巷位于本煤层时，修复空巷的高度应与工作面采高相一致。空巷位于工作面顶板岩层时，采取架木垛、打密集的办法做成假顶，使上覆岩层压力均匀传递到工作面支架上。空巷位于工作面底板岩层中，应把空巷填实封严，以防止支架通过时下陷。

81、综采工作面过空巷的方法有哪些？

答：（1）过本层空巷（2）钻过上层空巷。（3）跨过下层空巷。

82、综采工作面来压期间管理原则及措施？

答：（1）工作面来压不明显。对于工作面来压不明显且来压强度不太大的综采工作面，在来压期间，一般不需要采取特殊措施，只要严格检查液压支架和端头支护的可靠性，确保支护质量，同时要加快工作面的推进速度。（2）工作面来压明显。工作面来压明显时，工作面来压期间的重点是加快工作面的推进速度，针对工作面矿压特点和液压支架及端头支护的性能，制订并组织贯彻相应的安全技术措施。（3）在支架顶梁下加打单体液压支柱，以增强支护强度，并防止支架前梁千斤顶损坏。（4）在实施人为强制放顶时，要增强支护强度。保证安全。

83、破碎顶板管理的主要措施有哪些？

答：破碎顶板管理的主要措施有：（1）带压擦顶移架（2）超前移架及时支护 (3)平行工作面煤壁挑梁护顶（4）垂直工作面煤壁架梁护顶（5）垂直工作面煤壁架梁打临时支柱护顶（6）打撞楔防治局部冒顶（7）固结顶板（8）锚固顶板。

84、采煤工作面有哪些防止输送机下滑的措施？

答：防止输送机下滑应采取以下措施：（1）防止煤、矸等进入底槽，以减小底链运行阻力。（2）工作面适当伪斜，伪斜角度随煤层倾角的增加而增加。当煤层倾角为8°～10°时，工作面与平巷成92°～93°角，即当工作面长150m时，下平巷比上平巷超前5～8m左右为宜。调整合适时，输送机推移的上移量和下滑相抵消。一般伪斜角不宜过大，否则会造成输送机上窜和煤壁片帮加剧。（3）严格把握移输送机顺序。下滑严重时可采用双向割煤、单向移输送机，或单向割煤、从工作面下端开始向上端移输送机。（4）用单体液支柱顶机头（尾），推移时，将先移完的机头（尾）锚固后，用单体液支柱斜支在底座下侧，然后再继续推移。（5）在移输送机时，不能同时松开机头机尾的锚固装置，移完后应立即锚固，必要时在机头（尾）架底梁上用单体液支柱加强锚固。（6）煤层倾角大于18°时，安装防滑千斤顶。

85、常用的采空区处理方法有哪几种？

答：（1）垮落法（2）充填法（3）缓慢下沉法（4）煤柱支撑法。

86、密集放顶支柱有什么作用？

答：密集放顶支柱的作用主要是在放顶线部位切断顶板以减少顶板压力，同时拦阻采空区碎矸石窜入工作面。

87、密集放顶支柱支设时有什么要求？适用于什么条件？

答：（1）密集放顶支柱由许多直径大致相同的木柱或金属支柱组成，沿工作面切顶线成一条直线。根据顶板压力和采空区悬顶大小，密集放顶支柱有单排和双排两种。支设密集放顶支柱的操作方法与支设点柱相同，但根据它的作用与特点，在支设时要做到，每根支柱规格型号要一致，底板松软时支柱必须穿柱鞋，但不准戴帽。按规定留的安全出口不得小于0.6m，每根密集放顶支柱间，应留有一定空隙(50～80mm)便于回柱时操作。

（2）密集放顶支柱适于顶板坚硬，空顶区有悬顶的工作面，用以切断采空区的悬顶。

88、使用滚筒式采煤机采煤，工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，为防止采煤机截割硬岩，应采取什么处理措施？

答：工作面遇有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，应采取松动爆破措施处理，严禁用采煤机强行截割。

89、使用滚筒式采煤机采煤时，对采煤机内、外喷雾压力是怎样规定的？

答：截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于1.5MPa，喷雾流量应与机型相匹配。如果内喷雾装置不能正常喷雾，外喷雾压力不得小于4MPa。无水或喷雾装置损坏时必须停机。

90、使用刨煤机采煤，工作面至少每隔多少米应装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置？

答：使用刨煤机采煤，工作面至少每隔30m应装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置，或装设向刨煤机司机发送信号的装置。

91、使用刨煤机采煤，工作面倾角在多少度以上时，配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置？

答：工作面倾角在12°以上时，配套的刮板输送机必须装设防滑、锚固装置。

92、滚筒采煤机按截割机构的数量、牵引方式、牵引机构设置方式和牵引控制方式分为哪几种？

答：滚筒采煤机按截割机构的数量分为单滚筒采煤机和双滚筒采煤机；按牵引方式分为钢丝绳牵引、锚链牵引和无链牵引；按牵引机构设置方式分为内牵引和外牵引；按牵引控制方式分为机械牵引、液压牵引和电牵引。

93、采煤机牵引部的主要作用是什么？

答：牵引部的主要作用是控制采煤机按要求沿工作面运行，并对采煤机进行过载保护。

94、采煤机电气部的主要作用是什么？

答：电气部的主要作用是为采煤机提供动力，并对采煤机进行过载保护及动作控制。

95、采煤机辅助（附属）装置的主要作用是什么？

答：辅助（附属）装置的主要作用是同各主要部件一起构成完整的采煤机功能体系，以满足高效、安全采煤的要求。

96、综采工作面双滚筒采煤机的割煤方式分为哪两种？

答：综采工作面双滚筒采煤机的割煤方式可分为单向割煤和双向割煤两种。

97、采煤机单向割煤方式的主要特点是什么？

答：采煤机单向割煤方式的主要特点是：采煤机单程割煤，回程装煤或空行，沿工作面往返一次进一刀。

98、采煤机双向割煤方式的主要特点是什么？

答：采煤机双向割煤方式的主要特点是：采煤机沿工作面不论上行或下行都一次采全高，并同时完成推移输送机、支架等一个采煤循环的全过程。

99、滚筒采煤机滚筒的直径与其截割速度的关系是怎样的？

答：因采用滚筒的直径不同，其截割速度相应地改变，当滚筒转速一定时，滚筒直径越大，其截割速度越大。

100、滚筒按工作方式分为哪两种？

答: 滚筒按工作方式分为钻削式和滚削式，煤矿常用的是滚削式。

101、螺旋滚筒的结构参数有哪些？

答：螺旋滚筒的结构参数有滚筒直径和宽度、螺旋叶片的旋向与头数和升角及截齿的排列等。

102、螺旋滚筒的工作参数有哪些？

答：螺旋滚筒的工作参数有滚筒的转向和转速。

103、螺旋叶片的外径圆升角在哪个范围内装煤效果最好？

答：螺旋叶片的外径圆升角在8°~24°内装煤效果最好。

104、采煤机的牵引部分主要由哪两大部分组成？

答：采煤机的牵引部分主要由牵引传动装置和牵引机构两大部分组成。

105、采煤机传动装置和牵引机构各有什么作用？

答：传动装置用来驱动牵引机构并实现牵引速度的无级调节和控制；牵引机构是直接移动机器的装置，使采煤机沿工作面穿梭运行。

106、牵引部传动装置按传动类型可以分为几类？

答：牵引部传动装置按传动类型可以分为三类：机械牵引、液压牵引和电牵引。

107、采煤机中俗称“滑靴”的部件可分为哪两种？

答：采煤机中俗称“滑靴”的部件可分为位于采空侧的导向滑靴和位于煤壁侧的非导向滑靴。

108、滚筒采煤机的防滑装置分为哪几类？

答：滚筒采煤机的防滑装置分为防滑杆、抱闸式防滑装置、液压安全防滑绞车及液压制动器等。

109、采煤机采用哪种喷雾系统降尘？

答：采煤机采用内、外喷雾系统降尘。

110、采煤机喷雾的主要作用是什么？

答：采煤机喷雾的主要作用是降尘、湿润、冷却截齿、扑灭滚筒截割时可能产生的火花、稀释有害气体的浓度等。

111、电气保护是电气系统对采煤机实施的保护，其具体作用是什么？

答：一是提前报警避免故障发生；二是防止故障扩大，及时切断采煤机电源。

112、滚筒采煤机的电气保护有哪些？

答：热保护、失压保护、超速保护、差速保护和牵引过零抱闸保护。

113、采煤机工作时不启动，其电气方面的原因是哪些？

答：启动按钮损坏、带重负荷启动、控制回路短路或短路和紧急停止按钮未解锁。

114、采煤机在机械化采煤中的主要作用是什么?

答: 采煤机在机械化采煤中的主要作用是落煤和装煤。

115、滚筒式采煤机的工作原理是什么？

答：滚筒式采煤机的工作原理：滚筒式采煤机是通过螺旋滚筒上的截齿对煤壁进行切割实现落煤，通过滚筒上的螺旋叶片将破碎下来的煤将入刮板输送机。

116、采煤机滚筒螺旋叶片升角的大小对装煤效果有何影响？

答：螺旋叶片升角的大小直接影响装煤效果的好坏。升角越大，排煤的能力越大，但过大的升角将使煤抛出很远，以至甩到支架（采空区）内，且引起大量煤尘飞扬。升角过小，排煤的能力不够，煤在螺旋叶片内循环而造成重复破碎，降低了煤的块度，增大了能量消耗。

117、什么是采煤机闷车？

答：所谓闷车就是指采煤机在正常运行情况下，由于外部阻力大于其最大截割力或牵引力，使采煤机不能截割或停止牵引等现象。

118、采煤机发生闷车的原因和防范措施?

答：发生闷车的原因有：（1）带负荷启动。启动时，滚筒已切入煤壁且离合器处于“合”的位置。（2）牵引速度太大，增大了切削厚度，使截割阻力剧增，从而将滚筒卡住，造成闷车。防范措施是：必须按规定的程序操作，并选择合理的牵引速度。

119、采煤机操作前应对作业环境进行检查的事项有哪些？

答：（1）观察煤层厚度的变化情况及煤层顶底板的起伏状况，防止采煤机出现割顶、割底现象。(2）观察工作面刮板输送机的推移情况，确定采煤机的运行方向。(3）观察液压支架是否防碍采煤机割煤或通过。(4）检查工作面信号系统是否完好。

120、综采双滚筒采煤机有哪些进刀方式？

答：进刀方式：（1）直接推入法进刀。（2）工作面端部斜切进刀。（３）综采面中部斜切进刀。（4）滚筒钻入法进刀。

121、液压支架的概念是什么？

答：液压支架：是以高压液体为动力，由若干液压元件与一些金属结构件按一定连接方式组合而成的一种支撑和控制顶板的采煤工作面设备。

122、液压支架由哪些主要部分组成？其基本动作要求是？

答：（1）液压支架一般由顶梁、底座、立柱、推移装置、操纵控制装置和其它辅助装置组成。

（2）其基本动作要求：具备升、降、推、移。

123、四连杆机构的作用是什么？

答:四连杆机构的作用是：(1)使支架能承受较大的水平力。(2) 支架高度变化时，借助四连杆机构的作用，使支架顶梁前端点与煤壁间距离变化较小，有利于顶板管理。

124、简述液压支架自动移设原理？

答：液压支架是以高压液体为动力，通过控制元件操作各种动力油缸的伸缩，使液压支架完成升起、降落、行走和推移输送机等各种动作。液压支架随工作面的不断推进而反复支撑、前移和调整。

125、掩护式液压支架平衡千斤顶的作用有哪些？

答：（1）在空载条件下或移架过程中，用平衡千斤顶的拉力保持顶梁呈水平状态或所需要的角度，可以使相邻支架保持良好的封密，防止窜矸，使移架顺利进行。（2）利用平衡千斤顶的推拉力，可改变支架支撑力的作用位置。当平衡千斤顶呈推力时，可增大顶梁前部的支撑力，有利于支撑和维护较破碎的顶板，当平衡千斤顶呈拉力时，使顶梁后部支撑力提高，增强了支架的切顶能力。（３）根据工作面顶、底板状况，可用平衡千斤顶调整支架的顶梁，使顶梁与顶板接触良好，以改善支护状况。（４）平衡千斤顶推拉力的大小能明显改变支架底座对底板的比压。

126、简述液压支架的完好条件？

答：（1）支架的零部件齐全、完好，其连接可靠合理；（2）立柱和各种千斤顶的活柱、活塞杆与缸体的动作可靠，无损坏，无严重变形，密封良好；（3）承载结构件无影响正常使用的严重变形，焊缝无影响支架安全使用的裂纹；（4）各种阀密封良好，不窜液、漏液，动作灵活可靠。（5）软管和接头完整无缺、无漏液、排列整齐、连接正确、不受挤压，U型销完整无缺。（6）泵站供液压力符合要求，所有液体符合标准。

127、解决液压支架拉推力分配不均的方法有几种？

答：（1）采用不同的供液压力。（2）采用差动供液方式。（3）采用浮动活塞式千斤顶。（4）采用间接推移装置。

128、测压阀的作用是什么？

答：测压阀的作用是用来测定立柱和千斤顶高压腔压力的大小，以及定期检查安全阀的开启压力是否符合要求。

129、液压支架顶梁的主要作用有哪些？

答：（1）承接顶板岩石的载荷。（2）反复支撑顶板，可对比较坚硬的顶板起到破碎作用。（3）为回采工作面提供足够的安全空间。

130、液压支架掩护梁的主要作用包括哪些？

答：（1）承受顶板给于的水平分力和侧向力，增加支架的抗扭性能。（2）掩护梁与前后连杆、底座形成四连杆结构，保证梁端距的合理变化。（3）阻挡后部矸石前窜，维护工作空间。

131、侧护板的主要作用有哪些？

答：（1）阻挡矸石，即使在移架过程中，由于弹簧套筒的作用，使活动侧护板与相邻侧护板始终相接触，能有效挡矸。（2）操作侧推千斤顶，用侧护板调架，对支架防倒、有一定的作用。

132、为什么不能随意调整支架安全阀的动作压力？

答：安全阀的调定压力是根据煤层顶板情况和支架设计结构确定的，调高了支架受力过大，容易损坏支架。调低了，对顶板的支护不利，顶板支撑力过小，容易造成离层、破碎、漏顶。

133、对摩擦式金属支柱、金属顶梁和单体液压支柱，在使用时间超过多长时间后，必须进行检修？

答：对摩擦式金属支柱、金属顶梁和单体液压支柱，在采煤工作面回采结束后或使用时间超过8个月后，必须进行检修。

134、针对柱径为100mm和80mm的单体液压支柱，初撑力是怎样规定的？

答：单体液压支柱的初撑力，柱径为100mm的不得小于90kN，柱径为80mm的不得小于60kN。

135、什么叫单体支护和单体支柱？

答：在采煤工作面支柱、顶梁或其它形式的个体支护物，对顶板进行支护的工艺叫单体支护。单体支护所用的支柱叫单体支柱。

136、综采工作面端头支架应满足哪些要求？

答：（1）要提供较大的无立柱空间，以便放置和移设输送机机头、机尾及转载机等大型设备。（2）支架结构简单，支卸灵活，移设方便。（3）要有足够的初撑力及支护强度，有侧向抗力和护帮能力，有相应的可缩量，支设可靠，能保证足够的断面和人行道。（4）能与原巷道支架及工作面排头支架间具有良好的配合关系。

137、简述液压支架完好标准包含哪些内容？

答：液压支架完好标准完好包括以下内容：（1）支架外观排列整齐，支架间距要保持均匀，支架中心距按作业规程不得超过±100mm。（2）每组支架部件必须齐全，架与架之间空隙要适宜，挡矸板、侧护侧等装置要保持正常工作状态，防止漏矸。（3）立柱与缸体动作可靠无损坏，密封良好，无窜液漏液现象。支柱和千斤顶的划痕不能大于0.5mm，砸伤面积不大于50mm2。（4）移溜千斤顶与溜槽帮连接可靠，防倒、防滑装置齐全可靠。（5）各种阀的密封性能良好，无漏液，动作灵活可靠，安全阀的动作压力要符合出厂规定。操作操作阀时无异常声音。（6）过滤器完好无缺，排列整齐，无漏液、无挤压砸埋现象。“U”形销完整无缺，严禁使用铁丝代替“U”形销。

138、简述液压支架操作质量标准有哪些？

答：（1）初撑力不低于规定值的80％。（2）支架要排成一条直线，其偏差不得超过±50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。（3）支架与输送机垂直误差小于±5°。（4）支架要垂直于顶底板，支架倾角小于±5°，与顶板接触严实，不许空顶，如有空顶必须背好顶板。（5）要及时移架，端面距最大值不大于340mm。（6）支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰、俯角小于7°。（7）支架完好，无漏液，不窜液，密封不失效。（8）支架编号管理，两端有单体柱的也要编号管理。（9）支架内无浮煤、浮矸堆积。活柱、柱缸上端平台和阀体无煤尘。（10）相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3）。

139、什么叫三用阀？它由哪些阀件组成的？

答：控制外注式单体液压支柱升柱、承载和降柱的阀组叫三用阀。它由单向阀、安全阀和卸载阀组成。

140、支柱的初撑力过低对顶板有什么影响？

答：支柱的初撑力过低时，容易造成顶板下沉、离层，使岩层破碎而发生局部或引起更大的顶板事故。

141、采煤工作面单体支护有哪些类型？

答：采煤工作面单体支护类型有工作面基本支护、临时支护、切顶支柱与加强支护等四种。

142、什么叫支柱的迎山角？它有什么作用？支设时怎样掌握？

答：（1）在有一定倾角的工作面中安设支柱时，支柱一与顶底板法线形成的向上偏角叫支柱的迎山角。

（2）其作用是使支柱稳固的支撑顶板，以免顶板来压时支柱被推倒。

（3）迎山角的大小根据工作面倾角的大小而定，一般为3°～5°，倾斜煤层按工作面倾角的1/6～1/8掌握，最大值不超过8°。

143、按什么顺序回柱？必须几人同时在场及注意什么？

答：按“由上向下”、“由里向外”的顺序回柱；必须有二人同时在场，一人操作一人监视顶板情况。必须注意清除退路的一切障碍物。

144、影响支架初撑力的因素有哪些？

答：影响支架初撑力的因素有：（1）泵站压力达不到额定压力值。（2）管路漏损和支架操作元件窜液。（3）支柱密封件漏窜，单向阀泄漏，不密封或不灵敏。（4）操作升柱(架)时，活塞腔内压力没有达到泵站压力，就停止泄漏等。

145、提高初撑力对顶板管理有哪些利弊？

答：提高初撑力对顶板管理的利弊是：液压支架的初撑力的大小取决于泵站的工作压力。支架的立柱个数和立柱的缸体内径以及架型等，当支架的架型确定以后，初撑力大小取决于泵站的压力。支架的初撑力大小对顶板管理有很大影响。支架初撑力大，能很快达到工作阻力，减小顶板的下沉量，对坚硬顶板有好处。但在破碎顶板中初撑力过大会加剧顶板的破碎。

146、支架的支护方式有几种，各有何特点？

答：支架的支护方式有两种，即及时支护和滞后支护。及时支护是指采煤机割煤后，及时移架支护工作面新暴露的顶板，然后再推移刮板输送机。滞后支护是指采煤机割煤后先移刮板输送机，然后再移支架支护暴露的顶板。

147、试叙述防止支架倒架的措施？

答：防止支架失稳应采取以下措施：（1）始终自工作面下部向上移架，以防止采空区滚动矸石冲击支架尾部。（2）为防止新移设支架处于初撑力阶段与顶板的摩擦力小可能产生下滑，应采取间隔移架，并使支架保持适当迎山角，以抵消顶板下沉时的水平位移量。（3）要严防输送机下滑牵动支架下滑。工作面下端头排头支架的稳定是稳定中间支架的关鍵因素之一，要采取特殊支护措施，确保排头支架的稳定。煤层倾角较大时，支架一般要增设防滑装置。

148、液压支架倒架事故如何处理？

答：轻微的歪斜一般无需采取特殊措施，移架时进行几次自调即可将支架扶正。严重倒架时可采取下列措施处理：（1）用柱子顶。当支架倾斜比较严重时，移架前在支架倾倒方向顶梁下支一根斜撑柱子，并系上安全绳，以防伤人。拉架时，支架在此斜撑柱子的作用下将支架摆正。（2）用千斤顶扶架。若支架倾倒严重，可用两个或更多的防倒千斤顶扶架，在支架上方，用千斤顶拉顶梁，在支架下方用千斤顶拉底座。也可采用斜拉的方式扶正支架。（3）用绞车拉。当支架倒架现象严重而且是多台支架倾倒时，可用工作面巷道设置的绞车进行扶架并逐架拉正。（4）用采煤机拉架。支架大面积倾倒时，工作面被迫处于停产状态，也也可将钢丝绳一端固定在采煤机上，另一端拴在倾倒支架上，利用采煤机的运行将支架扶正。

149、液压支架压架事故的原因是什么？

答：造成压架的原因：（1）当工作面煤层顶板坚硬、不易垮落，顶板悬露面积过大，没有及时强制放顶，顶板突然来压时，把支架压死。（2）因采煤机割煤时没能严格控制采高，造成采高大于支架最大支撑高度，或因顶板局部冒落，底板浮煤、浮矸过多，支架不能有效的支撑顶板，引起顶板突然离层垮落，带来很大的冲击压力，把支架压死。（3）由于煤层厚度变化，各种地质构造影响，支架在使用过程中，活柱伸缩量本身就很小，顶板一来压就会把支架压死。

150、液压支架压架事故该如何预防？

答：压架预防：应针对上述情况，及早采取措施，进行强制放顶或加强无立柱空间的维护，严格控制采高，遇有顶板局部冒顶必须把顶背实，浮煤浮矸要清理干净，使支架始终处于正常工作状况，避免发生压架。

151、综采面有哪几种移架方式？

答：移架方式有三种：（1）单架依次顺序式，又称单架连续式，支架沿采煤机牵引方向依次前移，移动步距等于截深，支架移成一条直线，该方式操作简单，容易保证规格质量，能适应不稳定顶板，应用较多。（2）分组间隔交错式，该方式移架速度快，适用于顶板稳定的高产综采面；（3）成组整体依次顺序式，该方式按顺序每次移一组，每组二三架，一般由大流量电液阀成组控制，适用于煤层地质条件好，采煤机快速牵引割煤的高产综采面。

152、支撑式支架在结构上有哪些特点？

答：支撑式支架的结构特点是：呈框型结构——顶梁较长，一般都带有前探梁，其长度多在4m左右；立柱多，一般为4～6根，且垂直顶梁支撑；支架后部有简单的挡矸装置，一般设有立柱复位装置，以承受指向煤壁方向的不大的水平推力。

153、支撑式支架在支护性能上有哪些特点？

答：支撑式支架的支护性能特点是：支撑力大，支撑力作用点靠近支架后部，切顶能力强；对顶板重复支撑的次数多（以顶梁长3.5～4.0m、采煤机截深0.6m计，重复支撑的次数达6～7次之多），容易把本来完整的顶板压碎；由于顶梁与底座仅通过立柱联在一起，抵抗水平载荷的能力较差，不能带压移架；支架间不接触，不密封，矸石容易窜入工作空间。此外，这种支架的作业空间和通风断面较大。

154、支撑式支架的适用条件如何？

答：支撑式支架适用于直接顶稳定以上、基本顶有明显或强烈周期来压且水平力小的顶板条件。如果直接顶稳定性差，则极易出现切顶线前移、架间漏矸、前梁下倾、顶梁后端上翘，严重时会将立柱压弯，支架不能推移。

155、掩护式支架在结构上有哪些特点？

答：掩护式支架的结构特点是：掩护式支架都有一介宽大的掩护梁将作业空间与采空区冒落的矸石隔绝；掩护梁下端一般用前、后连杆与底座相连，以保证较稳定的梁端距和承水平推力，少数调高范围小的支架也有掩护梁直接铰接在底座上的；掩护梁上端用直接铰接的方式与顶梁连接；立柱的支撑力通过掩护梁间接作用于顶梁或直接作用于顶梁；掩护式支架的立柱只有一排（一般为2根，也有用1根立柱的），且倾斜支撑，以增大支架的调高范围；架间则通过活动侧护板互相靠拢，实现架间密封；通常顶梁较短，一般在3.0m左右。

156、掩护式支架在支护性能上有哪些特点？

答：掩护式支架的支护性能特点是：支撑力小，切顶能力弱，但支撑力集中作用于机道上方的顶板上，故支护强度较大，且均匀；对顶板的重复支撑次数少；密封掩护性好；能承受较大的水平力，且允许带压移架。由于立柱倾斜布置，且顶梁又较短，所以工作空间和通风断面较小。

157、掩护式支架的适用条件如何？

答：掩护式支架适用于顶板压力来自机道上方的不稳定或中等稳定的松散破碎顶板条件。

158、支撑掩护式支架有哪些特点？

答：支撑掩护式支架是在垛式支架和掩护式支架的基础上发展起来的一种架型。它保留了垛式支架支撑力大、切顶性能好、工作空间宽敞的优点，采用双排立柱支撑；同时以吸取了掩护式支架挡矸掩护性能好、抗水平力强、结构稳定的长处，而且采用坚固的掩护梁及侧护板，将工作空间与采空区完全隔开，并用前、后连杆连接掩护梁各底座。

159、支撑掩护式支架的适用条件如何？

答：支撑掩护式支架适用范围很广，可用于各种顶板条件，尤其适用于中等稳定以上的顶板条件和大采高的条件。其缺点是：结构复杂，重量大，价格较贵。

160、液压支架主要有哪些组成部分？

答: 液压支架主要由承载结构件、执行元件、控制和操纵元件、辅助装置、传动介质等组成。

161、液压支架必须具备的两个基本动作是什么？

答: 液压支架必须具备升降和推移两个方面的基本动作。

162、液压支架的升降过程分为哪几个阶段？

答：液压支架的升降过程分为初撑、承载和降架3个动作阶段。

163、液压支架的液压元件主要包括哪两大部分？

答：液压支架的液压元件主要包括执行元件和控制元件两大部分。

164、液压支架安全阀的作用是什么？

答：（1）承载时立柱保持恒定工作阻力；（2）当顶板压力超过支架工作阻力时，使立柱工作腔的液体释放，不仅保证恒定工作阻力，同时起过载保护作用；（3）液体压力未达到额定释放压力时，为常闭，起密封作用。

165、采煤工作面刮板输送机安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距是怎样规定的？

答：采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过15m。

166、刮板输送机司机操作顺序？

答：检查→发出信号试运转→检查处理问题→正式启动→喷雾→正式运转→结束停机。

167、刮板输送机运转中发现什么情况，要立即发出停机信号停机？

答：（1）超负荷运转，发生闷车时。(2)刮板链出槽，漂链，掉链，跳齿时。(3)溜槽被拉开或者被提起时。(4)电气、机械部件温度超限或运转声音不正常时。(5)液力偶合器的易熔塞熔化或其油(液)质喷出时。(6)发现大木料、金属支柱、竹笆、顶网、大块煤矸等异物时。(7)运输巷转载机或下台刮板输送机停止时。(8)信号不明或发现有人在刮板输送机上时。

168、可弯曲刮板输送机的工作原理是什么？

答：可弯曲刮板输送机的工作原理：电动机经液力联轴器和减速器，驱动链轮无级输送链（刮板链）啮合，带动输送链沿输送槽运行，刮板便将在槽内的煤炭运至机头卸载。上部槽输送煤的工作槽，下部为输送机链的回链槽。

169、输送机槽有哪几类？它们在水平、垂直方向允许的弯曲角度是多少？

答：输送机槽有撇底输送槽和封底输送槽两种。输送机在水平方向允许的弯曲度为2°和3°，在垂直方向为3°和4°。

170、刮板输送机液力耦合器工作原理及其优点？

答：刮板输送机使用的液力耦合器是利用液体来传递能量的一种传动装置。液力耦合器和其它联轴器一样，是安装在电动机和减速器中间的传动部件。刮板输送机使用液力耦合器的优点是：（1）起动平稳，节省电能，提高起动能力，改善电动机的起动性能。（2）具有过载保护作用。（3）能消除工作机构的冲击和振动，减轻工作机构的应力。（4）在多台电动机传动系统中，能使各台电动机的负荷分配均衡。

171、转载机机尾与工作面输送机的机头搭接时，上、下间距太小或水平间距过大有何危害？

答：上、下间距太小或水平间距过大，都容易造成搭接处堆煤或溢煤，不仅影响正常运转，而且使工作面输送机易拉回头煤断底链；在遇有大块煤矸等时还会发生将转载机机尾或输送机机头拉动移位和被推翻等故障。

172、《煤矿安全规程》对刮板输送机有哪些规定？

答：采煤工作面刮板输送机必须安设能发出停止和启动信号的装置，发出信号点的间距不得超过15m。刮板输送机的液力偶合器，必须按所传递的功率大小，注入规定量的难燃液，并经常检查有无漏失。易熔合金塞必须符合标准，并设专人检查、清除塞内污物。严禁用不符合标准的物品代替。刮板输送机严禁乘人。用刮板输送机运送物料时，必须有防止顶人和顶倒支架的安全措施。移动刮板输送机的液压装置，必须完整可靠。移动刮板输送机时，必须有防止冒顶、顶伤人员和损坏设备的安全措施。必须打牢刮板输送机的机头、机尾锚固支柱。

173、转载机伤人事故的原因有哪些？

答：转载机容易造成的人身伤亡事故原因：①在安装转载机架空部分时，没有打木垛支撑，架空部分倒塌砸伤人员。②在跨越运行的转载机时，不慎失足，被刮板链拉伤。③在处理转载机机头故障时，搭接的带式输送机突然开动而伤人。④刮板链被刚性物料卡住，没有停机或停机后没挂警示牌，在处理过程中机器开动被刮板链拉伤。⑤用转载机运设备或物料时，碰倒支架、棚梁发生冒顶伤人等。

174、转载机伤人事故的措施有哪些？

答：预防转载机伤人事故的措施：①安装转载机架空部分的溜槽时，各节溜槽接头之间，应打木垛支撑这，不能用单根支柱支撑。待架空溜槽两侧挡煤板全部安装完确实稳固后，方可拆除木垛。②跨越转载机一定要先停机或走过桥。③在处理转载机机头故障时，一定要将搭接的带式输送机停电闭锁。④在处理被卡的刮板链时要停机，并挂警示牌。⑤严禁用转载机运送设备或物料。⑥在机尾处安装破碎机要加保护栅栏，防止人员进入。

175、刮板输送机按刮板链型式分为几种类型?

答: 刮板输送机按刮板链型式分为：边双链型、准边双链型、中单链型、中双链型和三链型刮板输送机。

176、推移工作面刮板输送机时应注意什么问题？

答:当操作支架及时支护后，推移刮板输送机应距采煤机后滚筒10～15m时进行，弯曲长度不得小于15m。推移刮板输送机可根据工作面的具体情况，采用逐架推、间隔推或几架同时推的方式，但在弯曲段不要出现急弯。为使工作面刮板输送机保持平直状态，在推移输送机时应注意随时调整推输送机的步距，以利于采煤机的割煤和减小刮板输送机的运行阻力及预防卡（掉）链事故的发生。推移输送机时输送机正常运行，发现输送机阻力过大或卡链时要及时停机检查，找出原因后并处理好方可再推移。不允许强行加大推溜力量硬推，以免损坏溜槽和推移装置而影响生产。

177、试分析采煤工作面运输机下滑的原因？

答：输送机下滑，是机采面最常见的、影响生产的严重问题。输送机下滑往往牵动支架下滑，损坏拉架移输送机千斤顶，输送机机头与转载机机尾不能正常搭接，煤滞留于工作面端头，导致工作面条件恶化。输送机下滑主要有下列原因：（1）重力原因引起下滑，当煤层倾角达到12°～18°时，就有可能因自重而下滑；（2）推移不当，次数过多的从工作面某端开始推移；（3）输送机机头与转载机机尾不当，导致输送机底链反向带煤，或者底板没割平或移输送机时过多的浮煤及硬矸进入底槽，导致底链与底板摩擦阻力过大，均可能引起输送机下窜。多数情况则是这几种因素综合作用的结果。根据现场观测，煤层倾角5°～8°时也有下滑现象。

178、支架、运输机保持直线有哪些作用？

答：支架保持直线，可使支架受力均匀，提高支护强度，有效的控制顶板，同时支架呈直线可控制输送机和工作面保持直线。输送机保持直线，可提高运输效率、延长使用寿命。

179、刮板输送机的主要部件有哪些？

答: 刮板输送机的主要部件有：机头部、机尾部、溜槽及其附件、刮板链和紧链装置、防滑及锚固装置和推移装置等。

180、转载机主要有哪些组成部分？

答: 转载机一般由行走部、机头传动部、中间悬拱段、爬坡段、拉移装置、水平段和机尾组成。

181、破碎机主要作用是什么?

答:破碎机主要是用来破碎大块煤及矸石，以防砸坏输送带，保证可伸缩带式输送机的正常运行。

182、常用破碎机的类型主要有哪些?

答: 常用破碎机的类型主要有鄂式破碎机和轮式破碎机。

183、试述乳化液泵的润滑方式及注意事项？

答：乳化液泵转动部采用飞溅润滑，使用时应注意以下事项：（1）油位不低于油标玻璃的红线，向上不超过绿线。（2）泵安装时要放置水平，倾角不超过5°。（3）泵工作时箱体油温不应超过70℃。（4）曲轴箱应按规定注入油液。（5）泵的旋转方向要正确，不能反转。反转不利转动部位的润滑。

184、喷雾泵站的作用是什么？

答：喷雾泵站的作用是将过滤器过来的常压清水，转换高压水，供设备降温和喷雾灭尘使用。

185、乳化油中有哪些添加剂？

答：乳化油中添加剂主要有乳化剂、防锈剂、偶合剂、防霉剂、抗泡剂等。

186、开采冲击地压煤层时，冲击危险程度和采取措施后的实际效果，可采用哪些方法确定？

答：开采冲击地压煤层时，冲击危险程度和采取措施后的实际效果，可采用钻粉率指标法、地音法、微震法等方法确定。

187、对有冲击地压危险的煤层，应根据什么划分冲击地压危险程度等级并制定相应的综合防治措施？

答：对有冲击地压危险的煤层，应根据预测预报等实际考察资料和积累的数据划分冲击地压危险程度等级并制定相应的综合防治措施。

188、停产多少天以上的采煤工作面，恢复生产的前一班内，应鉴定冲击地压危险程度？

答：停产3天以上的采煤工作面，恢复生产的前一班内，应鉴定冲击地压危险程度，并采取相应的安全措施。

189、初次放顶前要采取哪些安全措施？

答：（1）进行矿压观测，掌握矿压活动规律；

（2）按工作面部位合理确定支护形式：

（3）加强支护，提高支护质量，使支架具有“整体性”、“稳定性”、“坚固性”；

（4）采取小进度多循环作业方式，加快工作面进度，以保持煤壁完整性，使之具有良好的支撑作用。

190、什么是压垮型冒顶？

答：因支护强度不足，顶板来压时压垮支架而造成的冒顶事故。

191、什么是漏垮型冒顶？

答：由于顶板破碎、支护不严而引起破碎的顶板岩石冒落的冒顶事故。

192、什么是推垮型冒顶？

答：因复合型顶板水平推力作用使支架大量倾斜而造成的冒顶事故。

193、采煤工作面局部冒顶有哪些预兆？

答：掉渣、片帮、响声、裂缝、离层、漏顶、有淋水的工作面，顶板淋水有明显增加；在含瓦斯煤层中，瓦斯涌出量会突然增大。

194、采煤工作面初次来压时有哪些特点？

答：其特点有：（1）顶板下沉速度加快，下沉量加大延续时间长。（2）支架载荷剧增，折损增加。（3）支承压力增大片帮严重。（4）大面积垮落时产生较大的响声和冲击波冲倒支架造成冒顶事故。

195、什么叫周期来压？周期来压步距？

答：基本顶周期垮落前的工作面矿压呈现加剧现象叫周期来压。两次周期来压之间的距离称为周期来压步距。

196、初次来压时应采取哪些措施？

答：（1）适当缩小控顶距。（2）提高支护质量，增加初撑力和支架稳定性。（3）加强来压的预测预报，掌握老顶初次来压步距。（4）对某些特别坚硬顶板，采用深孔爆破强迫放顶。

197、周期来压时应采取哪些措施？

答：（1）通过矿压观测，准确判断周期来压的时间和位置，做好预测预报工作。（2）做好来压前的支护工作，保证支架的规格质量，保证一定的支护密度和支架稳定性。（3）合理缩小控顶距，以利于工作面维护。（4）保证直接顶垮落的质量。（5）保持工作面的推进速度。

198、采煤工作面矿压观测的目的是什么？

答:采煤工作面矿压观测的目的是:掌握采煤工作面上覆岩层运动规律；分析采煤空间支架与围岩的相互作用关系；提供合理的顶板控制措施；选择合理的采煤参数；及时进行顶板来压预报；合理安排采煤艺；为研制采煤机械和支架提供基础参数。

199、冒顶前有哪些预兆？

答：（1）响声；（2）掉碴；（3）片帮；（4）裂缝；（5）脱层；（6）漏顶。

200、怎样试探有没有冒顶危险？

答：试探有没有冒顶危险的方法主要有：（1）木楔法。在裂缝中打入小木楔，过一段时间，如果发现木楔松动或夹不住，说明裂缝在扩大，有冒落的危险。（2）敲帮问顶法。用钢钎或手镐敲击顶板，声音清脆响亮的，表明顶板完好；发出“空空”或“嗡嗡”声的，表明顶板岩层已离层，应把脱离的岩块挑下来；（3）震动法：右手持凿子或镐头，左手指尖扶顶板，用工具敲击时，如感到顶板震动，即使听不到破裂声，也说明此岩石层与整体顶板分离。