附件2

科技项目评审（验收）书

项目名称：焦炉煤气超重力深度除尘技术研究

完成单位：山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司

评审形式：专家组评审

组织评审单位：山西焦煤集团五麟公司技术部

评审日期：2019年10月31日

简要技术说明 焦炉煤气制甲醇的生产过程中，煤气质量是决定甲醇系统是否能长周期运转的重要因素。实际生产过程中，由于煤气中的粉尘、焦油、萘等杂物超标，经常会发生活塞式煤气压缩机的气阀堵塞和催化剂的板结等情况，从而导致停产。 为实现甲醇系统的长周期稳定运行，计划在煤气进入气柜前安装超重力湿法净化装置，利用超重力旋转填料床除尘机净化度高、切割粒径小、水用量小的特点，将煤气中的粉尘、焦油等杂质进一步脱除，以利于后续压缩机和催化剂的长期稳定运行。 超重力床除尘洗涤吸收装置，是利用离心力强化物质传递和混合的过程的新型技术。高速旋转对物质产生离心加速度大于重力加速度100倍以上。 在旋转的超重力场中，可实现对含尘气体中细微粉尘的快速润湿凝聚，并高速离心分离，在超重力场环境中，因填料的高速旋转有效提高物质的表面更新速率，达到微观尺度混合，可上百倍提高传质系数，显著提高煤气中杂质成分与喷入吸收液之间的化学反应速率。超重力旋转床能够产生稳定，可调的超重力场，用离心力取代重力强化传质过程，体积传质系数可增大至普通喷淋塔的数十倍甚至上百倍。液体在超重力场的作用下，受到巨大的剪切力的作用，表面被迅速更新，产生巨大相间接触面积，因此，极大的提高了传质和混合的作用。

项目指标完成情况 工艺流程简述 工艺流程如图 1 所示。上道工序来的含有少量杂质的煤气经超重力旋转填料床侧面的进气口 N1（DN800）进入超重力旋转填料床内，自下而上通过高速旋转的填料层；吸收液（水）由超重力旋转填料床液体进口 N3（DN80）进入超重力旋转填料床，经液体分布器分散在填料内缘处，在强大的超重力作用下，液体在填料层内被粉碎成液滴、液丝及附着在填料表面上的液膜。气液两相在高湍动、大相界面积及高速更新相界面的情况下完成吸收液对煤气的高效除尘净化作用。净化后的煤气经除雾后由超重力旋转填料床顶部的气体出口 N2（DN800）离开，进入气柜。 完成净化作用后的吸收液由设在超重机的液体出口 N4（DN150）靠重力排出，经液封后去污水处理工段。 超重力旋转填料床设置清洗水进口 N5（DN80），必要时开启清洗除雾器和旋转填料床的填料。

三、项目经费使用情况 费用名称 项目资金总额(万元) 其中：奖补资金金额(万元) 经 费 总 概 算 研发人员薪酬费 10 材料、燃料和动力费 10 仪器、设备和租赁费 60 研究开发委外费 20 其他 合计 100

四、取得的主要成果及项目产生的经济效益和社会效益 通过半年的使用情况分析，焦炉气压缩机进、排气阀检修周期由原来半个月延长至两到三个月，活塞环使用寿命由原来一个半月延长至三到四个月，极大的降低了压缩机运行成本，降低了检修工作量；同时，对精脱硫系统催化剂的使用有很大的改良作用。 按市场价一套气阀3000元计算，原来每年需花费3000×2×12=72000元，现在每年花费3000×6=18000元，72000-18000=54000元，每年可节省气阀费用54000元；一套活塞环2700元计算，原来每年需花费2700×8=21600元，现在每年花费2700×4=10800元，21600-10800=10800元，每年可节省气阀费用10800元；54000+10800=64800元，合计每年可节省检修配件费用约6万元。 参考历年催化剂更换情况，按两槽活性炭、两槽加氢催化剂费用每年60万计算，延长使用半年，每年可节约催化剂材料费用近30万元。 超重力床除尘洗涤吸收装置经济节能、安装简便；工艺布置合理，无二次污染；设备可在不改变原有工艺和不停产的条件下安装；效率高，与同等除尘效率的其它设备相比投资少，运行费用低。

五、推广应用情况及市场前景 通过技术改革，甲醇后续工段煤气质量将得到改善，设备堵塞、系统阻力大的问题得到缓解，同时设备检修、精脱硫催化剂更换频次降低，甲醇生产连续性增强，大大节约了成本。 超重力床除尘洗涤吸收装置，可完美替代传统的工业废气洗涤吸收塔。该技术在燃煤尾气的处理时，将除尘和脱硫一起进行，与传统的技术相比将会有更明显的经济效益。纵观目前各种除尘器的应用，超重力除尘器有较为广阔的前景。 该技术改革投资少，见效快，技术难度低，方便实施。

主要技术文件目录

七、评审（验收）意见 2019年10月31日，专家组组织该项目验收工作。通过技术改革，甲醇后续工段煤气质量将得到改善，设备堵塞、系统阻力大的问题得到缓解，同时设备检修、精脱硫催化剂更换频次降低，甲醇生产连续性增强，大大节约了成本。经专家组讨论，同意验收。 专家签字： 年 月 日

八、组织评审单位意见 同意验收意见 负责人： 年 月 日

技术评审（验收）委员会名单

| 序号 | 验收会 职务 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 李洪晋 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 煤化工 | 高级工程师 |  |
| 2 | 副组长 | 张杰 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 煤化工 | 工程师 |  |
| 3 | 评委 | 梁国栋 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 安全 | 工程师 |  |
| 4 | 评委 | 李伟强 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 |  |  |  |
| 5 | 评委 | 丁义成 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 |  |  |  |
| 6 | 评委 | 王栋 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 | 会计 | 会计师 |  |
| 7 | 评委 | 李国庆 | 山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 |  |  |  |